UNI-PRO 3

СРЕДА РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Руководство по программному обеспечению

КОД 114UP3E324

Важная информация

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и изучите все предупреждения; используйте руководство при работе для дальнейших консультаций.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

# 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Информация о UNI-PRO 3

Uni-Pro 3 (далее просто Uni-Pro) для Windows® является интегрированной средой разработки для программируемых контроллеров C-Pro, которая позволяет настраивать и осуществлять комплексное системное управление проектами.

Она позволяет легко и удобно для пользователя установить цепь модулей оборудования, которую можно использовать для программирования контроллера, а также для задания всех функциональных особенностей и особенностей управления системой.

Среда программирования состоит из наборов связанных и взаимодействующих друг с другом команд, которые позволяют выполнять следующие операции:

- Создание и управление объектами и алгоритмами управления;

- Создание и управление пользовательскими интерфейсами;

- Настройка сетей контроллера;

- Выбор оборудования, компиляция, проверка и скачивание кода;

- Наладка работы контроллера (в стадии разработки);

- Вспомогательное управление пользовательскими параметрами контроллера (в стадии разработки);

- Создание и изменение библиотек объектных модулей и управление соответствующими версиями;

- Автоматическое создание документов проекта (в стадии разработки).

## 1.2 Системные требования

### 1.2.1 Требования к оборудованию

Ниже перечислены минимальные системные требования к оборудованию для работы Uni-Pro:

- Микропроцессор @ 2 ГГц;

- 2 Гб RAM (либо выше);

- Один последовательный порт COM;

- 2 USB-порта;

- 500 Мбайт свободного места на жестком диске;

- Дисковод CD-ROM;

- Видео-карта SVGA, разрешение 1024x768 c памятью 512 Мб.

### 1.2.2 Требования к программному обеспечению

Одна из ниже перечисленных операционных систем должна быть установлена на компьютере для работы Uni-Pro:

- Microsoft® Windows XP;

- Microsoft® Windows VISTA;

- Microsoft® Windows 7.

Важное примечание: для установки, деинсталляции и работы с программным обеспечением Uni-Pro необходимо обладать полномочиями администратора.

Для корректного отображения страниц справки и просмотра документации по аппаратному/программному обеспечению необходимо установить программу-просмотрщик PDF-файлов, например, Acrobat Reader v6.0 либо выше (программа находится на установочном диске Uni-Pro в папке [CDROM]:\Acrobat Reader).

ВАЖНО: разрешение экрана по умолчанию, используемое Uni-Pro, составляет 96 DPI (точек на дюйм). Изменение данных настроек приведет к изменению положения и размера элементов пользовательского интерфейса. Как следствие, некоторые окна могут отображаться некорректно. Поэтому рекомендуется использовать Uni-Pro с разрешением 96 DPI.

## 1.3 Разработка проектов с использованием UNI-PRO

C помощью среды программирования UNI-PRO Вы можете создавать и осуществлять распределенное управление проектами независимо от их размера.

UNI-PRO является не только средством разработки кода контроллера, а также полезным средством проектирования для создания и реализации Вашего собственного ноу-хау. Фактически Вы можете использовать его на стадии анализа, чтобы выбрать наилучший вариант управления определенной системой, или для рассмотрения вариантов управления, созданных в соответствии с требованиями заказчика. Создание библиотек объектных модулей позволяет создать собственный набор объектов, которые могут быть повторно использованы в различных проектах, защищая, таким образом, внутреннюю информацию компании и минимизируя время программирования.

Во многих случаях метод разработки проекта является фундаментальным. С помощью UNI-PRO вы можете выполнять разработку как методом “сверху-вниз“ (т.е. сначала определение структуры системы, а затем добавление деталей) так и методом “снизу-вверх” (т.е. начиная с основы компьютера, элементов нижнего уровня и, затем, добавляя все более и более сложные блоки, один модуль за раз и так до конца).

Цикл разработки проекта состоит из нескольких стадий. На первой стадии графические объекты, представляющие основные компоненты управления, вносятся в рабочий лист. После настройки свойств этих объектов они легко используются для создания логической структуры контроллера. Во время этой стадии также будут разработаны страницы, формирующие пользовательский интерфейс программы.

Вторая стадия включает соединение с “физической” частью выбранного контроллера, т.е. с входами, выходами и внутренними ресурсами оборудования.

На следующей стадии составляется графическая часть программы, которая включает соответствующие алгоритмы и страницы пользовательского интерфейса.

В завершающей стадии загружается код и запускается программа для проверки ее работоспособности и внесения необходимых изменений.

Чтобы использовать UNI-PRO для разработки проекта, необходимо следовать циклической и поэтапной методике, соответствующей данной диаграмме:

## 1.4 Ваша первая UNI-PRO программа

Ниже приведен пример программы, чтобы помочь Вам ознакомиться со средой программирования UNI-PRO. Программа использует Digital In и Digital Out, которые будут связаны друг с другом. Желаемый эффект заключается в том, чтобы при переключении цифрового входа связанный с ним цифровой выход тоже переключался. В дополнении будет приведен пример создания EIML-страницы, в которой цифровой выход присоединен к объекту Combo с двумя текстами таким образом, чтобы различные сообщения выводились в соответствии с состоянием выхода.

Чтобы создать новый проект, мы можем выбрать Файл/Новый проект в меню или нажать значок Создать новый проект в панели инструментов. Появится окно с названием “UNI-PRO – новый проект”. Вводим название “Пример1” в поле «Название проекта» и нажимаем «Создать».

В первую очередь необходимо использовать цифровой тип входа и выхода, который соответствуют реле. На панели оборудования выбираем Добавить цифровой вход и нажимаем кнопку мыши в любом месте рабочего листа: появится значок цифрового входа со стандартным названием DIGITALIN1. Можно использовать мышку для перемещения его в нужную позицию.

Таким же способом располагаем Цифровой выход.

Как только оба объекта будут добавлены на главный рабочий лист, необходимо их соединить. Для этого подводим курсор мыши к выходу значка цифрового входа и, как только он поменяет размер, нажимаем на левую кнопку мыши. Мы увидим появившуюся стрелку у курсора мыши, выходящую из выходного контакта значка входа. Подводим курсор мыши к входному контакту значка цифрового выхода и, как только он изменит размер, нажимаем на левую кнопку мыши.

Если мы выполнили процедуру правильно, оба объекта будут соединены стрелкой.

Чтобы сохранить проект, выбираем пункт меню Файл/Сохранить проект или нажимаем на соответствующий значок на панели инструментов.

Чтобы создать графический интерфейс: в главном меню выбираем Файл/Новый/Новая EIML стр. (240x128). Появится пустая страница, соответствующая графическому ЖК-дисплею с разрешением 240x128. На панели страницы выбираем значок Combo, затем нажимаем на пустую страницу и перемещаем ее вниз, удерживая левую кнопку мыши, до тех пор, пока не образуется прямоугольник:

Как только прямоугольник будет создан, можно изменить его положение. Если необходимо поменять размер, открываем окно свойств (для этого наводим курсор на прямоугольник и нажимаем правую кнопку мыши, выбираем «Свойства») и устанавливаем требуемые значения X, Y, Ширина и Высота. Также размер объекта можно изменить графически, расположив курсор мыши в углах элемента.

В дополнение в окне свойств, свяжем свойство Переменная с переменной DigitalOut, как показано на рисунке:

Таким образом, мы создали соединение переменной DigitalOut с графическим элементом Combo1, который является ее представлением.

В завершение, присвоим свойству Выравнивание значение CENTER, Размер шрифта - 8x16 и поставим галочку на свойстве Обновлять.

Теперь щелкнем правой клавишей мыши на прямоугольнике, чтобы выбрать Мастер Combo. Сохраним значение Text в свойстве Тип, а в поле Имя файла введем “Пожалуйста, включите”, затем нажмем «Добавить». Таким образом, данный текст останется связанным со значением 0 переменной Digitalout (контакт разомкнут). Повторим последнюю операцию, но в этот раз присвоим текст “Hello World!” значению 1 (контакт замкнут).

Теперь попробуем запустить компиляцию, выбрав в меню Проект/Компилировать или нажав соответствующий значок на панели инструментов.

Если мы еще не выбрали оборудование, с использованием которого будет работать проект, автоматически запустится программа Hardware Expert.

После ознакомления с введением нажмем Далее, чтобы перейти к следующему окну, где с левой стороны будет показан список имеющихся контроллеров, в центре - краткое описание оборудования, а с правой стороны изображение контроллера.

Выберем наиболее подходящий контроллер (в нашем случае C-pro 3 Mega Built-In) и нажмем Далее.

В третьем окне будут показаны конфигурации последовательного порта (оставим без изменений).

В четвертом окне показаны имеющиеся расширения с кратким описанием с правой стороны, а также предлагается присоединить их к выбранной шине CAN. Не будем добавлять никаких расширений и нажмем Далее (для более подробного описания, пожалуйста, обратитесь к разделу Выбор оборудования).

В пятом окне можно выбрать тип дисплея (выберем Control-Panel с графическим ЖК дисплеем с разрешением 240x128).

В последнем окне Hardware Expert будет показана выбранная конфигурация. При нажатии Завершить программа закроется, и мы автоматически перейдем к окну, где можно проверить соединения между сущностями и физическими терминалами.

Для нашего случая необходимо связать DigitalIn и DigitalOut в нашем проекте с выбранным цифровым входом и цифровым выходом соответственно.

Выбираем DIGITALIN из списка слева и физический терминал, с которым мы хотим связать его, из списка в центре, например, с первым (для более подробной информации о физических терминалах обратитесь к документации оборудования). После нажатия Соединить выбранные объекты будут удалены из списков, в правом списке появится новая строка с описанием созданного соединения. При закрытии данного окна система автоматически запросит связать DIGITALOUT, выполните это тем же способом.

После того, как все объекты в секции оборудования будут связаны, запустится компиляция проекта (результат компиляции будет показан в выведенном окне).

После этого можно загрузить программу в контроллер: для этого активируем в меню Проект/Загрузка (или нажимаем соответствующий значок на панели инструментов).

Появится следующее окно:

Если соединение с платой успешно установлено, через несколько секунд индикатор выполнения процесса начнет увеличиваться и, как только скачивание закончится, появится сообщение об успешном завершении операции.

В противном случае появится сообщение об ошибке; в этом случае повторим попытку снова после проверки некоторых условий:

- Последовательный порт, выбранный в опциях среды (который может быть активирован в меню через Инструменты/Настройки), должен являться портом, через который будет выполняться загрузка.

- Серийный кабель должен быть подключен к контроллеру и компьютеру.

После завершения операции загрузки Ваша первая программа должна быть выгружена в CproPlus_S0: если Вы сейчас замкнете контакт, с которым связан DigitalIn, реле, соответствующее DigitalOut, разомкнется и графическая программа просмотра покажет сообщение “Hello World!”.

# 2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В данной главе будут описаны основные операции, позволяющие разработать проект с использованием среды программирования UNI-PRO. Пользователю будут показаны все операции, необходимые для разработки проекта (создание, разработка алгоритмов, компиляция и загрузка в контроллер).

## 2.1 Создание нового проекта

Первое, что нужно сделать для начала работы с UNI-PRO, - это создать новый проект: для этого выберите в меню Файл/Новый проект или нажмите значок Создать новый проект  на панели инструментов. Будет выведено окно, содержащее список всех свойств проекта.

При создании нового проекта рекомендуется всегда вводить его название, уникальный номер проекта, имя разработчика, дату создания (текущая дата появляется по умолчанию) и краткое описание проекта. Каждый проект может быть идентифицирован по номеру проекта, версии и модификации. Чтобы создать проект, нажмите кнопку Создать или кнопку Отмена для отмены.

Все опции проекта могут быть изменены в дальнейшем, для этого выберите пункт меню Проект/Свойства или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов .

## 2.2 Сохранение и загрузка существующего проекта

Сохраняя проект на диске и перезагружая его, вы можете разработать проект в несколько этапов и сохранять различные разработанные проекты.

Чтобы сохранить проект, проделайте одну из перечисленных процедур:

- Выберите пункт меню «Файл/Сохранить проект»;

- Нажмите значок  на панели инструментов;

- Нажмите Ctrl-S.

Сохраняя проект в первый раз, Вам необходимо ввести название директории и имя целевого файла, впоследствии проект всегда будет сохраняться в том же файле.

Если Вы хотите сохранить проект под другим именем, выберите пункт меню Файл/Сохранить как...; таким образом, Вы сможете задать новое имя файла.

Чтобы загрузить проект, сохраненный ранее на диске, проделайте одну из перечисленных процедур:

- Выберите пункт меню Файл/Открыть проект;

- Нажмите значок  на панели инструментов;

- Нажмите Ctrl-O.

Появится окно со списком файлов, из которого Вы сможете выбрать тот файл, в котором был сохранен проект.

Самый быстрый способ нахождения и открытия только что сохраненного проекта - это использование списка Недавно открытые проекты, в котором перечислены последние открытые проекты, сортированные по дате. Чтобы использовать данную функцию, выберите пункт меню Файл/Недавно открытые проекты и щелкните по нужному проекту.

## 2.3 Сущности: установка и использование

Сущности являются базовыми элементами метода разработки UNI-PRO, эти объекты графически представлены значком на листе разработки. Они имеют общие свойства:

- Переменное число входов, характеризующихся типом (см. параграф 3.1);

- Переменное число выходов, характеризующихся типом (см. параграф 3.1);

- Свойства X и Y (координаты левого верхнего угла), позволяющие определять свое графическое положение в пределах рабочего листа;

- Свойства Ширина и Высота, которые позволяют определять размер каждого модуля;

- Уникальное имя, которое определяет модуль в проекте;

- Краткое описание.

В дополнение каждая из сущностей имеет специальные свойства, которые характеризуют ее работу (они будут подробно описаны далее в главе 3).

Примерами сущностей являются переменные, цифровые входы (DI), цифровые выходы (DO), алгоритмы, библиотеки и т.д.

### 2.3.1 Имя сущности

Каждая введенная сущность должна обладать уникальным именем, которое характеризует ее в проекте; желательно, чтобы присваиваемое сущности имя удовлетворяло следующим критериям:

- Имена сущностей, алгоритмов, категорий, входов, выходов и т.д. не должны содержать более 80 символов;

- Компилятор проекта не чувствителен к регистру, поэтому имена двух различных сущностей не могут различаться только регистрами символов. Например, две сущности с именами requestFans и RequestFANS вызовут ошибку при компиляции;

- Имена сущностей должны соответствовать языку C, т.е. не должны содержать особые символы, такие как: пробел, запятая, точка, апостроф, штрих, кавычки и математические знаки (+, -, *, /);

- Имена сущностей чувствительны к регистру.

Данные правила рекомендуется использовать при разработке во избежание ошибок во время фазы компиляции.

### 2.3.2 Введение сущностей

Чтобы поместить сущность на рабочий лист, необходимо подвести к панели, где он находится, курсор и нажать левую кнопку мыши, затем нажать на то место рабочего листа, где Вы хотите его расположить: сущность будет иметь размер, установленный по умолчанию, который Вы сможете впоследствии изменить.

### 2.3.3 Перенос модулей

Чтобы передвинуть сущность на другое место рабочего листа, проделайте одно из следующих действий:

- Щелкните левой кнопкой мыши по сущности и перетащите ее в нужное место (метод перетаскивания);

- Выделите одну или несколько сущностей и нажимайте кнопки со стрелками (чтобы ускорить передвижение, одновременно нажмите и удерживайте кнопку Ctrl).

### 2.3.4 Удаление сущностей

Чтобы удалить сущность с рабочего листа, проделайте одно из следующих действий:

выделите ее и нажмите кнопку Del, выберите пункт меню Правка/Удалить или значок Удалить во всплывающем меню. Появится окно с запросом подтвердить удаление сущности. Эту операцию можно выполнять с несколькими выделенными сущностями.

Если Вы удаляете папку, все входящие в нее сущности также будут удалены.

В дополнение, когда сущность удалена, все соединения с другими сущностями и любые найденные ссылки на EIML-страницах также будут удалены.

### 2.3.5 Вырезание, копирование и вставка модулей

Вы можете выполнять любые операции изменения (вырезать, копировать или вставить) с выбранными сущностями как с помощью комбинации кнопок (Ctrl-x, Ctrl-c, Ctrl-v соответственно), так и используя меню Правка или соответствующий значок (Вырезать, Копировать, Вставить) во всплывающем меню. Вырезание сущности схоже с операцией ее удаления. Кроме того, когда сущность вырезается, все соединения с другими сущностями и любые ссылки, расположенные на EIML-страницах, также будут удалены.

## 2.4 Использование листов управления

Лист управления является специальной сущностью, способной содержать другие сущности (включая другие листы). Благодаря использованию листов и дочерних листов Вы можете создать проект с древовидной структурой, применяя подход как Сверху-Вниз, так и Снизу-Вверх или комбинацию обоих в соответствии с Вашими предпочтениями и требованиями к рассматриваемому проекту.

Кроме того, лист управления позволяет группировать определенные сущности проекта в логическую макро-сущность. Если сохранить данный лист в качестве библиотеки, то Вы сможете использовать его впоследствии, извлекая из соответствующей панели.

Каждый проект состоит хотя бы из одного главного листа, в который Вы можете добавить как дочерние листы, так и сущности.

Существуют два различных подхода добавления папки в проект:

- Вы можете добавить пустую папку, выбрав значок  на панели программного обеспечения и затем поместить на него различные сущности;

- Или Вы можете автоматически передвинуть определенные сущности из активного листа в папку, сделав групповое выделение необходимых сущностей и выбрав пункт меню Библиотека/Создать под-схему или нажав значок  на панели инструментов.

Чтобы соединить сущности, находящиеся в папке, с внешними сущностями, необходимо выполнить экспорт контактов входа и выхода задействованных сущностей (см. параграф 2.5).

## 2.5 Соединение сущностей управления

Чтобы подготовить проект к работе, необходимо поместить сущности на листы и соединить их вместе в соответствии с логической структурой, которая определяет работу контроллера.

Соединение сущностей означает связать каждый выход с соответствующими ему входами других сущностей, исходя из определенных правил ниже:

- Максимальное количество контактов одного выхода может быть подключено к контакту каждого входа;

- Тип данных, связанный с контактом входа, должен быть совместим с типом данных, связанным с контактом выхода, к которому вы намерены его присоединить.

Чтобы соединить две сущности, проделайте одну из перечисленных ниже операций:

- Если сущности находятся на одном листе, Вы можете соединить их с помощью стрелки: подведите курсор к контакту выхода сущности, который хотите соединить, и удерживайте до тех пор, пока он не подсветится; нажмите левую кнопку мыши и передвигайте курсор – между выделенным выходом и курсором появится стрелка. Если Вы хотите нарисовать соединение, состоящее из нескольких ломаных линий, просто щелкните левой кнопкой мыши на предполагаемом месте излома стрелки и продолжайте двигать мышь в другом направлении, в сторону контакта входа. Когда Вы подведете курсор мыши к контакту входа, он подсветится: щелкните левой кнопкой мыши, чтобы завершить соединение. Теперь, если вход не был соединен ранее и если типы входа и выхода совместимы, будет нарисована стрелка в подтверждение того, что сущности соединены. Если Вы хотите отменить эту операцию, щелкните в любое время правой кнопкой мыши.

- Если сущности расположены на различных листах, Вы можете экспортировать входы/выходы. Каждая папка позволяет экспортировать определенные контакты входов или выходов входящих в нее сущностей. Чтобы это осуществить, подведите курсор к контакту, который Вы хотите экспортировать, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из всплывающего меню Экспорт I/O. Экспортируемый контакт поменяет цвет (станет синим по умолчанию) и появится за пределами папки. Предположим, Вы хотите соединить цифровой вход с переменной, находящейся в папке: сначала следует экспортировать контакт входа переменной. После этого Вы можете связать контакт выхода цифрового входа с контактом, экспортированным из папки.

- Также возможно связывать входы и выходы (даже если они находятся на разных листах) без использования соединений стрелками, а при помощи внешних связей. Чтобы установить внешнюю связь, необходимо выполнить следующий порядок действий: нажмите кнопку  на панели программного обеспечения, выберите выход, который Вы хотите соединить, и затем выберите вход. Если во время соединения удерживать нажатой клавишу CTRL, выходной зажим, из которого исходит соединение, сохраняется в памяти; это облегчает соединение с другим входом, поскольку исходный выход не теряется и его поиск не требуется. Как только Вы закончите соединять сущности, можно вывести на дисплей только что созданные соединения, для этого выберите Показать связи во всплывающем меню входа или выхода...

Эта функция весьма удобна, если связи довольно запутанны или их много, но делает проект менее удобным для чтения.

Чтобы разорвать связь между сущностями, можно действовать двумя различными способами в зависимости от типа связи:

- Если сущности соединены стрелкой, выделите стрелку и нажмите кнопку Del на клавиатуре или выберите пункт меню Правка/Удалить.

- Если сущности были соединены с использованием внешней связи, необходимо открыть окно Показать связи..., затем выделить соединение и удалить его нажатием соответствующей кнопки.

### 2.5.1 Имя входа и выходных зажимов сущностей

Данную функцию можно активировать в пункте Настройки:

или в пункте меню Вид->Показать метки I/O:

Примечание: имена применимы к сущностям ТАЙМЕР, АЛГОРИТМ, БИБЛИОТЕКА и ЛИСТ в общем.

### 2.5.2 Имена внешних связей

Выходное соединение

Выходные зажимы изображаются следующим образом: . Двойной щелчок на зажиме мгновенно откроет окно Связи.

Выпадающее меню

Свойства: свойства связи

Показать связи: окно с имеющимися соединениями

Входное соединение

Входные зажимы изображаются следующим образом: , в цветном прямоугольнике показано имя сущности, с которой они соединены; в этом случае “calc_enableShutter”. Двойной щелчок по зажиму вернет выделение соединенной сущности.

Выпадающее меню:

Показать сущность: выбирает соединенную сущность

Свойства сущности: открывает свойства соединенной сущности

Показать связи: открывает окно связей

Изъять связь: удаляет выбранную связь

## 2.6 Использование сущностей-массивов

«Массив» - структура данных, содержащая N элементов числовой информации одного типа. Допустимы N массивов размерности N. Свойство «array» («массив») доступно только для следующих типов данных: CJ_VOID, CJ_BIT, CJ_BYTE, CJ_S_BYTE, CJ_SHORT, CJ_WORD, CJ_DWORD, CJ_LONG. Массив является изменяемым свойством только для следующих сущностей:

- PAR - параметры

- FIX - константы

- PERS – перманенты

- VAR - переменные

- Входные и выходные данные алгоритмов.

Если тип данных отличен от перечисленных выше, свойство массив не подлежит модификации, а является фиксированным (только для чтения) со значением 1. Для всех остальных сущностей, не относящихся к PAR – FIX – PERS – VAR, свойство массив недоступно.

Показанное имя массива можно изменить (если свойство массив больше 1) путём добавления внутрь квадратной скобки размерности массива, как показано ниже.

Массив является числовым типом с максимальным значением 100 и минимальным значением 1 (одноразмерная сущность): если число элементов массива превосходит единицу, то свойство value (значение) принимает вид строки, сопоставляющей индекс массива и соответствующее ему значение). Синтаксис выглядит следующим образом:

0=value[0], …, array-1=value[array-1]

Также при открытии окна свойства с помощью данной строки можно быстро определить положение каждого элемента массива.

Все свойства значения, например, min, max, precision (минимум, максимум, точность) определят пределы каждого числового значения массива: если в свойствах значения указано min=1, max=10 и precision=1, все значения будут не меньше 1 и не больше 10 и представлены с точностью в 1 десятичный знак.

Для «сущностей-массивов», как и для одноразмерных сущностей, можно задать значения по умолчанию. После щелчка по кнопке  рядом со свойством «value» («значение») будет открыто следующее окно для редактирования значений по умолчанию:

После нажатия на кнопку OK изменённые значения будут приняты и автоматически внесены в свойство «value», как показано на картинке справа.

После нажатия на кнопку Отмена изменённые значения будут отклонены и строка «value» примет предыдущий вид.

### 2.6.1 Совместимость и связи

Две сущности, у которых свойство массив больше 1, совместимы между собой при выполнении следующих двух условий:

- если у обеих сущностей одна и та же размерность массива (свойства массив совпадают);

- если тип данных обеих сущностей совпадает за исключением:

  - когда у начальной сущности тип данных CJ_BIT, а у присоединенной - CJ_S_BYTE;

  - когда у начальной сущности тип данных CJ_BIT, а у присоединенной - CJ_BYTE.

Во всех остальных случаях сущности несовместимы. При попытке соединить две несовместимые массивные сущности появится окно с сообщением об ошибке, связь будет разорвана.

Отличить связь между одноразмерными сущностями от связи между сущностями-массивами можно, изменив свойство Array Segment Thickness (Толщина сегмента массива) в окне Settings/Настройки (значение по умолчанию Array Segment Thickness = 2): в этом случае толщина линий, соединяющих сущности, будет разной.

## 2.7 Тип CJ_CHAR для управления строками

С помощью типа CJ_CHAR и свойства массив можно управлять строкой длиной до 100 символов. Для использования этой функции необходимо установить тип сущности CJ_CHAR, а в поле свойства массив – число символов строки.

Пример: данные настройки идентифицируют строку в 5 символов.

Для задания значений по умолчанию одиночных символов нажмите на кнопку, появляющуюся при выборе свойства значение: при этом на экране отобразится окно, идентичное окну управления значениями массива.

Как только поля будут заполнены, нажмите OK; свойство значение будет обновлено.

## 2.8 Использование CodeEditor

CodeEditor является графической программой, которая определяет работу каждого алгоритма. Чтобы открыть программу, два раза щелкните левой кнопкой мыши по алгоритму или во всплывающем меню выберите Show (Показать).

Алгоритм характеризуется серией входов, одним выходом и кодом, описывающим его работу.

CodeEditor состоит из нескольких частей, благодаря которым Вы легко можете изменять все характеристики: в левой части окна CodeEditor представлены две таблицы, в которые сведены свойства входов и выхода; в верхней части окна представлена категория алгоритма, в центре – встроенный редактор.

Таблица входов показывает тип и номер каждого из них; каждый вход определяется составляющими:

- EName, или внешнее имя, которое позволяет идентифицировать вход внутри листа;

- IName, внутреннее имя, т.е. имя, используемое в коде; оно может быть легко введено двойным нажатием левой кнопки мыши на строку;

- Dim определяет размерность входа или выхода (минимум 1, максимум 100). Если вход/выход является одноразмерной сущностью, то значение свойства равно 1. Если вход/выход является сущностью-массивом, то значение свойства Dim представляет собой число элементов массива. Dim является изменяемым свойством только для входов/выходов следующих типов: CJ_VOID, CJ_BIT, CJ_BYTE, CJ_S_BYTE, CJ_SHORT, CJ_WORD, CJ_DWORD, CJ_LONG; для каждого другого типа данных свойству Dim присвоено значение 1.

- Type, т.е. тип обрабатываемых данных.

Если Вы хотите добавить новый вход, не закрывая при этом программу CodeEditor, нажмите кнопку Add; откроется окно:

в котором, Вы сможете ввести имя нового входа, его размерность и тип.

Если выделить вход и нажать кнопку Modify (Изменить), откроется похожее окно, в котором Вы сможете изменить имя и тип выбранного входа; нажимая кнопку Remove, можно удалить выбранный вход из алгоритма.

Таблица “Modify output” (Изменить выход) позволяет отображать и изменять выход алгоритма. Закономерно, выход алгоритма должен быть единственным. Для всех выходов действуют те же правила, что и для входов: выход также обладает свойством Dim. Размерность выходных данных - Dim – может меняться в пределах от 1 до 100 для следующих типов данных: CJ_VOID, CJ_BIT, CJ_BYTE, CJ_S_BYTE, CJ_SHORT, CJ_WORD, CJ_DWORD, CJ_LONG.

В верхней части окна располагается категория алгоритма. Концепция категории схожа с концепцией класса в объектном программировании и позволяет использовать тот же исполняемый код для всех алгоритмов, входящих в одну и ту же категорию, тем самым, оптимизируя ресурсы. Два алгоритма одной категории должны обязательно иметь одинаковое количество и тип входов, выход и тот же код (см. раздел Оптимизация).

Нажмите Change category... (Изменить категорию), откроется следующее окно:

в котором Вы можете задать новую категорию.

Изменяя флажок Global Algorithm, можно задать алгоритм как глобальный, либо оставить типовым.

В центре окна находится часть редактора, в которой вы можете установить код алгоритма.

Чтобы изменить или добавить код, отметьте ячейку Edit: когда вы захотите изменить алгоритм, система проверит наличие других алгоритмов в этой категории; если они присутствуют, система попросит изменить категорию или же внести те же изменения во все алгоритмы данной категории.

Редактор способен распознавать синтаксическую структуру ANSI C и обеспечивать некоторыми функциями для управления кодом алгоритма:

- Автоформирование кода;

- Считывание кода, подготовленного для использования различных редакторов файла;

- Внесение кода в файл;

- Распечатка кода;

- Поиск с применением Найти&Заменить;

- Вырезание, копирование и вставка частей кода;

- Использование закладок.

Функция автоформирования кода является хорошим помощником для разработчиков, так как позволяет сформировать синтаксис предопределённых структур или функций без постоянного обращения к документации.

В случае со структурами окно автоформирования будет появляться сразу, как будет поставлена точка перед именем поля структуры.

Например, если вы задаете аналоговый вход как Probe (тип данных: CJ_ANALOG) и хотите использовать поле значений внутри алгоритма, но не помните правильный синтаксис, Вы можете напечатать “Probe.” в коде и подождать пока всплывет окно автоформирования, как показано на картинке ниже:

При одновременном нажатии кнопок Ctrl и пробел откроется новое окно, показывающее необходимую информацию по редактированию кода, такую как:

- Функции и постоянные коэффициенты различных драйверов, которые могут быть использованы в алгоритмах;

- Глобальный алгоритм, определённый в проекте (прототип);

- Зарезервированные слова языка С;

- Типы данных, которые могут быть использованы;

- Имена входов в алгоритме;

- Определения проекта.

Нажимая одновременно Ctrl-Shift-пробел, все параметры функции будут показаны.

При введении кода настоятельно рекомендуется следовать определенным правилам:

- Для возвращения предыдущего значения всегда используйте синтаксическое зарезервированное слово языка С return (или программа-компилятор покажет предупреждение);

- Вы можете использовать статические переменные (т.е. присвоить атрибут static переменной);

- Рекомендуется использовать типы, входящие в систему UNI-PRO, как описано в параграфе 3.1;

- Обратитесь к структурным типам, если, например, у вас есть входы структурного типа (такие как CJ_ANALOG);

- Будьте аккуратны при использовании циклов и избегайте большой вычислительной нагрузки или, что еще хуже, бесконечных циклов!

Код алгоритма может быть определен в любое время при условии, что это происходит до компиляции.

### 2.8.1 Алгоритм с использованием входов/выходов типа массив

Здесь представлены два простых примера корректного написания алгоритмов для входов и выхода типа массив на языке C с использованием UNI-PRO Code Editor.

Входы типа массив

Имея 2 входа-массива типа CJ_BYTE, оба превышающие значение 1, мы возвращаемся к алгоритму суммирования значений, содержащихся в позиции pos обоих входов-массивов.

В данном примере два входа имеют одинаковую размерность массивов, но размерность может быть и разной.

В каждом из массивов содержится 5 элементов числовой информации. Для доступа к каждой ячейке массива используйте следующий синтаксис на C:

nameVar [ index ]

index является индексом доступа к массиву, всегда начинается с 0; таким образом, первому элементу массива соответствует index 0, а последнему элементу массива - index Dim-1.

### 2.8.2 Входы и выход типа массив

Здесь приведён более сложный вариант предыдущего примера. Сейчас мы хотим сложить каждые 2 элемента массивов-входов с одинаковым индексом и вывести результирующее значение в массив-выход.

Для оптимизации кода используйте «цикл for» для доступа ко всем индексам массива без указания для каждого индекса необходимой операции.

Переменная выхода Алгоритма с именем output, в отличие от алгоритмов с одно-размерным выходом, напрямую используется в коде. Выход-массив используется, как если бы он являлся входным параметром, передаваемым в качестве ссылки (с учётом правил компьютерного программирования); изменение выхода и доступ к нему производятся непосредственно с самим выходом, а не копией в виде временной переменной.

Обратите внимание: ключевое слово return следует писать следущим образом: “return; “. Как сказано ранее, оно не вовлечено в обработку, но должно быть там упомянуто: в противном случае компилятор выдаст Предупреждение (Warning) в ходе компиляции проекта.

Когда выходом алгоритма является сущность-массив, запомните следующие правила:

- выход должен напрямую использоваться при редактировании кода на C;

- имя используемого выхода должно совпадать с именем, установленным в свойстве IName;

- для доступа к индексу i массива используйте синтаксис nameVar [ i ];

- допустимый индекс массива лежит в пределах 0 и Dim -1;

- используйте return; инструкция в конце алгоритма для избежания Предупреждения (Warning) в ходе компиляции проекта.

### 2.8.3 Изменение порядка входных терминалов алгоритмов

Для изменения порядка входных терминалов алгоритма без удаления связей в «Code Editor» предусмотрены специальные кнопки-стрелочки.

Примечание: в настоящий момент данную функцию нельзя использовать при наличии экспортируемых входов алгоритма.

2.8.4 Использование глобальных алгоритмов

Глобальный алгоритм может быть использован в других алгоритмах при соединении с именем категории и передаче ей списка параметров (с помощью соответствующего порядка и типа).

На рисунке приведён пример глобального алгоритма с категорией “max3Word”, дающего на выходе максимум из 3 вводных данных. Если Вы хотите использовать его в других алгоритмах, то Вам следует выполнить с соединение с категорией “max3Word” (не с именем сущности!) и передать ей 3 параметра типа word в соответствующем порядке.

Для корректного вызова глобального алгоритма Вам следует найти его в проекте либо – более простым путём – в списке функций раздела GLOBAL function с помощью клавиш Ctrl+Space.

## 2.9 Создание библиотек

Возможность хранения серий объектов в формате библиотеки позволяет создать свою собственную коллекцию объектов, которую Вы можете повторно использовать в других проектах. Это дает возможность значительно увеличить экономию времени и, в то же самое время, убедиться, что ноу-хау останется в пределах компании.

Чтобы создать библиотеку, выделите выбранный элемент – алгоритм или папку – и затем выполните одно из перечисленных действий:

- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите New library во всплывающем меню;

- Выберите в меню Library/New library;

- Нажмите значок  на панели инструментов.

Появится окно:

Чтобы создать новую библиотеку, необходимо задать определенные характеристики, которые могут быть поделены на четыре секции: General Data (Основные данные), Options (Опции), Additional Data (Дополнительные данные) и Type (Тип).

В секции General Data, Вы можете задать имя библиотеки, Group – группу, к которой она относится, - и дочернюю папку Category библиотеки. Без Group или Category библиотеки создавать нельзя.

Свойство Single Instance (если выбрано) добавляет к библиотеке особенность быть использованной единожды в проекте, в которой она будет добавлена. Данная фунция полезна при создании библотек, поскольку множественное присутствие в проекте может создать проблемы в работе программы; например, если в библиотеке содержатся алгоритмы со статическими переменными или функциями, вызывающими драйверы встроенного ПО приложения.

В секции Additional Data Вы можете задать опции, которые позволят настроить каждую конкретную библиотеку; фактически Вы можете соединить ее со значком и ввести номер версии, имя разработчика, дату создания/модификации и краткое описание.

В секции Type Вы можете выбрать тип библиотеки: Template (Шаблон) является группой многократно используемых сущностей, которые могут быть просмотрены, т.е. после того как Вы добавили ее в проект, можно двойным нажатием левой кнопки мыши на ее значок просмотреть или изменить ее содержание; с другой стороны, Library является группой сущностей, которые нельзя открыть или изменить, и, соответственно, после создания этого типа библиотеки Вы не сможете просмотреть ее содержание.

После ввода всех данных нажмите Create для подтверждения. Если библиотека с таким именем до сих пор не существует, то новая библиотека будет сразу добавлена в древовидное меню библиотек с выбранным значком, иначе система запросит подтверждение перед перезаписыванием.

При подведении курсора к значку новой библиотеки на панели инструментов будет показана определенная информация о ней, такая как имя, версия, дата последней модификации, описание и тип.

Чтобы добавить библиотеку в новый проект, просто выделите ее и перетащите внутрь листа.

## 2.10 Создание EIML-страниц

EIML-страницы позволяют описывать графический интерфейс контроллера в графическом формате. Проект может содержать несколько взаимосвязанных страниц для выведения на экран текстов, значков и переменных, представляющих внутренние состояния контроллера.

Чтобы добавить страницу в проект, выберите в меню File/New/New EIML Page или нажмите значок  на панели инструментов. Как только Вы выберете тип страницы, она станет готова к созданию, на дереве проекта появится узел, представляющий только что добавленную страницу, а визуальный образ страницы появится в центре среды разработки.

EIML-страницы связаны с определенным типом дисплея; например, рисунок снизу показывает чистую страницу LCD графического дисплея с разрешением 240х128 пикселей.

EIML-страницы могут содержать тексты, переменные, значки, поля со списком, таблицы, линии, прямоугольники, все, что будет описано в параграфе 3.4.

Созданные страницы следуют методу WYSIWYG («что видишь, то и получишь»). Это означает, что занятые позиции, размеры шрифта и статические свойства, такие как расположение или текст, выводятся на дисплей в том же самом виде, в котором они и были установлены. Чтобы отобразить свойства динамического типа, такие как мигание или движение курсора, Вам необходимо перейти к моделированию EIML-страниц.

## 2.11 Моделирование EIML-страниц

При разработке графического интерфейса было бы целесообразно смоделировать реальное поведение разрабатываемых страниц, чтобы проверить, были ли они корректно внедрены. UNI-PRO имеет встроенную программу, которая позволяет вывести на экран выход страницы графического интерфейса таким образом, как если бы он был выполнен в виде дисплея. Чтобы активировать данную программу, перейдите на страницу, которую вы хотите смоделировать, и выберите пункт меню Project/EIML Simulator или нажмите значок  на панели инструментов. Ниже представлен пример моделирования 240х128 пиксельной графической страницы:

Моделирующая программа позволяет проверить правильность выведения на дисплей всех элементов внутри страницы (текстов, переменных, значков, таблиц и т.д.), правильность выполнения всех действий (перемещение через поля, обработка и отправка команд), а также могут ли страницы просматриваться корректно.

В левой части окна моделирующей программы имеется кнопка Open file: нажатие на нее загружает EIML-страницу, сохраненную в двоичном формате. Вместо этого, при нажатии кнопки Open Page List, Вы можете загрузить группу страниц, сохраненных в качестве файлов, чтобы проверить, просматриваются ли они корректно. Когда программа моделирования запускается из UNI-PRO, загружается список страниц, входящих в текущий проект, и предлагается загрузить в качестве первой страницы ту, что была обработана.

Нажимая View ParamsDrv, Вы можете отобразить и внести изменения в определенные параметры моделирования, также включая и встроенное программное обеспечение, что повлияет на способ выведения страниц на дисплей.

Например, Вы можете выбрать, какие символы будут использоваться в качестве разделительных знаков времени и даты, как должны выводиться на дисплей значения года, в качестве 2-х или 4-х значных чисел, а также установить формат данных.

При нажатии кнопки View Var будет показан список переменных, используемых на странице, и, если необходимо, Вы можете изменять их значения во время моделирования.

Для каждой переменной, используемой страницей, добавляется строка, где сведены основные свойства, и в которой Вы можете изменять их  значения.

Кнопки Save Image и Copy to clipboard используются для сохранения текущего отображения в качестве файла точечной графики или копирования его в буфер обмена системы, чтобы Вы могли вставить его (Paste) в другую программу.

При нажатии кнопки About появиться окно с версией программы моделирования.

Оставшиеся кнопки, ESC, ENTER, UP, DOWN, LEFT и RIGHT, моделируют работу соответствующих кнопок, находящихся в пользовательском интерфейсе, что позволяет выполнять такие действия, как передвижение курсора (UP и DOWN), обработка значения (ENTER, UP, DOWN, ENTER или ESC) или просмотр страниц (ENTER для элемента, с которым связана загрузка страницы, ESC для возврата к предыдущей странице).

## 2.12 Выбор оборудования

Разработка проекта с использованием UNI-PRO может быть применима для группы контроллеров, совместимых с этой средой программирования. Поэтому Вы должны определить, для каких контроллеров будет применяться проект. Для облегчения работы разработчиков контроллер может быть выбран как на начальной фазе разработки, для создания проекта в зависимости от контроллера, так и на стадии компиляции, в зависимости от используемых ресурсов.

Чтобы выбрать оборудование, запустите программу Hardware Expert, выберите в меню Project/Hardware Expert или нажмите на значок . Появится окно презентации программы.

Нажмите Next, чтобы перейти к следующему окну, где будут перечислены все типы контроллеров.

При выделении контроллера в центре окна появляется кратное описание его ресурсов, а с правой стороны – изображение контроллера. Контроллеры могут различаться в зависимости от локальной шины, которая может представлять собой IntraBus либо CAN (Controlled Area Network). В разделе Hw type требуется выбрать используемый тип аппаратного обеспечения, универсальный или особый (S-Type).

Выберите наиболее подходящий контроллер и нажмите Next.

Третье окно составлено из двух секций: первая позволяет подключать каналы CAN, имеющиеся в контроллере, чтобы настроить их для сети; вторая позволяет выбрать протокол (например, None, ModbusSlave и т.д.) для каждого имеющегося UART (универсальный асинхронный интерфейс).

### 2.12.1 Сеть ModbusMaster

Если в данном разделе выбирается протокол ModbusMaster, то справа появляется кнопка конфигурации. Нажмите её, чтобы открыть программу конфигурации сети ModbusMaster.

Слева находится список всех доступных профилей ModbusMaster; чтобы добавить другие профили, требуется создать драйвер конфигурации. С помощью кнопок  и  можно добавлять или удалять профили для реализации в сети. Когда сеть сформирована, следует настроить все адреса modbus. Чтобы продолжить, нажмите Close.

### 2.12.2 Конфигурация BACnet MS/TP

Если Вы хотите использовать протокол BACnet MS/TP, то можно задать фундаментальные параметры коммуникации.

### 2.12.3 Конфигурация BACnet IP

Если Вы хотите использовать протокол BACnet IP, то можно задать фундаментальные параметры коммуникации.

Конфигурация BBMD

Конфигурация SNMP

После этого Мастер Оборудования позволяет перейти к следующему окну для конфигурации расширений.

С левой стороны представлен список имеющихся расширений, которые, в зависимости от контроллера, могут быть соединены с Внутренней Can или Внешней Can.

Блок данных и кнопки для шины CAN появятся в окне, если контроллер имеет такую характеристику и если они были подключены в предыдущем окне конфигурации.

Чтобы добавить расширение, выберите его и нажмите кнопку , чтобы соединить его с шиной связи CAN: появится новая строка.

После добавления всех необходимых расширений нажмите Next.

Теперь можно задать параметры, определяющие локальную либо удаленную сеть CAN как её физический адрес, фактически контроллер управляет сетью CAN и всеми физическими адресами других элементов сети.

Примечание: если контроллер будет управлять расширениями, следует отметить поле Master controller (контроллер управления).

В четвертом окне будет показан список всех имеющихся пользовательских интерфейсов с кратким описанием каждого из них с правой стороны. Чтобы добавить пользовательский интерфейс к выбранной шине, проделайте ту же процедуру, что и при добавлении расширения.

В последнем окне Мастер показывает выбранную конфигурацию, включая тип контроллера, конфигурации последовательного порта, расширения и интерфейсы, связанные с соответствующей шиной связи.

Чтобы завершить работу Мастера, нажмите End. Чтобы отменить все внесенные изменения, нажмите Cancel.

## 2.13 Соединение с физическими терминалами

Так как сущности, используемые в UNI-PRO, являются логическим представлением, не зависимым от типа контроллера, то перед компиляцией необходимо установить связь между логическими ресурсами, используемыми в проекте, и физическими ресурсами, имеющимися в выбранном контроллере.

Поэтому все типы сущностей, представляющие Ввод/Вывод контроллера (цифровые входы, цифровые выходы, аналоговые входы, аналоговые выходы, часы, индикаторы, кнопки, вход команды, выход команды и звуковой сигнал), должны быть соединены с локальным или выносным физическим Вводом/Выводом с помощью Join Tools (Инструменты соединения).

Прежде чем рассмотреть каждый конкретный Join Tool, скажем пару слов о функции Check Join: она автоматически проверяет все соединения и, если нужно, открывает необходимые окна, чтобы создать соединения для тех сущностей, для которых они еще не были установлены.

### 2.13.1 Цифровые входы

Мастер соединения цифровых входов автоматически запускается во время работы функции Check Join, если какие-либо цифровые входы остались неподсоединенными; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Digital Inputs.

Окно разделено на три части: Digital Inputs, Available Pins и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся физические цифровые входы со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                 логический указатель терминала;

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между цифровыми входами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите вход в таблице Digital Inputs и физический ресурс из списка Available Pins, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.2 Цифровые выходы

Программа соединения цифровых выходов автоматически запускается во время работы функции Check Join, если какие-либо цифровые выходы остались неподсоединенными; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Digital Outputs.

Окно разделено на три части: Digital Outputs, Available Pins и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся физические цифровые выходы, со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                 логический указатель терминала;

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между цифровыми выходами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите выход в списке Digital Outputs и физический ресурс из списка Available Pins, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке «Present Joins» появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке «Present Joins» и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.3 Аналоговые входы

Программа соединения аналоговых входов автоматически запускается во время работы функции Check Join, если какие-либо цифровые входы остались неподсоединенными; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Analog Inputs.

Окно разделено на три части: Analog Inputs, Available Pins и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся физические аналоговые входы, со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                 логический указатель терминала;

- Sensor avail:   список типов датчиков, которые могут быть соединены с физическим ресурсом;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между аналоговыми входами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите вход в списке Analog Inputs и физический ресурс с совместимым типом датчика в списке Available Pins, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.4 Аналоговые выходы

Программа соединения аналоговых выходов автоматически запускается во время работы функции Check Join, если какие-либо цифровые выходы остались неподсоединенными; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Analog Outputs.

Окно разделено на три части: Analog Outputs, Available Pins и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит доступные физические аналоговые выходы со следующими характеристиками:

- Node:               узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                 шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                  логический указатель терминала;

- Actuator avail: список типов аналоговых выходов;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между аналоговыми выходами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите выход в списке Analog Outputs и физический ресурс из списка Available Pins, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.5 Часы

Программа соединения часов автоматически запускается во время работы функции Check Join, если какие-либо часы остались неподсоединенными; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Clocks.

Окно разделено на три части: Clocks, Available Node и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся физические часы со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Description:    название типа контроллера, где находятся часы.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между часами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите RTC в списке Clocks и физический ресурс из списка Available Node, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.6 Индикаторы

Программа соединения индикаторов автоматически запускается во время работы функции Check Join, если хотя бы один индикатор остался неподключенным; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/LEDs.

Окно разделено на три части: LEDs, Available Port и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся физические индикаторы со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                 логический указатель терминала;

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между индикаторами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите индикатор в списке первой части и физический ресурс из списка Available Port, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.7 Кнопки

Программа соединения кнопок автоматически запускается во время работы функции Check Join, если хотя бы одна кнопка осталась неподключенной; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Buttons.

Окно разделено на три части: Buttons, Available Port и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся кнопки со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                 логический указатель терминала;

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между кнопками и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите кнопку в списке первой части и физический ресурс в списке Available Port, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из списков, а в списке «Present Joins» появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.8 Вход команды

Программа соединения входа команды автоматически запускается во время работы функции Check Join, если хотя бы один вход команды остался неподключенным; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Command In.

Окно разделено на три части: Command In, Available Node и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с узлом, от которого осуществляется получение команды.

Список второй части содержит все имеющиеся контроллеры (включая расширения), которые были добавлены в проект с использованием программы Hardware Expert, от которых Вы можете получать установленную команду. Каждый элемент этого списка имеет следующие характеристики:

- Node:             узел контроллера, от которого принимается команда;

- Can:               шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                описание узла контроллера, от которого принимается команда.

Может принимать два типа значений:

- Значение Broadcast, это означает, что выбранный вход команды может получать команду от любого контроллера сети;

- Имя типа контроллера связано с выводимым на дисплей Can-узлом.

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:        имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения входов команды и контроллеров.

Чтобы создать соединение, выделите вход команды в списке первой части, затем из списка Available Node выберите узел, от которого Вы хотите получать команду, и нажмите кнопку Join. Выделенный вход команды исчезнет из списка сущностей, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена и вход команды будет восстановлен в списке первой части. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.9 Выход команды

Программа соединения выхода команды автоматически запускается во время работы функции Check Join, если хотя бы один выход команды остался неподключенным; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Command Out.

Окно разделено на три части: Command Out, Available Node и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с узлом, на который передается команда.

Список второй части содержит все имеющиеся контроллеры (включая расширения), которые были добавлены в проект с использованием программы Hardware Expert и на которые Вы по выбору можете передавать установленную команду. Каждый элемент этого списка имеет следующие характеристики:

- Node:            узел контроллера, на который передается команда;

- Can:              шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:               описание узла контроллера, на который будет передаваться команда.

Может принимать два типа значений:

- Значение Broadcast, это означает, что выбранный выход команды может передавать команду на любой контроллер сети;

- Имя типа контроллера связано с выводимым на дисплей Can-узлом.

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения выходов команды и контроллеров.

Чтобы создать соединение, выделите выход команды в списке первой части, затем в списке Available Node выделите узел, на который Вы хотите передавать команду, и нажмите кнопку Join. Выделенный выход команды исчезнет из списка сущностей, а в списке Present Joins появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена и выход команды будет восстановлен в списке первой части. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

### 2.13.10 Звуковые сигналы

Программа соединения звукового сигнала автоматически запускается во время работы функции Check Join, если хотя бы один звуковой сигнал остался неподключенным; также ее можно запустить вручную из меню, для этого выберите Project/Join Tools/Buzzers.

Окно разделено на три части: Buzzers, Available Port и Present Joins.

Список первой части содержит сущности проекта, которые еще не были связаны с ресурсами оборудования.

Список второй части содержит имеющиеся звуковые сигналы со следующими характеристиками:

- Node:              узел контроллера, где располагается ресурс;

- Can:                шина, к которой присоединен контроллер;

- Pin:                 логический указатель терминала;

- Description:   краткое описание из документации по руководству к использованию контроллера;

- Hw name:       имя контроллера, в котором располагается ресурс.

Список третьей части содержит уже созданные соединения между звуковыми сигналами и физическими ресурсами.

Чтобы связать сущность с ресурсом, выделите звуковой сигнал в списке первой части и физический ресурс из списка Available Port, затем нажмите кнопку Join. Сущность и терминал оборудования исчезнут из соответствующих списков, а в списке «Present Joins» появится новая строка.

С другой стороны, чтобы удалить соединение, выделите строку в списке Present Joins и нажмите кнопку Unjoin: строка будет удалена, логический терминал будет восстановлен в списке первой части, а физический ресурс – во второй. Для подтверждения связи нажмите OK, для отмены проделанных операций нажмите Cancel.

## 2.14 Компиляция программы

После того, как Вы сохранили проект, выбрали оборудование для его выполнения и успешно запустили программу Check Join, можно переходить к фазе компиляции; для этого выберите пункт меню Project/Compile или нажмите значок  на панели инструментов.

Фаза компиляции может быть разделена на пять стадий:

- Автосохранение проекта;

- Создание файла-источника;

- Компиляция;

- Соединение;

- Оценка доступных ресурсов.

Если проект еще не был сохранен, появится запрос на введение имени проекта для его сохранения. Затем проект анализируется, создаются файлы-источники, которые будут скомпилированы и соединены для создания исполняемого файла, который, в свою очередь, будет загружен в контроллер с использованием функции загрузки. В заключение, оцениваются доступные ресурсы: неиспользованное количество памяти FLASH и RAM.

Во время компиляции файлов-источников на переднем плане появляется окно с индикатором выполнения, отображающим завершенность процесса в процентах, а также с кнопкой Abort для прерывания процесса.

В дополнение, в нижней части среды появится окно, в котором последовательно будет показан результат компиляции. Если процесс компиляции успешно завершен, то будут соединены объектные файлы, создан последовательно загруженный исполняемый файл, показан отчет обо всех доступных FLASH и RAM ресурсах.

Если процесс компиляции не был успешно завершен, то каждая обнаруженная ошибка вызовет появление соответствующей строки.

Каждая строка ошибки состоит из нескольких частей информации, которые могут быть интерпретированы следующим образом:

- Category		: категория алгоритма, где была обнаружена ошибка;

- Line			: строка, в которой появилась ошибка;

- Error Type		: Информация, Предупреждение, Ошибка, Фатальная Ошибка;

- Error Code		: код, присвоенный ошибке (см. Compilation Errors/Ошибки   компиляции)

- Error Description 	: краткое описание ошибки.

Щелкните два раза левой кнопкой мыши по строке ошибки, которую Вы хотите исправить; автоматически откроется CodeEditor алгоритма, в котором была обнаружена ошибка, и курсор будет расположен в соответствующей строке.

## 2.15 Загрузка программы

После завершения компиляции код выполнения может быть загружен в контроллер. Перед началом загрузки проверьте правильность соединения оборудования к последовательному порту и его готовность к выполнению программы (см. описание прибора). Чтобы начать программу загрузки, выберите в меню Project/Download или значок , расположенный на панели инструментов. Появится окно:

Если соединение с платой было успешно установлено, то через несколько секунд появится окно индикатора выполнения со степенью завершенности процесса в процентах; как только загрузка завершится, появится сообщение об успешном завершении операции.

В противном случае, появится сообщение об ошибке; тогда повторите попытку после проверки следующих условий:

- Последовательный порт, выбранный в опциях среды (может быть активирован из меню выбором Tools/Settings), должен быть тем, через который Вы хотите осуществлять загрузку;

- Серийный кабель должен быть подключен как к компьютеру, так и к контроллеру.

Если индикатор выполнения процесса остается на одном месте и появляется сообщение об ошибке, проверьте соединения, попробуйте перезагрузить контроллер и начать загрузку заново.

Чтобы поменять опции загрузки, обратитесь к параграфу Конфигурация среды.

### 2.15.1 Загрузка и программирование USB

Описанная в данном разделе процедура действительна только для контроллеров c-pro 3 micro/kilo; эти контроллеры могут быть подсоединены к ПК с помощью USB, и бинарное  представление, генерируемое при компиляции, состоит из двух файлов вместо одного.

1. Project name.ucjb: бинарный файл приложения;

2. Project name.ucje: бинарный файл EIML-страниц.

Поскольку файлов теперь 2, путь к программе меняется; однако пользователю будет предложено выполнить только одну операцию. Этапы перечислены ниже:

- бинарная загрузка EIML-страниц (Project name.ucje);

- бинарная загрузка приложения (Project name.ucjb);

- перезапуск контроллера;

- программирование памяти микроконтроллера с использованием найденных двоичных файлов;

- генерация файла с программным отчетом.

Для данных контроллеров необязательно задавать COM-порт (для программирования / отладки); он автоматически распознается системой UNI-PRO. Важно убедиться, что только один контроллер подсоединен с помощью USB, поскольку в противном случае можно по ошибке запрограммировать другой контроллер.

По завершении процедуры на дисплей выводится текстовый файл; он содержит информацию о процедуре программирования либо причину, по которой контроллер не был запрограммирован.

Видимость данного файла зависит от значения свойства “Show Report After Download“ в окне Settings UNI-PRO.

COM-порт должен быть распознан автоматически, потому что после перезапуска контроллера он работает как модальный накопитель данных (т.е. это не виртуальный COM). Именно среда разработки с помощью команд конвертирует его из ЗУ в виртуальный COM, получает значение и использует его в различных функциях, требующих последовательный порт.

## 2.16 Использование отладчика

Отладчик позволяет проверить функционирование программы при её выполнении контроллером. Активация отладчика может проходить в 2 режимах: с помощью «перезапуска» (например, сразу после загрузки программы), либо «в режиме реального времени» (без остановки приложения). Последний вариант особенно полезен во время тестирования и тонкой настройки машинного управления.

При использовании отладчика состояние всех внутренних (переменные, таймеры, параметры) и внешних (входы и выходы) сущностей может отслеживаться прямо через графическую сущность, используемую при разработке. Значения параметров и статусы можно изменять, так же как и моделировать аналоговые и цифровые входы, прерывая ход программы с помощью условных остановов, делая скачок на выполнение операций для особых вычислений или начиная выполнение с самого начала. Целые сеансы отладки могут проводиться при изучении неисправностей функционирования или просто для ускорения фазы функциональных тестов при внесении поправок.

Для активации режима отладчика программа должна быть скомпилирована только после того, как протокол Отладчика будет выбран на одном из свободных последовательных портов контроллера. Другой способ – через активацию опции Enable DEBUGGER в разделе BUS ENABELD: данная операция выполняется в Эксперте оборудования в течение фазы конфигурации протокола последовательного порта (см. рисунок ниже).

В зависимости от выбранного контроллера

Также необходимо настроить последовательный COM-порт ПК для связи с контроллером с помощью страницы (доступ через меню Tools/Settings/Debugger):

Наконец, когда порт ПК будет соединен с портом контроллера с помощью соединения RS232 или RS485, всё будет готово для начала сеанса отладки. Для его активации выберите в меню Debug/Start Debugger или значок  на панели инструментов.

Программа выполнит соединение с контроллером и произведет спроектированное управление. Если проверка даёт положительные результаты, в выходном окне появится сообщение Debugger started!.

На командной панели появятся следующие значки:

В данный момент значения сущностей программы можно просмотреть с помощью наведения курсора мыши на переменные (следует дождаться появлении жёлтого окна ввода).

Окно будет активно в течение нескольких секунд, для его повторного просмотра следует пошевелить мышью. Если Вы хотите посмотреть значение определённой сущности, Вам следует зайти в окно Просмотра с помощью специального меню (вызов правой кнопкой мыши) и выбрать Add Watch, либо щёлкнуть значок  на панели инструментов. Окно просмотра появится над окном состояния:

В окно Просмотра можно добавить до 4 переменных включительно. Удаление из окна происходит последовательно по одной с помощью специального меню (вызов правой кнопкой мыши) и выбора Remove Watch, либо с помощью значка  на панели инструментов. Все переменные окна просмотра могут быть удалены одновременно выбором Debug/Remove All Watch в меню.

При регулировании согласованности между проектом на ПК и проектом на контроллере сравнивается следующая информация:

o Номер проекта

o Версия проекта

o ID поставщика

o Версия ПО UNI-PRO

o Дата компиляции

o Количество сущностей в проекте

o Количество задач в проекте

При этом 1, 6 и 7 пункты вышестоящего списка должны совпадать, иначе отладчик не будет запущен. В случае несовпадения остальных пунктов появится предупреждающее сообщение, но сеанс отладки будет активирован.

Для завершения фазы отладки выберите в меню Debug/Stop Debugger или нажмите значок  на панели инструментов.

Для прекращения выполнения программы выберите в меню Debug/Break или нажмите значок  на панели инструментов. Программа остановится при выполнении сущности, индекс этой сущности будет указан на панели состояния: . Это относится к задаче, требуемой для вычисления, из Списка вызовов (Call List):

В приведённом примере выполнение программы было прервано во время вычисления сущности DIGITALOUT1, соответствующей задаче с номером 4.

При остановке программы «замораживаются» все внутренние счётчики и таймеры, исключая входные данные и часы реального времени. Также возможно исследовать значение сущности или просматривать несколько сущностей в окне просмотра.

Существуют два способа перезапуска программы. Первый подразумевает выполнение куска программы до начала вычисления другой сущности с помощью команды Debug/GoTo или значка  на панели инструментов. В приведённом примере, если Вы хотите выполнять программу до вычисления сущности LED2, то будут произведены вычисления задач 5 и 6, после чего программа вновь будет прервана.

В качестве альтернативы, программу можно перезапустить продолжительным методом с помощью команды Debug/Run или значка  на панели инструментов. В этом случае программа будет выполняться с момента её прерывания.

Если Вы хотите начать выполнение программы с самого начала, необходимо произвести перезапуск контроллера с помощью команды Debug/Reset или значка  на панели инструментов. После этого перезапуск можно осуществить через команду Run. Операция перезапуска обнуляет все внутренние переменные, таймеры / счётчики точно так же, как после сбоя в электропитании.

Можно задавать значение выбранной сущности независимо от выполнения программы с помощью команды Debug/Set Value или значка  на панели инструментов. При этом появляется окно, в котором можно задать новое значение и подтвердить в письменной документации.

Значения аналоговых и цифровых входных значений также можно устанавливать. В этом случае вход, однажды установленный, будет перемещён в режим «Моделирование входа» и не будет больше принимать никакие другие значения, посылаемые от драйвера переноса данных контроллера. Такая ситуация будет продолжаться, пока Вы не выйдете из режима отладки.

Для выполнения сеанса отладки, в котором требуется исследовать причины возможной неисправности, очень важно иметь возможность добавлять точки прерывания в различных местах программы. В этом случае ПО сможет контролировать появление состояний прерывания и мгновенно останавливать программу контроллера, если эти состояния возникнут.

Точку прерывания можно задавать и без условий, чтобы программа могла остановиться точно в месте выполнения, в котором находится данная точка. Для добавления безусловной точки прерывания для определённой сущности следует выбрать эту сущность, выполнить команду Debug/Set Breakpoint или нажать значок  на панели инструментов. Этот метод полезен, если Вы хотите проверить поведение программы в пределах одного цикла или между основных циклов, останавливая программу на каждой точке прерывания.

Однако часто более полезным бывает исследование, что произойдёт при возникновении определённых условий. В этих случаях требуются условные точки прерывания, активирующиеся с помощью команды Conditional Breakpoint либо значка  на панели инструментов.

Условия можно выбрать из следующего списка:

| EXECUTE (ВЫПОЛНИТЬ) | Условий нет (эквивалентно безусловной точке прерывания). |
| --- | --- |
| EQUAL TO (РАВЕН…) | Программа остановится, когда сущность примет значение, заданное в поле Value. |
| DIFFERENT FROM (ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ…) | Программа остановится, когда сущность примет значение, отличное от значения, заданного в поле Value. |
| LESS THAN (МЕНЬШЕ, ЧЕМ…) | Программа остановится, когда сущность примет значение, меньшее значения, заданного в поле Value. |
| LESS OR EQUAL (МЕНЬШЕ ЛИБО РАВНО…) | Программа остановится, когда сущность примет значение, меньшее либо равное значению, заданному в поле Value. |
| MORE THAN (БОЛЬШЕ, ЧЕМ…) | Программа остановится, когда сущность примет значение, большее значения, заданного в поле Value. |
| MORE OR EQUAL (БОЛЬШЕ ЛИБО РАВНО…) | Программа остановится, когда сущность примет значение, большее либо равное значению, заданному в поле Value. |

При задании точки прерывания в верхней части окна состояния появится следующее окно:

Можно задать до 4 условий точки прерывания, которые будут отображены в этом окне. В нём также можно изменять свойства Condition, Value и Enable. Удаление точек прерывания производится по отдельности через специальное меню (вызов правой кнопкой мыши) или выбором Remove Breakpoint, или с помощью значка  на панели инструментов. Все точки прерывания могут быть одновременно удалены выбором пункта меню Debug/Remove All Breakpoints.

Условная точка разрыва также может быть задана и для возникновения особого события, такого как нажатие кнопки или поступление команды. В этом сучае поле Value может принимать следующие значения:

Value = 0 События нет

Value = 1 Нажатие кнопки или поступление команды

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, когда выход алгоритма имеет более одной ветви, как, например, в предыдущем примере библиотеки LE_1, система разработки выполнит промежуточные вычисления для данного выхода. Следовательно, во время фазы отладки можно установить для него точку прерывания; его значение также можно просмотреть с помощью мыши или в окне просмотра, как в случае неявных переменных. Тем не менее, для такого выхода невозможно применить Set Value.

### 2.16.1 Текущее значение при отладке

Во время отладки проекта для каждой вычисляемой сущности существует текущее значение – значение, которое принимает сущность во время цикла выполнения. Это предполагает целую серию значений, которые изменяются по ходу программы и которые можно просмотреть в любое время.

Если цифровому или аналоговому выходу присвоено определённое значение во время отладки, поэтому отключение от физической передачи данных приводит к подсвечиванию другим цветом.

Цвет метки может быть изменён с помощью значения DEBUG в окне Settings, вкладка Debugger.

# 3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## 3.1 Типы данных

Типы данных, допустимые в среде программирования, могут быть разделены на две категории:

- Простые;

- Структурные.

Простые данные состоят из отдельных значений, которые могут быть напрямую использованы в алгоритмах с целью обработки, в то время как структурные данные образованы группой полей, содержащих несколько компонентов информации. Например, тип данных CJ_ANALOG содержит два компонента информации: значение датчика и код ошибки датчика.

Недавно созданный тип данных CJ_VOID, представленный системой программирования UNI-PRO, относится к категории простых данных.

### 3.1.1 Типы простых данных

Простые данные, в свою очередь, могут быть разделены на две логические категории: первая категория включает все типы данных языка С, а вторая категория включает новые не структурные типы данных, созданные средой программирования UNI-PRO.

В приведенной ниже таблице сведены все типы данных, которые относятся к первой категории, и представлена информация по каждому типу:

- Minus sign      : так или иначе может представлять отрицательные числа;

- Repr.               : число бит, фактически используемых объектом этого типа;

- Min                 : минимальное принимаемое значение;

- Max                : максимальное принимаемое значение;

- Corr. ANSI C : соответствующий ANSI C тип данных.

| Тип данных | Minus sign | Представление | Min | Max | Соотв. ANSI C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJ_BIT | НЕТ | 1 бит | 0 | 1 |  |
| CJ_S_BYTE | ДА | 8 бит | -128 | 127 | Signed char |
| CJ_BYTE | НЕТ | 8 бит | 0 | 255 | Unsigned char |
| CJ_SHORT | ДА | 16 бит | -32768 | 32767 | Signed short |
| CJ_WORD | НЕТ | 16 бит | 0 | 65535 | Unsigned short |
| CJ_LONG | ДА | 32 бит | -2147483648 | 2147483647 | Signed long |
| CJ_DWORD | НЕТ | 32 бит | 0 | 4294967295 | Unsigned long |

Все операции, допустимые языком ANSI C, могут быть выполнены с представленными выше типами данных.

Новые типы данных (CJ_VOID, CJ_LED, CJ_BUZZ, CJ_DATE, CJ_TIME, CJ_DATETIME),  созданные средой UNI-PRO, будут рассмотрены индивидуально.

CJ_VOID

Тип данных CJ_VOID является прогрессивным решением, созданным средой программирования UNI-PRO, которое позволяет резко сократить затраты времени на программирование, а также обеспечивает высокий уровень гибкости.

Благодаря новому решению, Вы можете установить тип данных многофункционального объекта (такого, как переменная или входы алгоритма), просто соединив его с объектом, тип данных которого был задан заранее.

Например, если Вы добавляете переменную в проект, тип ее данных по умолчанию будет установлен как CJ_VOID. Если Вы соединяете эту переменную с цифровым входом (установленным по умолчанию как CJ_BIT), то тип данных переменной автоматически будет установлен как CJ_BIT.

CJ_LED и CJ_BUZZ

Типы данных CJ_LED и CJ_BUZZ очень схожи, именно поэтому они и рассматриваются вместе. Они представляют возможные значения, которые могут принимать индикаторы и звуковой сигнал соответственно.

Эти типы данных могут принимать значения в диапазоне от 0 до 3, что соответствует следующим состояниям:

- 0: Выключен;

- 1: Непрерывно включен;

- 2: Медленно мигает/издает звуковые сигналы;

- 3: Быстро мигает/издает звуковые сигналы.

CJ_DATE

Тип данных CJ_DATE был введен в работу для выполнения операций по датам; он показывает количество секунд, прошедших с полуночи 1 Января 2000, и может показывать даты до 2068 года. Использование этого типа данных может быть удобно, если, например, Вы хотите управлять операциями, основанных на определенных фиксированных датах.

Если Вы решили использовать этот тип данных в алгоритме, то проще всего будет использовать структуру CJ_DATE_STRUCT.

CJ_TIME

Тип данных CJ_TIME был введен в работу для выполнения операций по времени; например, использование этого типа данных может быть удобным для управления диапазонами времени различных контроллеров и для множества других случаев. Он показывает количество секунд, прошедших с начала дня (00:00), и может быть легко преобразован в структуру CJ_TIME_STRUCT с помощью специальной функции преобразования.

CJ_DATETIME

Тип данных CJ_DATETIME был введен в работу для случаев, когда необходимо выполнение операций как по датам, так и по времени одновременно; он показывает количество секунд, прошедших с полуночи 1 Января 2000 и может показывать даты до 2068 года.

Этот тип данных может быть использован в алгоритмах напрямую; кроме того, его можно преобразовать в структуру CJ_DATETIME_STRUCT с использованием функций библиотеки (см. раздел CJ_DATETIME_STRUCT), что позволяет облегчить Вашу работу.

### 3.1.2 Структурные типы данных

Структурные типы данных могут содержать множество компонентов информации, внедренных в среду программирования UNI-PRO. Они являются структурами С, состоящими из n полей, к которым можно получить доступ с использованием обычного С синтаксиса:

structure.fieldname

Ниже будут рассмотрены структурные типы данных и их значения.

CJ_ANALOG

Тип данных CJ_ANALOG описывает состояние аналогового входа. Структура состоит из двух полей:

- Error – байтовый тип данных, описывающий код ошибки. Если это поле имеет значение ноль, значит, неисправность датчика отсутствует; иначе, оно примет следующие значения:

- 1: короткое замыкание датчика;

- 2: датчик не подключен или отсутствует.

- Value, тип данных short, представляющий значения, считываемые датчиком.

Некоторые определения проекта могут ассоциироваться с полем значения (с использованием алгоритмов), чтобы управлять типом данных CJ_ANALOG:

CJ_AI_MIN_RESERVED и CJ_AI_MAX_RESERVED: соответственно, минимальное и максимальное значение, за пределами которых значение поля датчика фиксирует ошибку. Если значение поля датчика не лежит в указанных пределах, датчику присваивается состояние ошибки (статус поля датчика положителен). Обладая данной информацией, можно сбросить поле ошибки с помощью поля значения, не прибегая к структуре CJ_ANALOG. Эти значения также полезны, когда необходимо поменять значение датчиков в системе коммуникации CAN.

CJ_AI_DISABLED: значение, определяющее состояние отключения датчика. Если полю Value присвоено это значение, датчик будет отключен, а отображение EIML-страниц будет представлено многоточием: “…”. Использовать это значение удобно, если Вы хотите задать зависимость между активностью датчика и возможным параметром активации.

CJ_CMD

Тип данных CJ_CMD является структурой, связанной с поступлением команды. Он состоит из следующих полей:

- Valid – булевский тип данных, описывающий регистрацию команды. Если этот параметр TRUE, значит, команда была получена и могут быть выполнены необходимые действия; иначе, команда не была получена;

- Node – байтовый тип, определяющий логический узел контроллера, от которого получена команда;

- Param – тип short, описывающий параметр команды.

CJ_BTN

Тип данных CJ_BTN является структурой, связанной с действиями, производимыми с кнопками: нажатие, удержание, отпускание.

Он состоит из следующих полей:

- Valid: булевский тип данных, описывающий действие, произведенное с кнопкой (т.е., была ли она нажата, отпущена или удерживалась). Если он принимает значение TRUE, значит, действие, обнаруженное объектом Btn, было зарегистрировано; в противном случае команда не была получена;

- Node: байтовый тип, определяющий логический узел, где было установлено воздействие на кнопку;

- Param: тип short, описывающий количество секунд, в течение которых удерживалась кнопка.

CJ_DATA_STRUCT

Тип данных CJ_DATA_STRUCT является очень удобным для выполнения операций по датам. Начиная с неструктурного типа данных CJ_DATE, Вы можете разработать структуру CJ_DATA_STRUCT с помощью функции преобразования.

Он состоит из следующих полей:

- Day: байтовый тип данных, определяющий день [1...31];

- Month: байтовый тип данных, определяющий месяц [1=Январь, 2=Февраль,...12=Декабрь];

- Year: байтовый тип данных, определяющий последние две цифры года, начиная с 2000 года. Например, если поле принимает значение 12, это означает «год 2012».

Эта структура обычно заполняется функцией преобразования DateToStruct(), которая имеет следующий синтаксис на языке С:

CJ_DATE_STRUCT DateToStruct(CJ_DATE Value);

где параметр Value является датой, закодированной в секундах, начиная с полуночи 2000 года.

Чтобы преобразовать эту структуру обратно в тип CJ_DATE, используйте функцию StructToDate(), которая имеет следующий синтаксис:

CJ_DATE StructToDate (CJ_DATE_STRUCT date);

CJ_TIME_STRUCT

Тип данных CJ_TIME_STRUCT является очень удобным для выполнения операций по времени: например, для управления различными временными диапазонами. Начиная с неструктурного типа данных CJ_TIME, Вы можете разработать структуру CJ_TIME_STRUCT с помощью функции преобразования.

Он состоит из следующих полей:

- Sec: байтовый тип данных, определяющий секунды [0...59];

- Min: байтовый тип данных, определяющий минуты [0...59];

- Hour: байтовый тип данных, определяющий часы [0...23].

Эта структура обычно заполняется функцией преобразования TimeToStruct(), которая имеет следующий синтаксис на языке С:

CJ_TIME_STRUCT TimeToStruct(CJ_TIME Value);

где параметр Value является временем, закодированным в секундах, начиная с полуночи того же дня. Чтобы преобразовать эту структуру обратно в тип CJ_TIME, используйте функцию StructToTime(), которая имеет следующий синтаксис:

CJ_TIME StructToTime (CJ_TIME_STRUCT time);

CJ_DATATIME_STRUCT

Тип данных CJ_DATATIME_STRUCT используется для преобразования типа данных CJ_DATATIME (который представляет собой дату/время, закодированные в секундах) в более удобный формат для пользователя.

Эта структура обычно заполняется функцией преобразования DateTimeToStruct(), которая имеет следующий синтаксис на языке С:

CJ_DATETIME_STRUCT DateTimeToStruct(CJ_DATETIME Value);

где параметр Value является датой-временем, закодированными в секундах, начиная с полуночи 2000 года.

Представляем краткое описание его полей:

- Sec: байтовый тип данных, определяющий секунды [0...59];

- Min: байтовый тип данных, определяющий минуты [0...59];

- Hour: байтовый тип данных, определяющий часы [0...23];

- Day: байтовый тип данных, определяющий день месяца [1...31];

- WeekDay: байтовый тип данных, определяющий день недели [0=Воскресенье, 1=Понедельник, … 6=Суббота];

- Month: байтовый тип данных, определяющий месяц [1=Январь, 2=Февраль, ...12=Декабрь];

- Year: байтовый тип данных, определяющий последние две цифры года, начиная с 2000. Например, если поле принимает значение 12, это означает «год 2012».

Чтобы преобразовать структуру обратно в тип CJ_DATETIME, используйте функцию StructToDateTime(), которая имеет следующий синтаксис:

CJ_DATETIME StructToDateTime (CJ_DATETIME_STRUCT rtc;.

## 3.2 Таблица совместимости типов

Когда Вы пытаетесь соединить две сущности, система проверяет, совместимы ли типы данных соединяемых сущностей. Таблица совместимости ниже используется, чтобы убедиться, является ли тип данных выхода совместимым с типом данных входа. Чтобы воспользоваться таблицей, найдите тип данных выхода, от которого вы начали проводить соединение, в левой части (текст выделен красным), и тип данных входа, к которому вы хотите подвести соединение, в верхней части (текст выделен зеленым). Если на пересечении строки и столбца в ячейке стоит Х, это означает, что два типа данных совместимы и могут быть успешно соединены, иначе появится сообщение об ошибке и сущности соединены не будут.

Вышесказанное не относится к типу данных CJ_VOID: как видно из таблицы, этот тип совместим со всеми остальными типами. При образовании соединения, в котором вход или выход имеет тип данных CJ_VOID, среда программирования автоматически преобразует его в тип данных, соответствующий типу, с которым происходит соединение.

Эта проверка совместимости типа данных выполняется только при создании соединения. Поэтому если Вы внесете изменения в тип данных входов или выходов после проверки, несовместимость может быть не обнаружена, что может привести к несоответствиям при выполнении программы.

Две сущности со свойством array, превосходящим 1, совместимы друг с другом только при выполнении следующих двух условий:

1. если обе сущности имеют одинаковую размерность массива (значения свойства array совпадают);

2. если сущности имеют одинаковый тип данных за исключением:

a. если тип данных исходной сущности - CJ_BIT, а тип данных соединяемой сущности - CJ_S_BYTE;

b. если тип данных исходной сущности - CJ_BIT, а тип данных соединяемой сущности - CJ_BYTE.

Во всех остальных случаях сущности несовместимы.

## 3.3 Функции встроенной библиотеки, используемые в алгоритмах

### 3.3.1 CJ_DATETIME StructToDateTime (CJ_DATETIME_STRUCT rtc)

Эта функция преобразует структуру данных CJ_DATETIME_STRUCT rtc в число, которое закодировано в секундах, начиная с полуночи 2000 года, что является типом CJ_DATETIME.

### 3.3.2 CJ_DATE StructToDate (CJ_DATE_STRUCT date)

Эта функция преобразует структуру данных CJ_DATE_STRUCT date в число, которое закодировано в секундах, начиная с полуночи 2000 года, что является типом CJ_DATE.

### 3.3.3 CJ_TIME StructToTime (CJ_TIME_STRUCT time)

Эта функция преобразует структуру данных CJ_TIME_STRUCT time в число, которое закодировано в секундах, начиная с полуночи 2000 года, что является типом CJ_TIME.

### 3.3.4 CJ_DATETIME_STRUCT DateTimeToStruct (CJ_DATETIME Value)

Эта функция выдает структуру данных CJ_DATETIME_STRUCT, созданную из значения Value параметров типа CJ_DATETIME, используемых в качестве входных данных.

### 3.3.5 CJ_DATE_STRUCT DateToStruct (CJ_DATE Value)

Эта функция выдает структуру данных CJ_DATE_STRUCT, созданную из значения Value параметров типа CJ_DATE, используемых в качестве входных данных.

### 3.3.6 CJ_TIME_STRUCT TimeToStruct (CJ_TIME Value)

Эта функция выдает структуру данных CJ_TIME_STRUCT, созданную из значения Value параметров типа CJ_TIME, используемых в качестве входных данных.

### 3.3.7 CJ_byte CJ_GetSeconds (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает количество секунд [0...59], содержащихся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.8 CJ_byte CJ_GetMinutes (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает количество минут [0...59], содержащихся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.9 CJ_byte CJ_GetHours (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает количество часов [0…23], содержащихся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.10 CJ_byte CJ_GetDay (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает значение дня [1…31], содержащееся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.11 byte CJ_GetWeekDay(CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает день недели [0=Воскресенье, 1…, 6=Суббота], содержащийся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.12 byte CJ_GetMonth (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает значение месяца [1…12], содержащееся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.13 byte CJ_GetYear (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает значение года [00…68], содержащееся в параметре dt типа CJ_DATETIME.

### 3.3.14 CJ_TIME CJ_GetTime (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает время CJ_TIME, полученное из параметров dt, которое является количеством секунд, начиная с полуночи того же дня.

### 3.3.15 CJ_DATE CJ_GetDate (CJ_DATETIME dt)

Эта функция выдает дату CJ_DATE, полученную из параметров dt, которая является количеством секунд, начиная с полуночи 2000 года до полуночи того же дня.

### 3.3.16 CJ_BIT CJ_GetSecondTic (void) и CJ_BIT CJ_GetMinuteTic (void)

Эти две функции управляются средствами системного прерывания. Функции имеют те же критерии сущности-корреспондента TIMER, но они не используют память контроллера, так как управляются на уровне встроенных программ и, кроме того, могут быть напрямую использованы в алгоритме.

Функция CJ_BIT CJ_GetSecondTic (void) выдает логическое значение “1” для каждой прошедшей секунды.

Функция CJ_BIT CJ_GetMinuteTic (void) выдает логическое значение “1” для каждой прошедшей минуты.

Рекомендуется использовать эти функции, если проекту требуется большое количество сущностей TIMER, чтобы не перегружать функциональные возможности программы.

### 3.3.17 CJ_BIT CJ_FlagWrite (word i, byte val) и CJ_BIT CJ_FlagRead (CJ_word i)

Эта функция позволяет управлять семаформами (Semaphores) в алгоритме.

Допускается управление совместно разделенным между несколькими сущностями ресурсом, при этом каждая сущность должна знать состояние остальных сущностей для корректного использования разделенного ресурса. Что касается UNI-PRO, это свойство включает использование нескольких связей между алгоритмами или наличие сведений у каждого алгоритма о состоянии других алгоритмов, использующих одни и те же разделенные ресурсы в качестве входных данных. Данное решение имеет недостатки, так как использует большое количество памяти контроллера.

Для решения этой проблемы предлагается стандартное решение с использованием параллельного программирования: а именно, нескольких сущностей, называемых семафорами – Semaphores. Semaphore является структурой, способной организовать доступ к некоторым разделенным ресурсам для управления и назначения их соответствующим образом. Функциями для выполнения управления этими данными являются:

- CJ_BIT CJ_FlagWrite (word i, byte val);

- CJ_BIT CJ_FlagRead (word i).

Функция CJ_BIT CJ_FlagWrite (word i, byte val) позволяет установить состояние i-го семафора.

Если val=0, семафор ‘свободен’, в связи с чем можно установить его состояние как ‘занят’ и затем использовать ресурсы.

Если val=1, семафор ‘занят’, в этом случае ресурсы использовать нельзя и необходимо подождать.

Например, для следующего вызова функции:

CJ_FlagWrite (10, 1)

состояние десятого семафора установлено как ‘занят’, поэтому ресурсы, управляемые этим семафором, будут доступны только для сущности, установившего данное состояние.

Переключение состояния семафора с «занят» на «свободен» может осуществляться той же сущностью, что и установила это состояние.

Вызов функции:

CJ_FlagWrite (10, 0)

состояние десятого семафора установлено как ‘свободен’, следовательно, открыт доступ к использованию ресурсов.

Состояние семафора управляется средствами следующей функции:

CJ_BIT CJ_FlagRead (CJ_word i)

это позволяет запрашивать состояние i-го семафора. Она выдает ‘1’, если семафор находится в состоянии ‘занят‘, иначе выдает ‘0’. Если семафор находится в состоянии ‘занят’, следовательно, нельзя использовать контролируемые ресурсы до тех пор, пока они не освободятся.

### 3.3.18 CJ_SHORT CJ_WriteVarExpo (CJ_word add, CJ_long value)

Эта функция позволяет записывать напрямую из алгоритма значение “value” экспортируемой переменной  в “add” адрес протокола Modbus. Таким образом, переменная модифицируется для всего алгоритма проекта. Данная особенность является аналогом концепции глобальной переменной – global variable, используемой в программировании.

Для корректного использования переменной необходимо, чтобы ее внесение в протокол Modbus осуществлялось с использованием функции Export Entities, активированной в меню Tools/Export Entities среды программирования.

3.3.19 CJ_LONG CJ_ReadVarExpo (CJ_word add)

Эта функция позволяет считывать значение экспортируемой переменной в “add” адресе протокола Modbus. Функция является симметричной для CJ_WriteVarExpo (word add, long value).

Для корректного использования переменной необходимо, чтобы ее внесение в протокол Modbus осуществлялось с использованием функции Export Entities, активированной в меню Tools/Export Entities среды программирования.

### 3.3.20 CJ_WORD CJ_MaxMainTime(void)

Возвращает максимальное время цикла аппликативной подачи питания в миллисекундах.

### 3.3.21 CJ_WORD CJ_MinMainTime(void)

Возвращает минимальное время цикла аппликативной подачи питания в миллисекундах.

### 3.3.22 CJ_WORD CJ_RunMainTime(void)

Возвращает текущее время цикла аппликативной подачи питания в миллисекундах.

### 3.3.23 CJ_BYTE CJ_MaxInterruptTime(void)

Возвращает максимальное время цикла аппликативного прерывания в миллисекундах.

### 3.3.24 CJ_BYTE CJ_MinInterruptTime(void)

Возвращает минимальное время цикла аппликативного прерывания в миллисекундах.

### 3.3.25 CJ_BYTE CJ_RunInterruptTime(void)

Возвращает текущее время цикла аппликативного прерывания в миллисекундах.

### 3.3.26 CJ_BYTE CJ_ModbusAskQueue(void)

Возвращает число свободных элементов очереди Modbus.

### 3.3.27 CJ_BYTE CJ_SendCommand (CJ_BYTE channel, CJ_BYTE node, CJ_BYTE

command, CJ_SHORT par1)

Позволяет посылать команду изнутри алгоритма;

Возвращает 0 = команда отправлена; 1 = полная очередь;

Канал: 0 = CAN локальный, 1= CAN широкий (при наличии);

Узел: логический узел канала CAN;

Команда: индекс команды;

Par1: 16-битный параметр, ассоциированный с командой

### 3.3.28 CJ_BIT CJ_IsFirstMain(void)

Возвращает 1 при полном первом прогоне главного цикла приложения.

### 3.3.29 CJ_BIT CJ_Stack_Error_Read(void)

Возвращает 1 при переполнении стека в ходе программы.

### 3.3.30 CJ_BIT CJ_Math_Error_Read(void)

Возвращает 1 при возникновении ошибок DivByZero, Overflow, Underflow или NaN.

### 3.3.31 CJ_BIT CJ_DivByZero_Error_Read(void)

Возвращает 1 в случае деления на ноль.

### 3.3.32 CJ_BIT CJ_Overflow_Error_Read(void)

Возвращает 1 в случае переполнения разрядов.

### 3.3.33 CJ_BIT CJ_Underflow_Error_Read(void)

Возвращает 1 в случае исчезновения разрядов.

### 3.3.34 CJ_BIT CJ_NaN_Error_Read(void)

Возвращает 1 в случае возникновения общей ошибки NaN («не число»).

### 3.3.35 void CJ_DivByZero_Error_Write(void)

Позволяет задать математическую ошибку, вызванную делением на ноль.

### 3.3.36 void CJ_Overflow_Error_Write(void)

Позволяет задать математическую ошибку, вызванную переполнением разрядов.

### 3.3.37 void CJ_Underflow_Error_Write(void)

Позволяет задать математическую ошибку, вызванную исчезновением разрядов.

### 3.3.38 void CJ_NaN_Error_Write(void)

Позволяет задать математическую ошибку, вызванную возникновением общей арифметической ошибки; NaN означает Not a Number («не число»). Например, извлечение квадратного корня из отрицательного числа.

### 3.3.39 void CJ_Math_Error_Reset(void)

Сброс математической ошибки, вызванной ошибочными математическими функциями.

### 3.3.40 void CJ_DivByZero_Error_Reset(void)

Сброс математической ошибки, вызванной делением на ноль.

### 3.3.41 void CJ_Overflow_Error_Reset(void)

Сброс математической ошибки, вызванной переполнением разрядов.

### 3.3.42 void CJ_Underflow_Error_Reset(void)

Сброс математической ошибки, вызванной исчезновением разрядов.

### 3.3.43 void CJ_NaN_Error_Reset(void)

Сброс математической ошибки, вызванной исключением, полученным вследствие ошибки NaN («не число»).

### 3.3.44 CJ_WORD CJ_SemaphoreRead(CJ_WORD i)

Считывает и возвращает значения n-ого семафора. Доступные семафоры находятся в пределах 0 – 9.

### 3.3.45 CJ_BYTE CJ_SemaphoreWrite(CJ_WORD i, CJ_WORD value)

Записывает в n-ый семафор значение value. Запись семафора разрешена в том случае, если выполнено одно из следующих условий:

1. Семафор свободен либо имеет значение 0.

2. Значение для записи value равно 0.

Возвращает 0 = код ошибки (индекс за допустимыми пределами), Ok (запись выполнена), 2 = семафор занят (запись не разрешена).

## 3.4 Компоненты управления

В главном окне среды программирования UNI-PRO находится панель, которая содержит все основные объекты, разделенные на несколько секций:

- Программное обеспечение;

- Оборудование.

Основные элементы средств программирования находятся в секциях Программное обеспечение и Оборудование. Комбинируя их, Вы можете разрабатывать проекты и создавать библиотеки и шаблоны, которые Вы можете повторно использовать в будущих проектах.

### 3.4.1 Программное обеспечение

Секция программного обеспечения группирует все объекты, позволяющие определить ‘поведение’ устройства.

Самым важным элементом, без сомнения, является алгоритм, который позволяет обрабатывать особым образом входные данные, чтобы выдать значение на выходе. В этой секции также будут рассмотрены Дочерние листы, Привязки, Параметры, Постоянные, Переменные, Таймеры, Входы команд и Выходы команд.

Algorithm (Алгоритм)

Универсальные алгоритмы являются основными элементами в проекте, так как позволяют задать функции с помощью языка С. Каждый алгоритм отвечает функции на С и поэтому может иметь различное количество входов с разными типами данных, но только один выход. Каждый алгоритм принадлежит определённой категории. Данная концепция схожа с концепцией класса в объектном программировании и полезна для оптимизации ресурсов, так как Вам не придется повторять код алгоритма при многократном его использовании.

При добавлении алгоритма в проект среда запросит указать его категорию, которая, в свою очередь, автоматически установит его имя. По умолчанию, он будет иметь выход CJ_VOID и не иметь входов. Вы можете добавить необходимое количество входов с помощью всплывающего меню Add Input. C самого начала тип их данных будет определен как CJ_VOID, но как только они будут соединены, надлежащий тип данных будет установлен автоматически.

С другой стороны, Вы можете использовать CodeEditor, который позволяет:

- Задать или импортировать из файла С-функцию, характеризующую алгоритм;

- Изменить его категорию;

- Задать количество и типы данных входов;

- Задать тип выхода.

(для более подробной информации см. главу Использование CodeEditor).

Глобальный алгоритм

Глобальный алгоритм – это алгоритм, который можно использовать в коде других алгоритмов; он подобен проектной функции, которую можно присоединять к другим частям кода. Преимущество использования глобальных алгоритмов заключается в том факте, что их можно вызывать из любого другого алгоритма проекта; это означает, что их можно использовать множество раз без повторной записи кода либо добавления новых алгоритмов. Для добавления глобального алгоритма следует выбрать флажок “Global Algorithm” в CodeEditor либо выполнить те же операции при создании нового алгоритма.

Глобальный алгоритм должен отвечать нескольким правилам:

- имя категории должно быть в формате языка “C”;

- глобальный алгоритм не должен являться алгоритмом категории; другими словами, невозможно использовать глобальный алгоритм, категория которого уже используется;

- терминалы глобальных алгоритмов не должны быть соединены;

- глобальный алгоритм может быть трансформирован в универсальный;

- универсальный алгоритм может быть трансформирован в глобальный, если он соответствует перечисленным выше правилам.

Все глобальные алгоритмы, используемые в проекте, можно найти с помощью функции “Find” или в CodeEditor в списке функций (Ctrl+пробел).

Subsheet (Папка)

Объекты папки позволяют логически сгруппировать серии сущностей, таким образом разделяя проект на функциональные блоки.

Папки могут содержать все типы сущностей, включая даже сами папки, что позволяет организовать Ваш проект в виде многоуровневой структуры. Чтобы соединить сущности, находящиеся в одной папке, применяются стандартные процедуры. Чтобы соединить внутренние и внешние сущности, необходимо экспортировать соответствующие входы/выходы. Экспортированные входы/выходы будут отображены другим цветом (черным, по умолчанию).

Вы можете добавить пустую папку в проект или сначала выделить сущности, которые необходимо сгруппировать, а затем использовать команду Create Subsheet.

Папки являются основой для создания библиотек и шаблонов (см. главу Создание Библиотек).

Fix (Привязка)

В большинстве проектов необходимо задать константы; для этого можно использовать привязки. Они представляют область флэш-памяти, в которой Вы можете задать значение константы (таким образом, не влияя на размер RAM памяти, занимаемой проектом), которое может быть использовано в проекте.

Объекты-привязки имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Array | Размерность массива сущности. Если значение превосходит 1, то сущность является массивом, в противном случае представляет собой обычную сущность. |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Fix. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| MasterRefresh | Время обновления сущности на главном сетевом трафике. |
| Max | Максимальное значение, которое можно присвоить константе. Зависит от выбранного типа. |
| Min | Минимальное значение, которое можно присвоить константе. Зависит от выбранного типа. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Precision | Определяет число десятичных знаков, используемое для расшифровки внутреннего значения элемента и для отображения значения в EIML-страницах. |
| Rics | Поле для ввода необходимой информации для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите раздел Определение задач выполнения) |
| Type | Задает тип данных константы. Принимает значение по умолчанию CJ_VOID. Его можно изменить как автоматически, с помощью присоединения входа с типом данных, отличным от CJ_VOID, к выходу сущности, так и вручную, устанавливая этот параметр в окне свойств. В соответствии с выбранным типом данных константа будет иметь различные диапазоны и занимать различное количество флэш-памяти. |
| Value | Значение, присвоенное константе. Всегда проверяйте, совместимо ли оно с выбранным типом данных, т.е. находится ли оно в диапазоне, установленном критериями Min и Max. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Значение под привязкой (константы)

Под сущностью типа «привязка» (синего цвета) было добавлено значение, которое принимает форму константы.

Par (Параметры)

Объекты Par представляют параметры прикладного программного обеспечения, которые позволяют изменять поведение устройства во время его работы. Параметры хранятся в памяти Е2, поэтому все установленные значения сохранятся, даже если устройство будет выключено и включено заново.

Для каждого проекта максимально доступное число объектов PAR составляет 2047.

Они имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Array | Размерность массива сущности. Если значение превосходит 1, то сущность является массивом, в противном случае представляет собой обычную сущность. |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Par. |
| Condvisible | Если отмечено, то параметр может использоваться с обусловленной видимостью. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| MasterRefresh | Время обновления сущности на главном сетевом трафике. |
| Max | Максимальное значение, которое можно присвоить параметру. Зависит от выбранного типа. |
| Min | Минимальное значение, которое можно присвоить параметру. Зависит от выбранного типа. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Parmax | Ограничивает максимальное значение текущих параметров до значения другой сущности, имеющейся в приложении. Если установить как <NONE>, то максимальным пределом будет являться значение, установленное в свойстве Max. |
| Parmin | Ограничивает минимальное значение текущих параметров до значения другой сущности, имеющейся в приложении. Если установить как <NONE>, то минимальным пределом будет являться значение, установленное в свойстве Min. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Precision | Определяет число десятичных знаков, используемое для расшифровки внутреннего значения элемента и для отображения значения в EIML-страницах. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Задает тип данных параметра. Принимает значение по умолчанию CJ_VOID. Его можно изменить как автоматически, с помощью присоединения элемента с типом данных, отличным от CJ_VOID, к входу/выходу сущности, так и вручную, устанавливая этот параметр в окне свойств. В соответствии с выбранным типом данных параметр будет иметь различные диапазоны и занимать различное количество Е2 памяти. |
| Value | Значение, принимаемое параметром. Всегда проверяйте, совместимо ли оно с выбранным типом данных, т.е. находится ли оно в диапазоне, установленном критериями Min и Max (для более детальной информации, пожалуйста, обратитесь к опции Принудительная загрузка параметров). |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Чтобы изменить значение параметра, проделайте одну из следующих операций:

- Присоедините другую сущность (например, алгоритм) к контакту входа;

- Присоедините параметр к EIML-страницам и сделайте его доступным для изменения;

- Используйте один из серийных протоколов связи, чтобы активировать запрос на запись параметра.

Примечание: если значение сущности, связанное с максимальным/минимальным пределом параметра, сдерживается динамикой страницы, то новый предел не будет установлен, до тех пор, пока станица не будет перезагружена в приложении.

Pers (Постоянные)

Pers-объекты представляют все устойчивые состояния, т.е. все те значения, которые Вы хотите сохранить даже после перезагрузки устройства (например, время работы компрессора или состояние освещения).

Для каждого проекта максимально доступное число объектов PERS составляет 1535.

Pers-объекты имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Array | Размерность массива сущности. Если значение превосходит 1, то сущность является массивом, в противном случае представляет собой обычную сущность. |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Pers. |
| Condvisible | Если отмечено, то параметр может использоваться с обусловленной видимостью. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| MasterRefresh | Время обновления сущности на главном сетевом трафике. |
| Max | Максимальное значение, которое может принимать состояние. Зависит от выбранного типа. |
| Min | Минимальное значение, которое может принимать состояние. Зависит от выбранного типа. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Precision | Определяет число десятичных знаков, используемое для расшифровки внутреннего значения элемента и для отображения значения в EIML-страницах. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Задает тип данных параметра. Принимает значение по умолчанию CJ_VOID. Его можно изменить как автоматически, с помощью присоединения элемента с типом данных, отличным от CJ_VOID, к входу/выходу сущности, так и вручную, устанавливая этот параметр в окне свойств. В соответствии с выбранным типом данных параметр будет иметь различные диапазоны и занимать различное количество памяти Е2. |
| Value | Значение, принимаемое состоянием. Всегда проверяйте, совместимо ли оно с выбранным типом данных, т.е. находится ли оно в диапазоне, установленном критериями Min и Max (для более детальной информации, пожалуйста, обратитесь к опции Принудительная загрузка параметров). |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Чтобы изменить состояние, проделайте одну из следующих операций:

- Присоедините другую сущность (например, алгоритм) к контакту входа;

- Присоедините параметр к EIML-страницам и сделайте его доступным для изменения;

- Используйте один из серийных протоколов связи, чтобы активировать запрос на запись параметра.

Var (Переменная)

Переменные представляют распределение памяти RAM, которая может быть использована для обработки данных; так как они хранятся в энергозависимой памяти, то будут принимать свои стандартные значения каждый раз, когда Вы перегружаете устройство.

Для каждого проекта максимально доступное число объектов VAR составляет 2047.

Переменные имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Array | Размерность массива сущности. Если значение превосходит 1, то сущность является массивом, в противном случае представляет собой обычную сущность. |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Var. |
| Condvisible | Если отмечено, то параметр может использоваться с обусловленной видимостью. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| MasterRefresh | Время обновления сущности на главном сетевом трафике. |
| Max | Максимальное значение, которое может принимать переменная. Зависит от выбранного типа. |
| Min | Минимальное значение, которое может принимать переменная. Зависит от выбранного типа. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Precision | Определяет число десятичных знаков, используемое для расшифровки внутреннего значения элемента и для отображения значения в EIML-страницах. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Задает тип данных переменной. Принимает значение по умолчанию CJ_VOID. Его можно изменить как автоматически, с помощью присоединения элемента с типом данных, отличным от CJ_VOID, к входу/выходу сущности, так и вручную, устанавливая этот параметр в окне свойств. В соответствии с выбранным типом данных, параметр будет иметь различные диапазоны и занимать различное количество памяти RAM. |
| Value | Значение по умолчанию при включении электропитания контроллера. Всегда проверяйте, совместимо ли оно с выбранным типом данных, т.е. находится ли оно в диапазоне, установленном критериями Min и Max. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Timer (Таймер)

Таймеры являются счетчиками, которые автоматически увеличиваются/уменьшаются системой по оси времени. Они имеют входы, которые Вы можете использовать для сброса и загрузки значения или активации/остановки отсчета времени, а также один выход, который выдает значение счетчика. Единственный вход, который всегда активен, - вход сброса, в то время как входы активации, очистки и перезагрузки могут быть активированы из контекстного меню:

Если вход Enable принимает значение 0, отсчет времени будет остановлен, если значение равно 1, отсчет времени будет активирован. Вход Reset обнаруживает переход от 0 к 1, чтобы начать отсчет времени. Вход Clear воспринимает переход от 0 к 1 как сигнал к удалению текущего отсчета. Соединение параметра с входом reload означает загрузку счетчика таймера со значением параметра вместо значения по умолчанию (см. свойство Max).

Вы можете легко установить свойства таймера, чтобы определить, как часто счетчик должен переключаться и в каком направлении будет вестись отсчет: в сторону увеличения или уменьшения.

Используя эти объекты, Вы можете обеспечить защиту короткого цикла компрессора или регулируемое по времени освещение.

Для каждого проекта максимально доступное число объектов TIMER составляет 255.

Таймеры имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Timer. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Direction | Направление, в котором изменяется значение во время активации входа Enable. Если этот критерий установлен как UP, значение счетчика будет увеличиваться по заранее установленной оси времени, начиная с нуля (когда происходит сброс времени) и до значения, установленного критерием Max. И наоборот, если критерий установлен как DOWN, отсчет будет проходить в обратном направлении, начиная от значения, установленного Max и до нуля. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Max | Максимальное значение, которое может принимать таймер. Данный критерий зависит от значения, установленного в свойстве Direction: если направление задано как UP, то данный критерий устанавливает значение, которое необходимо достигнуть таймеру; иначе устанавливает начальное значение после сброса. Если активен вход перезагрузки, то именно это значение будет загружено в качестве начального либо конечного предела, в то время как Max будет представлять основной контрольный предел. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Установленный тип данных CJ_WORD, который не может быть изменен. В связи с этим таймер может принимать максимальное значение, равное предельному для этого типа данных (см. параграф Типы данных). |
| Udm | Единица времени, которая вызывает изменение значения таймера. Данный критерий может принимать следующие значения: 100 мс; с; мин; час. В зависимости от установленного здесь значения, таймер будет увеличивать или уменьшать свое значение каждые 100 миллисекунд, одну секунду, одну минуту или один час соответственно. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Отображение свойств Udm и Direction под сущностью таймера

Под сущностью TIMER будет добавлена строка со значениями свойств Direction и Udm.

Command In (Вход команды)

Среда UNI-PRO позволяет устанавливать групповые, определяемые пользователем команды, которые активируют определенные действия. Объекты Command In указывают на получение этих команд и активируют любое действие, которое может быть с ними связано. Все объекты этого типа имеют выход, который выдает значение параметра полученной команды и узел, с которого эта команда была отправлена.

Для каждого проекта максимально доступное число объектов COMMAND IN составляет 255.

Объекты Command In имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Command In. |
| Cmd | Указывает имя, определяющее команду, получение которой Вы хотите записать (см. параграф Команды). |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Type | Тип данных установлен как CJ_CMD и изменен быть не может. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Command Out (Выход команды)

Выходы команд используются для отправления команд, которые будут интерпретированы входом команды в том же самом или другом контроллере.

Этот тип объекта имеет два входа: param и trigger.

Первый вход используется для считывания параметра при отправлении команды; второй является входом триггера, т.е., он воспринимает изменение сигнала, соединенного с сущностью, которая активирует передачу команды, когда значение увеличивается от 0 до 1.

Для каждого проекта максимально доступное число объектов COMMAND OUT составляет 255.

Объекты Command Out имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Является свойством только для чтения; устанавливается для Command Out. |
| Cmd | Устанавливает имя, определяющее команду, которую Вы хотите отправить (см. параграф Команды). |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

### 3.4.2 Оборудование

Секция оборудования включает все сущности, которые представляют физический Вход/Выход. Количество и тип сущностей оборудования, необходимых в проекте, зависит от типа контроллера и количества присоединенных расширений. Следовательно, Вы можете действовать двумя способами: добавить все необходимые сущности в проект и затем выбрать все подходящее оборудование, или сначала выбрать оборудование, на основе которого Вы решили разработать проект, а затем добавить необходимые сущности.

Эта категория включает:

- Цифровые входы;

- Цифровые выходы;

- Аналоговые входы;

- Аналоговые выходы;

- Кнопки;

- Индикаторы;

- Звуковые сигналы;

- Часы.

Каждая сущность в этой секции должна быть присоединена к физическому ресурсу (Вход/Выход, чрв, Индикатор и т.д.) с помощью Join Tools.

Для каждой из этих категорий максимально доступное число сущностей составляет 255.

Digital Input (Цифровой вход)

Объекты Digital Input представляют цифровые входы контроллера или расширений, если таковые присутствуют, и имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для DigitalIn и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Type | Устанавливает тип данных, который для цифровых входов определен как CJ_BIT и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Чтобы добавить Digital In в проект, выберите панель Hardware и нажмите значок Digital In; затем щелчком мыши укажите место на листе, куда вы хотите добавить сущность. Чтобы просмотреть ее свойства, щелкните два раза по Digital In (или нажмите правую кнопку мыши и выберите Properties в меню).

Digital Inputs позволяют отследить значение, принимаемое физическим цифровым входом, и использовать его в качестве входа для алгоритма, чтобы выполнять более сложные операции.

Чтобы узнать, как присоединить Digital In к соответствующему физическому цифровому входу, пожалуйста, обратитесь к главе Join Wizard.

Digital Output (Цифровой выход)

Объекты Digital Out представляют цифровые выходы контроллера или расширений, если присутствуют, и имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для DigitalOut и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Устанавливает тип данных, который для цифровых выходов определен как CJ_BIT и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Чтобы добавить Digital Out на рабочий лист, выполните те же действия, что и при добавлении Digital Input.

Analog Input (Аналоговый вход)

Объекты Analog Input являются абстрактным представлением любого типа аналогового терминала. Фактически они могут представлять физический вход следующих типов: NTC, PTC, 0-5 В, 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, PT1000, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ. Это означает, что этот тип элемента может быть использован для считывания показаний датчика или основной температуры, давления или положения чувствительного элемента.

Analog Input характеризуется контактом выхода CJ_ANALOG и следующими свойствами:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для AnalogIn и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Precision | Определяет число десятичных знаков, используемое для расшифровки внутреннего значения элемента и для отображения значения в EIML-страницах. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Sensor | Для каждого аналогового входа, устанавливаемого в проекте, необходимо определить тип чувствительного элемента, значение которого вы хотите считывать. Возможны следующие варианты: 0-5 В; 0-10 В; 0-20 мА; 4-20 мА; NTC; PTC; PT1000; ТЕМПЕРАТУРА; ВЛАЖНОСТЬ; NTC 10K-2; NTC 10K-3. Выбранный тип чувствительного элемента должен поддерживаться оборудованием. |
| Type | Устанавливает тип данных, который для аналоговых входов определен как CJ_ANALOG и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Чтобы считывать состояние аналогового входа, добавленного в проект, соедините контакт его выхода с входом Algo или Var. Как отмечалось ранее, CJ_ANALOG является структурным типом данных, состоящим из нескольких компонентов информации: поле Error, которое указывает на возможную ошибку, и поле Value, которое показывает значение.

Примечание: датчики типа 0-10 В и 0-5 В не определяют наличие неисправного либо неподключенного датчика относительно действительно измеренного значения 0.

Analog Output (Аналоговый выход)

Аналоговые выходы являются абстрактным представлением аналогового выхода тока (0-20 мА) или аналогового выхода напряжения (0-10 В). Эти типы объектов имеют контакт входа CJ_WORD, который выражает принимаемое значение в процентах, от 0 до 100, и имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Actuator | Для каждого аналогового выхода, используемого в проекте, необходимо указать тип привода, соединенного с выходом, из списка ниже: ВЕНТИЛЯТОР 0-10 В 0-20 мА 4-20 мА PWM BELIMO Тип датчика должен поддерживаться аппаратным обеспечением. |
| Category | Устанавливается для AnalogOut и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Frequency | Значение по умолчанию (Гц) частоты цикла для привода PWM. [Мин. 10 Гц – макс. 2000 Гц] |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Precision | Определяет число десятичных знаков, используемое для расшифровки внутреннего значения элемента и для отображения значения в EIML-страницах. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Устанавливает тип данных, который для аналоговых выходов определен как CJ_WORD и не может быть изменен, т.к. чтобы установить аналоговый выход, необходимо присвоить ему значение. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Button (Кнопка)

Элементы Button представляют действия, производимые с кнопками, действия могут быть следующими:

- Нажатие;

- Удерживание;

- Отпускание.

Именно поэтому к одной кнопке могут относиться три различных объекта Button, каждый из которых производит соответствующие действия.

Чтобы выделить действие, которое Вы хотите проанализировать, установите свойство Cmd.

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для Button и не может быть изменена. |
| Cmd | Свойство Cmd идентифицирует тип действия, которое Вы хотите прервать. Он может принимать следующие значения: ON_PRESSED; ON_CONTINUE; ON_RELEASE. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Type | Устанавливает тип данных, который для кнопок определен как CJ_BUZZER и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

LED (Индикатор)

Объекты LED являются логическим представлением индикаторов, расположенных в программируемом Вами контроллере, или в присоединенных к нему расширениях. Этот тип объекта имеет вход контакта CJ_LED, и диапазон его значений составляет 0-3. Для удобства установки его значения Вы можете изменять режим работы выбранного индикатора следующим образом:

- 0: выключен;

- 1: включен;

- 2: медленно мигает;

- 3: быстро мигает.

(См. параграф Типы данных).

Индикаторы могут быть использованы для передачи пользователю информации, которая всегда должна быть доступна, например, состояние компрессора или состояние открытия двери.

Эти объекты имеют следующие свойства:

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для LED и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Устанавливает тип данных, который для индикаторов определен как CJ_LED и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Buzzer (Звуковой сигнал)

Объекты Buzzer являются крайне полезными в тех ситуациях, где необходимо звучание сигнала тревоги. Например, удобно использовать звуковой сигнал как предупреждение о потенциально опасном состоянии или в критической ситуации.

Чтобы подключить звуковой сигнал, просто добавьте объект Buzzer в проект и соедините его с алгоритмом, имеющим выход CJ_BUZZ.

В зависимости от значения входа звукового сигнала, его состояние будет установлено в следующих режимах:

- 0: выключен;

- 1: включен;

- 2: медленно издает звуковые сигналы;

- 3: быстро издает звуковые сигналы.

(См. параграф Типы данных).

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для Buzzer и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Order | Порядок выполнения, применяемый для расчета этого элемента (см. параграф “Установка порядка выполнения программы“). |
| Timed | Позволяет определить, в рамках какой задачи будет вычисляться данный элемент и другие элементы, связанные с его входными данными. (Для более подробной информации смотрите опцию Определение задач выполнения). |
| Type | Устанавливает тип данных, который для звуковых сигналов определен как CJ_LED и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

Clock (Часы)

Объекты Clock являются логическим представлением часов реального времени, встроенных в контроллеры и расширения.

С помощью этих объектов Вы можете установить текущую дату и время, таким образом, разрешая все операции, которые каким-либо образом связаны с часами. Например, Вы можете запрограммировать режим работы другого контроллера в зависимости от диапазона времени, в котором он работает.

Объекты Clock выдают значение CJ_DATETIME, которое Вы легко можете преобразовать в структуру CJ_DATETIME_STRUCT, чтобы выполнять более сложные операции (пожалуйста, обратитесь к параграфу Типы данных – CJ_DATETIME_STRUCT).

| Top | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно верхнего края страницы. |
| --- | --- |
| Category | Устанавливается для Clock и не может быть изменена. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Height | Размер значка, представляющего сущность, по вертикали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |
| Left | Устанавливает положение, куда будет перемещен элемент, относительно левого края страницы. |
| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| Rics | Поле, куда вводится необходимая информация для создания драйвера VTP, требуемого для соединения с EVCO системой мониторинга R.I.C.S. и EVCO параметрами управляющего программного обеспечения Params Manager. |
| Type | Устанавливает тип данных, который для часов определен как CJ_DATETIME и не может быть изменен. |
| Width | Размер значка, представляющего сущность, по горизонтали, в пикселях. Чтобы его изменить, используйте свойства таблицы, или графически измените размер сущности с помощью курсора мыши. |

### 3.4.3 Библиотеки

Древовидное меню библиотек представляет собой собрание пользовательских библиотек и библиотек среды в виде двухуровневой структуры. Первый уровень – это библиотека группы, а второй – категория; в категориях перечислены библиотеки.

Группы Standard (стандартная) и System (системная) – 2 группы по умолчанию библиотек UNI-PRO; Вы можете добавлять другие группы и расширять их новыми категориями, создавая новые библиотеки.

### 3.4.4 Используемая документация по библиотекам

С помощью пункта меню Project->Info Libraries Used можно создать документ формата HTML, содержащий информацию обо всех используемых библиотеках/шаблонах (тип библиотек, имя сущности, версия и т.д.).

## 3.5 Элементы в EIML-страницах

EIML-страницы используются для создания графического интерфейса контроллера. Они позволяют отображать тексты, значки, переменные, параметры, внутренние состояния, а также изменять значения, подключать команды и т.д.

С помощью EIML (встроенный язык написания пользовательского интерфейса) Вы можете создавать окна пользовательского интерфейса, соответствующие особым требованиям, и физически хранить их в памяти контроллера, чтобы они могли загружаться на экране в процессе работы.

Легко соединяя объекты и устанавливая их свойства, Вы можете создать удобную для пользователя навигацию по страницам.

Существует три различных типа страниц, в зависимости от дисплея, для которого они разрабатываются: графический (240х128 или 128х64 пикселей), буквенно-цифровой (20х4 или 16х4 символов) и 7-сегментный.

Если выбрать в меню File/New/New EIML Page или нажать значок  на панели инструментов, то будет показан список страниц, которые могут быть созданы. Как только Вы выберете одну из них, в рабочей области появится окно, в котором Вы сможете сформировать страницу и установить необходимые свойства дисплея.

Размер каждой страницы в байтах показан в нижнем правом углу. Эта информация необходима для определения способности терминала отображать данную страницу.

Для каждого проекта максимально допустимое число EIML-страниц составляет 767.

### 3.5.1 Панель инструментов

EIML панель инструментов содержит элементы, которые Вы можете добавить на страницу: Тексты, Переменные, Значки, Combo, Таблицы, Линии, Прямоугольники.

Первым элементом в панели инструментов идет значок со стрелкой, который позволяет выделять, изменять размер и воздействовать на элементы, находящиеся в странице.

Чтобы добавить новый элемент (текст, переменную, значок и т.д.), выберите необходимый элемент в панели инструментов и перетащите его в ту область, где Вы хотите его расположить.

### 3.5.2 Внесение элемента на EIML-страницу

Чтобы внести элемент на страницу, выделите его на панели инструментов и передвигайте мышь, удерживая нажатой левую кнопку мыши, чтобы создать прямоугольник нужного размера. Как только прямоугольник был создан, его можно передвинуть в нужное положение.

### 3.5.3 Свойства страницы

EIML станицы являются вместилищами для других EIML-объектов и имеют следующие свойства:

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует страницу внутри проекта. |
| --- | --- |
| Id | Параметр Id является цифровым индексом в диапазоне от 1 до 240, который позволяет вам идентифицировать страницу внутри проекта. |
| PreviousPage | Если не установлено <NONE>, указывает на предыдущую страницу, которая будет загружена при нажатии кнопки LEFT. |
| NextPage | Если не установлено <NONE>, указывает на следующую страницу, которая будет загружена при нажатии кнопки RIGHT. |
| TimeoutPage | Если не установлено <NONE>, указывает на страницу, которая будет загружена, когда время ожидания, установленное в свойствах Timeout, истечет. Эта страница загружается также и при нажатии кнопки ESC. Если значение установлено как <NONE>, будет загружена, по умолчанию, страница пользовательского интерфейса. |
| Timeout | Если отлично от нуля, то определяет количество секунд, которое должны пройти с момента последнего нажатия кнопки перед автоматическим возвратом к предыдущей странице. |
| Language | Указывает язык, используемый для записи страницы. Контроллер обладает системной переменной, которая обозначает текущий язык: каждый раз, когда запрашивается страница с определенным Id, в первую очередь проводится поиск страницы на текущем языке. Если страница многоязычна, данный параметр позволяет отображать страницу на выбранном языке. |
| Level | Указывает уровень защиты страницы: дисплей, который запрашивает страницу, должен иметь уровень доступа, равный или превосходящий уровень страницы. В противном случае появится запрос на введение пароля для более высокого уровня доступа. |
| Encoding | Указывает на кодировку страницы. Если на странице используются переменные, то при выборе данного свойства flash-размер страницы будет уменьшен, что восстанавливает объем памяти. Закодированный размер страницы перекрывает собой исходный размер “Page Size”. |
| Description | Поле для текстового описания, куда Вы можете вносить собственные записи. |
| Circular Focus | Если выбрано, то позволяет круговое перемещение элементов со свойством Focusindex. Поэтому, когда курсор передвинулся к последнему элементу страницы, следующий элемент, активированный курсором, будет первым на той же странице. |
| Memo Focus Index | Если выбрано, то позволяет сохранять свойство Focusindex во время навигации по страницам. |
| Visibility | Если выбрано, позволяет использовать Условную видимость на EIML-страницах. |
| Multilanguage | Если выбрано, активирует использование многоязычности на странице. Это означает возможность размещения текстов на разных языках. |

### 3.5.4 Многоязычные страницы

Если для EIML-страницы выбрано свойство Multilanguage, то данную страницу можно создать на нескольких языках; благодаря этой особенности для каждого нового языка не надо создавать новую страницу (с тем же Id).

Данное свойство также ускоряет создание и управление проектами с пользовательскими интерфейсами на нескольких языках. Пример многоязычной странице ниже:

Сверху имеется список языков, для которых (как минимум) был введен текст; внизу, в дополнение к информации о занятости страницы, можно задать просмотр страницы на выбранном языке.

Если Вы смените язык, можно проверить смену текста на тот случай, если какой-либо текст не был вставлен (либо занимает место, превышающее допустимый размер).

Например: если для текста “Hello” был введен перевод на итальянский “Ciao”, то при смене языка просмотра страница будет выглядеть следующим образом:

Отсутствующий текст, возможно, является результатом пропущенного перевода либо ошибки.

Примечание: для текстов в элементах COMBO и CHARTS просмотр может быть запущен только при моделировании страницы с помощью EIML-моделятора и со сменой языков с использованием параметров моделятора.

### 3.5.5 Свойства элемента

Каждый EIML-элемент имеет определенные свойства, которые позволяют установить формат его отображения и режим работы. Чтобы отобразить и изменить свойства элемента, выделите его, щелкните правой кнопкой мыши и выберите во всплывающем меню "Properties" или нажмите двойным щелчком на сам элемент.

Появится окно со списком всех свойств выбранного элемента.

Если страница является многоязычной,  то свойство Text элементов Text , текст в COMBO и текст в таблицах будет отображаться по-другому.

Чтобы установить отображение текста на желаемом языке, щелкните кнопку  в окне элемента; после этого появится следующее окно (для записи строк).

Text (Текст)

Элемент Text позволяет добавлять описания, активировать команды и подключать просмотр страницы.

Как было описано в главе Основные операции, текстовый элемент имеет определенные свойства, которые позволяют графически располагать его внутри страницы (Left, Top, Width и Height), в то время как оставшиеся свойства описывают его работу.

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Width | Ширина элемента, в пикселях. |
| Height | Высота элемента, в пикселях. |
| Focusindex | Свойство Focusindex устанавливает последовательность, в которой произойдет фокусирование на элементе при движении курсора. Допустимый диапазон – от 0 до 255. Если установлен 0, элемент не будет выделяться курсором. Если установлено другое значение, то оно показывает, через какое число движений курсора элемент будет выделен (для тех, кто знаком с программированием Windows, эта та же концепция, что и при управлении TabIndex). |
| Command и Param | Эти два свойства позволяют тексту отправлять команду контроллеру. Действие может быть приписано тексту с помощью установки команды, отличной от <NONE>. Когда курсор будет подведен к этому элементу и будет нажата кнопка “Enter”, появится запрос к контроллеру выполнить команду с параметром, установленным в свойстве param. |
| Align | Допустимые значения LEFT, CENTER и RIGHT, которые устанавливают соответствующее выравнивание по левому краю, по центру и правому краю. |
| Fontsize | Характеризует размер шрифта, используемого для введения текста. Например, если Вы используете размер шрифта 8х8, размер символа будет 8 пикселей в высоту и 8 пикселей в ширину. |
| Mode | Текст может быть отображен в четырех различных режимах: NORMAL; NEGATIVE; NORMAL-BLINKING; NEGATIVE-BLINKING. Если состояние NORMAL, текст будет отображен черным цветом на белом фоне; в случае NEGATIVE текст, наоборот, будет отображен белым цветом на черном фоне. Если Вы выберите “BLINKING” режимы, текст также будет мигать в соответствующем режиме. |
| Node | Физический узел для ассоциации с каждой командой. |
| Text | Представляет текст, который Вы хотите отобразить. |

Чтобы добавить текст на страницу, выберите значок Text на панели инструментов EIML и обозначьте область, которую необходимо использовать для введения текста на странице; для этого нажмите и удерживайте левую кнопку мыши при передвижении курсора.

Когда Вы отпустите кнопку, будет нарисован текстовый элемент с установленным по умолчанию значением.

Теперь, чтобы ввести текст, который Вы хотите отобразить, откройте окно свойств (например, двойным щелчком по элементу текста) и измените свойство Text на необходимое. После этого Вы можете продолжить установку оставшихся свойств (Fontsize, Align и т.д.), а элемент будет отображен в измененном виде.

Если страница является многоязычной, то для изменения свойства Text необходимо использовать окно редактора многоязычных строк.

Variable (Переменная)

Объекты Variable позволяют отображать и, если необходимо, устанавливать значения внутреннего состояния, входов, выходов и т.п.

Чтобы добавить переменную на страницу, проведите те же действия, что и при добавлении текста.

Элемент переменной может быть присоединен к переменной проекта: для этого выберите свойство Var (по умолчанию установлено как <NONE>) и нажмите появившуюся кнопку. Появится окно, в котором можете выбрать одну из сущностей проекта, значение которой Вы хотите отобразить.

Далее будут описаны свойства переменных.

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Width | Ширина элемента, в пикселях. |
| Height | Высота элемента, в пикселях. |
| Focusindex | Свойство Focusindex устанавливает последовательность, в которой произойдет фокусирование на элементе при движении курсора. Допустимый диапазон – от 0 до 255. Если установлен 0, элемент не будет выделяться курсором. Если установлено другое значение, то оно показывает, через какое число движений курсора элемент будет выделен (для тех, кто знаком с программированием Windows, эта та же концепция, что и при управлении TabIndex). |
| Var | Используя данное свойство, Вы можете присоединить сущность проекта (такую как Var, Par, Pers, DI, DO и т.д.). Выберите это свойство и нажмите на появившуюся кнопку: откроется окно, в котором можно выбрать одну из сущностей проекта, значение которой Вы хотите отобразить. |
| Decimals | Число десятичных знаков, используемое для отображения значения [0...3]. Это свойство доступно только для чтения и устанавливается автоматически при присоединении сущности, которую Вы хотите отобразить (см. Precision в свойствах сущности). |
| HideDecimals | Позволяет изменить количество десятичных знаков, которое Вы хотите скрыть. Это свойство может принимать любое значение от 0 до значения свойства Decimals, и предназначено, чтобы скрыть несколько десятичных цифр. |
| Fontsize | Характеризует размер шрифта, используемого для введения текста. Например, если Вы используете размер шрифта 8х8, размер символа будет 8 пикселей в высоту и 8 пикселей в ширину. |
| Mode | Переменная может быть отображена в четырех различных режимах: NORMAL; NEGATIVE; NORMAL-BLINKING; NEGATIVE-BLINKING. Если состояние NORMAL, текст будет отображен черным цветом на белом фоне; в случае NEGATIVE текст, наоборот, будет отображен белым цветом на черном фоне. Если Вы выберите “BLINKING” режимы, текст также будет мигать в соответствующем режиме. |
| Align | Позволяет выравнивать переменную по левому краю (LEFT), по центру (CENTER) и правому краю (RIGHT). |
| Edit | Активация этого свойства включает режим редактирования переменной и изменение соответствующего значения (редактирование переменной требует, чтобы значение свойства focusindex было установлено как отличное от нуля). |
| Refresh | Если свойство Refresh включено, переменная будет запрашиваться постоянно; в противном случае, она будет обновляться не так часто, чтобы избежать перегрузки соединения между контроллерами. |

Строки

Объекты String позволяют отображать и устанавливать строковые значения или сущности CJ_CHAR.

Ассоциирование элементов String в EIML-страницах с сущностями CJ_CHAR возможно так же, как и для переменных, с использованием инструмента Entity List/Список сущностей (см. пункт Переменные).

С помощью инструмента Entity list можно задать первые символы строки, с которых начнется отображение строки; для этого достаточно выбрать из списка желаемую позицию массива элементов CJ_CHAR.

Свойство focusIndex элемента String всегда ссылается на положение первых изменяемых символов; остальные можно выбрать с помощью кнопок пользовательского интерфейса.

Далее представлено детальное описание всех свойств значка:

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Width | Ширина элемента, в пикселях. |
| Height | Высота элемента, в пикселях. |
| Focusindex | Свойство Focusindex устанавливает последовательность, в которой произойдет фокусирование на элементе при движении курсора. Допустимый диапазон – от 0 до 255. Если установлен 0, элемент не будет выделяться курсором. Если установлено другое значение, то оно показывает, через какое число движений курсора элемент будет выделен (для тех, кто знаком с программированием Windows, эта та же концепция, что и при управлении TabIndex). |
| Var | Используя данное свойство, Вы можете присоединить сущность проекта (такую как Var, Par, Pers, DI, DO и т.д.). Выберите это свойство и нажмите на появившуюся кнопку: откроется окно, в котором можно выбрать одну из сущностей проекта, значение которой Вы хотите отобразить. |
| Chars | Представляет количество символов, из которых состоит строка. |
| ViewChars | Устанавливает число символов, которые будут отображены, начиная с первого символа строки. |
| Fontsize | Характеризует размер шрифта, используемого для введения текста. Например, если Вы используете размер шрифта 8х8, размер символа будет 8 пикселей в высоту и 8 пикселей в ширину. |
| Mode | Переменная может быть отображена в четырех различных режимах: NORMAL; NEGATIVE; NORMAL-BLINKING; NEGATIVE-BLINKING. Если состояние NORMAL, текст будет отображен черным цветом на белом фоне; в случае NEGATIVE текст, наоборот, будет отображен белым цветом на черном фоне. Если Вы выберите “BLINKING” режимы, текст также будет мигать в соответствующем режиме. |
| Align | Позволяет выравнивать переменную по левому краю (LEFT), по центру (CENTER) и правому краю (RIGHT). |
| Edit | Активация этого свойства включает режим редактирования переменной и изменение соответствующего значения (редактирование переменной требует, чтобы значение свойства focusindex было установлено как отличное от нуля). |
| Refresh | Если свойство Refresh включено, переменная будет запрашиваться постоянно; в противном случае, она будет обновляться не так часто, чтобы избежать перегрузки соединения между контроллерами. |

Icons (Значки)

Значки делают EIML-страницы более красочными и позволяют отображать состояние или активировать команду.

Далее представлено детальное описание всех свойств значка:

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Width | Ширина элемента, в пикселях. |
| Height | Высота элемента, в пикселях. |
| Focusindex | Свойство Focusindex устанавливает последовательность, в которой произойдет фокусирование на элементе при движении курсора. Допустимый диапазон – от 0 до 255. Если установлен 0, элемент не будет выделяться курсором. Если установлено другое значение, то оно показывает, через какое число движений курсора элемент будет выделен (для тех, кто знаком с программированием Windows, эта та же концепция, что и при управлении TabIndex). |
| Command and Param | Эти два свойства позволяют тексту отправлять команду контроллеру. Действие может быть приписано тексту с помощью установки команды, отличной от <NONE>. Когда курсор будет подведен к этому элементу и будет нажата кнопка “Enter”, появится запрос к контроллеру выполнить команду с параметром, установленным в свойстве param. |
| Var (*) | Свойство Var позволяет присоединять сущность к значку таким же образом, как и переменные. Однако, в отличие от переменных, здесь Вы можете присоединить только сущности типов CJ_BIT и CJ_BYTE. В зависимости от значения, считываемого с сущности, значок будет отображен в следующих режимах: NORMAL; NEGATIVE; NORMAL-BLINKING; NEGATIVE-BLINKING. |
| Filename | Свойство Filename указывает исходное изображение, из которого точечный рисунок был загружен. Используя это свойство, Вы можете изменить значок после того, как он был добавлен в проект. Вы можете выбирать значки только в графическом формате точечного рисунка Windows, который будет загружен и преобразован в черно-белый. |
| Mode (*) | Значок может быть отображен в четырех различных режимах: NORMAL; NEGATIVE; NORMAL-BLINKING; NEGATIVE-BLINKING. Если состояние NORMAL, текст будет отображен черным цветом на белом фоне; в случае NEGATIVE текст, наоборот, будет отображен белым цветом на черном фоне. Если Вы выберите “BLINKING” режимы, текст также будет мигать в соответствующем режиме. |
| Refresh | Свойство Refresh позволяет установить, как часто будет запрашиваться значение сущности, соединенной со значком. Если значок не присоединен к какой-либо сущности, свойство будет пропущено. |

Примечание: если свойство Var установлено, то Режим (Mode) напрямую ему соответствует независимо от самого значения свойства Mode.

Combo

Объекты Combo являются инновационным решением для предоставления информации, содержащейся в сущности. С помощью этих объектов Вы можете присоединять текст или значок к каждому значению, принимаемому сущностью, таким образом обеспечивая гибкое и удобное отображение содержания сущности.

В отличие от переменных, объекты Combo не включают следующие свойства: Mode, Decimals и HideDecimals. В дополнение, к ним могут быть присоединены только сущности типов CJ_BIT и CJ_BYTE.

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Width | Ширина элемента, в пикселях. |
| Height | Высота элемента, в пикселях. |
| Focusindex | Свойство Focusindex устанавливает последовательность, в которой произойдет фокусирование на элементе при движении курсора. Допустимый диапазон – от 0 до 255. Если установлен 0, элемент не будет выделяться курсором. Если установлено другое значение, то оно показывает, через какое число движений курсора элемент будет выделен (для тех, кто знаком с программированием Windows, эта та же концепция, что и при управлении TabIndex). |
| Var | Используя данное свойство, Вы можете присоединить сущность проекта (такую как Var, Par, Pers, DI, DO и т.д.). Выберите это свойство и нажмите на появившуюся кнопку: откроется окно, в котором можно выбрать одну из сущностей проекта, значение которой Вы хотите отобразить. |
| Fontsize | Характеризует размер шрифта, используемого для введения текста. Например, если Вы используете размер шрифта 8х8, размер символа будет 8 пикселей в высоту и 8 пикселей в ширину. |
| Align | Позволяет выравнивать переменную по левому краю (LEFT), по центру (CENTER) и правому краю (RIGHT). |
| Edit | Активация этого свойства включает режим редактирования переменной и изменение соответствующего значения (редактирование переменной требует, чтобы значение свойства focusindex было установлено как отличное от нуля). |
| Refresh | Если свойство Refresh включено, переменная будет запрашиваться постоянно; в противном случае, она будет обновляться не так часто, чтобы избежать перегрузки соединения между контроллерами. |

Отличительной особенностью объектов Combo является программа Combo Wizard, позволяющая отображать и редактировать элементы, которые Вы хотите соединить со значениями сущностей.

Ниже показан добавленный на страницу объект Combo и открытое окно свойств:

Чтобы соединить Combo с сущностью, выберите свойство Var (установленное, по умолчанию, как <NONE>), нажмите на появившуюся справа кнопку и выберите необходимую переменную из списка сущностей.

Нажмите правой кнопкой мыши на элемент Combo и во всплывающем меню выберите Combo Wizard. Появится следующее окно:

Чтобы связать тексты или значки со значениями присоединяемой сущности, выделите тип объекта, который Вы хотите добавить из выпадающего меню (Text/Icon) и присвойте ему имя, затем нажмите Add. Элементы будут добавлены в список снизу в том порядке, в котором он были введены. Первый элемент будет отображен, когда присоединенная сущность примет значение «ноль», второй – когда присоединенная сущность примет значение «единица» и т.д.

Чтобы изменить последовательность, выделите элемент, который Вы хотите переместить, и нажмите соответственно кнопку Move Up или Move Down.

Как только все элементы были добавлены, Вы можете приступить к их конфигурации: чтобы отобразить свойства элемента, выделите его в списке и нажмите Properties. Чтобы определить значение, обратитесь к свойствам текстов и значков.

Если страница является многоязычной, то для изменения свойства Text необходимо использовать окно редактора многоязычных строк. В этом случае просмотр доступен только с использованием EIML-модулятора.

Чтобы понять, как использовать объекты Combo, обратитесь к модели Icon, находящейся в папке Samples.

Table (Таблица)

Таблицы являются дополнительным инновационным объектным типом, созданным для помощи при разработке графических интерфейсов и характеризующимся возможностью прокручивания.

Таким образом, используя таблицы, Вы сможете отображать большее количество данных без необходимости загрузки больше чем одной страницы.

Если добавить таблицу в страницу, можно будет отобразить ее свойства:

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Width | Ширина элемента, в пикселях. |
| Height | Высота элемента, в пикселях. |
| Nrow | Указывает число видимых строк таблицы. Это свойство определяется автоматически, исходя из высоты таблицы, высоты строки, а также того, имеет ли таблица заголовки. |
| RowHeight | Определяет высоту строки в пикселях. Это логически связано с высотой таблицы, отображением заголовков, и общим числом строк таблицы. |
| Fontsize | Это свойство определяет размер шрифта всех элементов текста, отображаемых в таблице. |
| Header | Установите это свойство, чтобы отображать заголовки столбцов или нет. |
| Borders | Если включено, будут показаны границы таблицы; иначе, границы показаны не будут. |

Чтобы добавить объект в таблицу, используйте программу Table Wizard Extended (нажмите правой кнопкой на элемент и затем выберите Table Wizard Extended).

Появится следующее окно:

Первое, что нужно сделать для использования таблицы, - это создать ее столбцы. Объект Table позволяет добавлять от одного до четырех столбцов. По умолчанию таблица имеет один активный столбец. Можно создавать новые столбцы с использованием контекстного меню (правый щелчок по столбцу и выбор Add Column):

Для каждого столбца Вы можете установить его название, ширину, заголовок и выравнивание выбором Column Property, а также изменить его положение с помощью Move Column Left и Move Column Right.

Если страница является многоязычной, то для изменения свойства Text необходимо использовать окно редактора многоязычных строк. В этом случае просмотр доступен только с использованием EIML-модулятора.

Чтобы вставить необходимый элемент в каждый столбец, выберите его из списка в нижней части окна и с помощью мыши перетащите в требуемое положение в столбце:

Используя кнопки позиционирования, расположенные справа в нижней части окна, можно перемещать выбранный элемент в таблице:  для перемещения элемента между строками и столбцами нажимайте соответствующие стрелки, а чтобы удалить элемент, нажмите на значок Х, расположенный в центре. Чтобы изменить свойства элемента, выделите его и выберите пункт Property из контекстного меню или дважды щёлкните по выбранному элементу.

Из контекстного меню (нажмите правой кнопкой мыши на выделенный элемент) Вы можете скопировать или просмотреть свойства выбранного элемента: например, Вы можете присоединить переменную или combo к сущности проекта. Если Вы уже добавили Combo в список, то после настройки его свойств Вам понадобится отобразить Combo Wizard для выбора присоединяемых элементов.

Некоторые операции могут быть осуществлены с использованием комбинаций кнопок. В таблице ниже приведены действия, ассоциированные с этими комбинациями.

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| Ctrl+Up, Ctrl+Down, Ctrl+Left, Ctrl+Right | Перемещение выделенного элемента в таблице. |
| Ctrl+C, Ctrl+Ins | Копирование выбранного элемента. |
| Ctrl+X | Вырезание выделенного элемента. |
| Ctrl+V, Shift+Ins | Вставка выделенного элемента. |
| Canc | Удаление выделенного элемента. |
| Enter, F11 | Просмотр свойств выделенного элемента. |
| Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 | Вставка в столбец текста, переменной, combo или текста соответственно. |

Line (Линия)

Чтобы сделать EIML-страницу графически более привлекательной, Вы можете добавить на нее линии, для этого нажмите . Линия имеет следующие свойства:

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| X1 | X-координата первой указанной точки. |
| Y1 | Y-координата первой указанной точки. |
| X2 | X-координата второй указанной точки. |
| Y2 | Y-координата второй указанной точки. |
| Color | Цвет, используемый для рисования элемента: может быть как черным, так и белым. |

Rectangle (Прямоугольник)

Чтобы сделать EIML-страницу графически более привлекательной, Вы можете добавить на нее прямоугольники, для этого нажмите . Прямоугольник имеет следующие свойства:

| Name | Уникальное имя, которое идентифицирует элемент внутри проекта. |
| --- | --- |
| Left | Смещение относительно левого края страницы, в пикселях. |
| Top | Смещение относительно верхнего края страницы, в пикселях. |
| Right | Смещение относительно правого края страницы, в пикселях. |
| Bottom | Смещение относительно нижнего края страницы, в пикселях. |
| Color | Цвет, используемый для рисования элемента: может быть как черным, так и белым. |
| Filled | Указывает, должен ли прямоугольник быть заполненным каким-либо определенным цветом. |

# 4 РАСШИРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

## 4.1 Команды

Команды являются эффективным средством разработки для создания приложений, способных управлять такими процессами, как запрашивание новой страницы, перенастройка архива событий, установка значений по умолчанию для параметров и информирование другого устройства сети об определенном состоянии.

# Управление командами в папке осуществляется с помощью сущностей CommandIn и CommandOut или с помощью присваивания команде отличного от NONE в свойстве Command значения определенных элементов EMIL страницы (Текстов, Значков).

# Команды разделены на три категории: команды системы, среды и проекта.

Системные команды имеют уникальное значение, определяемое системой, и используются для всех программ (предупреждение: некоторые программы могут отвечать не совсем корректно на некоторые предопределённые команды, потому что не имеют соответствующей функции; например, команда Erase Historian не будет работать для устройств, не имеющих функцию регистрации событий). В случае команд среды и проекта их значения могут быть присвоены на усмотрение разработчика. Разница между этими командами заключается в том, что команды среды могут быть использованы во всех проектах, а команды проекта задаются проектом.

Выберите Tools/Commands... в меню, чтобы открыть окно ниже, которое показывает доступные команды системы и позволяет добавить или изменить команды среды и проекта.

# Условно приняты следующие значения: от 1 до 50 для системных команд (розовые), от 51 до 150 для команд среды (фиолетовые) и от 151 до 250 для команд проекта (желтые).

# Структура команды состоит из трех полей:

# COMMAND: показывает числовое значение команды. Имя связано с каждой командой, которая является начальной установкой для системных команд, действительной для команд среды во всех проектов (от 51 до 150) и для команд проекта, заданных проектом (от 151 до 250).

# PARAMETER: 16-битное значение, связанное с командой. В зависимости от команды может просматриваться как одно поле или как сочетание нескольких полей.

# NODE: значение элемента сети, отправляющего (или принимающего) команду. Это значение присваивается с использованием соответствующего окна соединения.

# Чтобы отправить команду из EIML-страницы, направьте курсор на элемент (текст или значок), который имеет отличное от нуля значение свойства Command, и нажмите ENTER.

# Встроенная в папку команда активируется, когда вход триггера (trigger input) переключится с нуля на единицу.

# Далее представлен список всех доступных команд системы и их значения:

# Load Page: Команда запроса/отправки страницы. Соответствующий параметр указывает индекс запрошенной страницы.

# Mute Buzzer: Команда отключения звукового сигнала платы, установленного узлом. Если поле узла установлено для пересылки сигналов, эта команда отключит все элементы в сети.

# Sync Clock: Команда синхронизирует часы узла назначения с часами узла источника.

# Save Par DRV: Команда для создания резервной копии всех параметров системы (предупреждение: данная операция может занять определенное время).

# Save Par App: Команда для создания резервной копии всех параметров приложения (предупреждение: данная операция может занять определенное время).

# Restore Par DRV: Команда восстанавления всех параметров системы из резервной копии (предупреждение: данная операция может занять определенное время).

# Restore Par App: Команда восстанавления всех параметров приложения из резервной копии  (предупреждение: данная операция может занять определенное время).

# Load Default Par: Команда загрузки стандартных значений всех параметров, заданных во время фазы разработки (предупреждение: данная операция может занять определенное время).

# Erase Historian: Команда, которая стирает из памяти архив событий (предупреждение: все данные будут удалены).

# Toggle ON/OFF: Команда ВКЛ./ВЫКЛ. прибора. Управление этой командой должно осуществляться проектом.

# Prg Level 1-5: Данная команда запрашивает отправку страницы с наименьшим индексом относительно уровня безопасности 1-5 (подключение этого свойства осуществляется параметром EnablePrgLevel).

# Request Alarm: команда запроса первого сигнала тревоги.

# Request Historian: команда запроса первого элемента архива событий.

# Key Save Par Drv: сохраняет параметры конфигурации оборудования на периферийном USB-устройстве.

# Key Save Par App: сохраняет параметры конфигурации приложения на периферийном USB-устройстве.

# Key Restore Par Drv: загружает параметры конфигурации оборудования на периферийное USB-устройство.

# Key Restore Par App: загружает параметры конфигурации приложения на периферийное USB-устройство.

# Send EVCM Commands: отправляет команды на EVCM (*).

# Send EVCM Manual Pos: отправляет заданную вручную контрольную точку положения EVCM (*).

# Receive EVCM Current Pos: получает текущую позицию EVCM (*).

# Receive EVCM Status: получает статус EVCM (*).

# Receive EVCM Alarms: получает статус сигналов тревоги EVCM (*).

# (*) см. руководство по EVDRIVE03.

## 4.2 Перемещение по страницам

# Важным аспектом для рассмотрения является вопрос выбора страницы из другой страницы и взаимосвязь страниц. Ранее было отмечено, что страницы хранятся в контроллере и их создание совпадает с разработкой алгоритмов управления. В древе проекта страницы отображаются после папок, в одной или нескольких группах, в зависимости от количества дисплеев, которое имеет контроллер.

# Эта особенность много-дисплейного управления позволяет отображать страницы, созданные для определенных пользовательских интерфейсов с более мощным браузером (например, Вы можете отображать страницы, написанные для буквенно-цифрового дисплея 20х4 на графическом дисплее 240х128!).

# Приведем пример относительно указанного выше древа страниц: страницы с ID=3 и ID=4 могут являться буквенно-цифровыми страницами, также разработанными для отображения на графическом дисплее, что значительно упрощает код. Когда дисплей 240х128 запрашивает страницу с ID=3 и если первый поиск в списке графических страниц результата не дает, то будет осуществлен поиск в списке буквенно-цифровых страниц, и найденная в нем страница будет отображена с соответственным изменением размера.

# В основном, перемещение между страницами возможно благодаря механизму, который использует команду Load Page (см. параграф Команды). Например, если Вы установили команду и свойства параметра текста следующим образом: Command=Load Page, Param= 3, - то будет запрошена страница с ID=3. В особых случаях, если Вам нужно отправить запрос на открытие страницы сигнала тревоги нажатием определенной кнопки, можно отправить страницу на панель пользовательского интерфейса, используя выходы управления под влиянием действия “нажатие кнопки“. В этом случае, в дополнение к ID страницы, необходимо определить требуемый тип браузера для входа параметра в соответствии со следующей таблицей:

| 7-сегментный 4-цифровой дисплей | = 1 |
| --- | --- |
| 4x20 буквенно-цифровой дисплей | = 3 |
| 128х64 графический дисплей | = 4 |
| 240x128 графический дисплей | = 5 |
| 240x140 графический дисплей | = 6 |
| 120x32 графический дисплей | = 7 |
| 7-сегментный 2x4-цифровой дисплей | = 8 |

# Задавая свойства PreviousPage, NextPage и TimeoutPage, можно установить перемещение между страницами. Присваивая им значения, отличные от <NONE>, можно установить, какие страницы загружаются при соответствующем нажатии кнопок LEFT, RIGHT или ESC.

# В дополнение, задавая Timeout и TimeoutPage, Вы можете установить период бездействия до загрузки страницы.

## 4.3 Информация, защищенная паролем

# Во многих приложениях доступ посторонних пользователей к определенным данным ограничивается, чтобы обеспечить высокую безопасность уровня. Неверное изменение установки или рабочих параметров контроллера может привести к неисправности или прекращению работы целой системы.

# Утверждение системы защиты базируется на 5 уровнях, которые могут быть присвоены каждой EIML-странице с помощью установки свойства Level. Каждый уровень связан с различным паролем в контроллере. Когда дисплей запрашивает страницу, характеристика Level которой задана отличным от нуля значением, контроллер проверяет, является ли запрос, сопровождаемый авторизацией уровня, равным или выше уровня страницы. В противном случае пользователю придется ввести пароль. Если введенный пароль относится к одному из 5 имеющихся уровней контроллера, уровень авторизации для дисплея будет установлен как уровень пароля.

# Например, предположим, что контроллер имеет следующую страницу установки:

# Если дисплей, начинающийся с уровня авторизации 0, запрашивает страницу с Level=2, контроллер попросит пользователя ввести пароль.

# Если будет введен пароль 1111, контроллер запросит пользователя ввести пароль заново, т.к. новый уровень (1) все ещё ниже, чем требуемый (2). Если будет введен пароль 3333, запрашиваемая страница будет отправлена пользователю, который будет иметь доступ ко всем страницам, имеющим уровень, равный или ниже третьего.

# Если ни одна из кнопок на кнопочной панели не была нажата за период времени начальной установки (стандартное значение системного параметра – 60 сек.),  уровень авторизации будет сброшен.

## 4.4 Установка задач выполнения

# Все операции расчета, установленные с помощью соединений сущностей, могут быть выполнены в трех различных задачах. Как правило, большая часть вычислений выполняется в Главной Задаче. Если необходимо вычислить некоторые критические операции, то они могут быть выполнены в одной из первоочередных задач Timed100ms, которые выполняются с прерыванием каждые 100 мс.

# Замечаем, что последние две задачи должны быть использованы только в случае крайней необходимости, и их перегрузка может привести к ошибкам выполнения.

## 4.5 Задание последовательности выполнения программы

# Программа, графический интерфейс которой создан с помощью соединения сущностей в папках, следует определенным правилам предварительной установки для определения последовательности выполнения запросов различных алгоритмов. Такая последовательность зависит, главным образом, от маршрута от выходов к входам и порядка, в котором они были добавлены в папки, который автоматически присваивается генератором кода. Довольно часто, однако, выполнение определенных частей программы требует принудительного перехода к предварительно установленной последовательности. Соединения обратной связи, как те, что проиллюстрированы ниже, являются хорошим примером.

# В данном случае мы хотим, чтобы выход Y, вычисляемый алгоритмом, использовал вход Y_1 (который представляет предыдущий выход) до того, как вход был изменен! Чтобы установить определенный порядок выполнения этой части программы, необходимо установить правильную последовательность значений свойства Order для всех участвующих переменных. В приведенном выше примере, правильное  действие будет обеспечено, если свойство Order для Y выше (или равно) X, но ниже Y_1.  В связи с этим возможно следующее сочетание:

# Order X     = 0

# Order Y     = 1

# Order Y_1 = 2

# Это означает, что при выполнении программы переменная Х будет вычислена в первую очередь, затем Y и Y_1.

# Воздействие на порядок выполнения программы имеют все сущности со свойством Order, т.е.: Alg., Var, Par, Pers, DigitalOut, AnalogOut, LED, Buzzer и CommandOut.

# При работе со свойством дочерней папки Offset можно изменить последовательность выполнения для всех содержащихся в ней сущностей.

# Свойства OFFSET для дочерних папок и библиотек можно просмотреть.

# Для активации этой функции перейдите:

# 1) Menu View->View Offset Label

# или

# 2) Из Settings

### 4.5.1 Список запросов

# Чтобы узнать, какая часть программы выполняется, можно обратиться к соответствующему упорядоченному списку через пункт меню Tools / Calls List. Пример – на картинке ниже:

# Запросы подразделены на 3 секции (одна для каждой задачи) и отображены в последовательности, в которой они будут выполняться. При двойном нажатии на любую из этих строк активируется поиск сущности, которая и будет отображена впоследствии.

# С помощью контекстного меню (правый щелчок по выбранному элементу) можно просмотреть и изменить выделенные свойства сущности. Изменяя свойство Order, можно менять порядок выполнения задач и пересчитывать «на лету» новый порядок выполнения с помощью пункта Refresh контекстного меню.

# Выбором пункта Filter By Sheet и соответствующей папки можно просмотреть сущности конкретной папки для более точного отображения элементов, которыми Вы хотите управлять.

# Выбора нужной папки можно осуществить с помощью элемента combo, щелкнув по соответствующей строке таблицы.

# Также возможен возврат к обычному виду; для этого выберите Show All Entities и нажмите кнопку Refresh или выберите пункт Show All Entities контекстного меню.

# С помощью кнопки Save можно сохранить выбранную таблицу как документ HTML.

### 4.5.2 Порядок выполнения при активном списке запросов

# При активном списке запросов можно просмотреть порядок выполнения под вычисляемой сущностью; такое возможно, только если и когда он используется. Полезно правильно понимать главный цикл программы.

# В данном случае понятно, что переменная вычисляется сразу после алгоритма.

## 4.6 Упорядочивание внутренних переменных

# Чтобы получить доступ к внутренним переменным контроллера через один из доступных протоколов связи, необходимо установить, какие переменные Вы хотите ‘экспортировать‘ (т.е. сделать видимыми внешне) и упорядочить их в соответствии с критерием способности поддерживать такую же последовательность даже в процессе, изменения которого будет сделаны программой впоследствии.

# Для определения, какие переменные должны быть экспортированы, и задания их упорядочивания можно использовать следующее окно (выберите Tools/Export Entities... в меню для его открытия):

# С левой стороны представлен список всех переменных проекта, а с правой стороны – два дополнительных списка, которые могут быть выбраны нажатием соответствующей вкладки: Digital Vars и Register Vars. Для более удобного поиска используйте combo, расположенный в левом верхнем углу, чтобы отфильтровать список по типу.

# Чтобы добавить переменную в список, выделите ее в левом списке и с помощью мыши перетащите на необходимую позицию в правом списке.

# В результате этой операции имя переменной исчезнет из левого списка и появится в правом списке, на позиции, указанной в ID столбца.

# Используя этот метод drag-and-drop, Вы можете перемещать элементы в список экспортированных переменных или перемещать их обратно в список переменных, которые еще не были экспортированы.

# Столбец BMS указывает, используется ли экспортируемая сущность (X) или нет в протоколе BMS. Для экспорта выберите сущности и нажмите F3; для отмены экспорта из BMS выберите и нажмите F4. В качестве альтернативы можно использовать контекстное меню.

С помощью контекстного меню также можно выбирать и перемещать блоки сущностей с одной позиции на другую без повторного экспорта. После выделения сущностей выберите пункт “Select” контекстного меню для его открытия с новой позиции, затем “Move Here”. При этом сущности будут размещены на новой позиции.

# В зависимости от списка, только определенные типы переменных могут быть экспортированы, как подытожено в таблице:

| Digital Vars Сущность Тип данных |
| --- |
| Digital In Digital Out Par Per Var Fixs | Только CJ_BIT Только CJ_BIT Только CJ_BIT Только CJ_BIT |

| Register Vars Сущность Тип данных |
| --- |
| Analog In Analog Out Clock Timer Par Pers Var Fixs | CJ_ANALOG: только значение Все Все Все Все |

# ЗАМЕЧАНИЕ: 32-битные типы данных (CJ_LONG, CJ_DWORD, CJ_DATETIME, CJ_DATE и CJ_TIME) занимают две строки в списке Register Vars: нижние 16 бит находятся в первой строке, а верхние 16 бит – во второй.

# Если на вкладке Settings выбрана опция “Export Packed CJ_CHAR”, типы CJ_CHAR экспортируются в Modbus по группам (из двух элементов) для каждого регистра.

### 4.6.1 Документация Modbus и CANopen

# Существует возможность отобразить экспорт в HTML-документе. Этот документ будет содержать всю полезную информацию об экспортированных сущностях как для протоколов Modbus, так и для CANopen.

# Чтобы подключить данное свойство, просто нажмите на кнопки Create Modbus Documentation или Create CANopen Documentation, расположенные в нижней части окна Export Entities.

# Документ CANopen содержит информацию для доступа к переменным проекта с помощью индекса и субиндекса Object Dictionary.

# Документ Modbus содержит информацию для доступа к переменным проекта с помощью Modbus-команд считывания/записи coils и registers.

## 4.7 Условная видимость

# Условная видимость позволяет скрыть параметры конфигурации и статус в соответствии с определёнными настройками. Некоторые сущности могут быть видны только при определённой конфигурации, в этом случае количество параметров и состояний, отображаемых в пользовательском интерфейсе, будет меньше, чем их общее количество. Другими словами, все не относящиеся к делу параметры не будут показаны в пользовательском интерфейсе. Для пользователя становится проще просматривать пользовательский интерфейс,  ускоряется поиск и установка указанных сущностей. Польза заключается ещё и в том, что условная видимость может скрыть некоторые параметры и состояния, которые «опасны» для приложения в том смысле, что неверные настройки от постороннего пользователя могут привести к ошибкам выполнения.

# Условная видимость может использоваться для переменных, параметров и постоянных ссылок на EIML-страницы в виде переменных, комбо и таблиц. Для использования данной функциональности выполните следующие шаги:

# Выберите свойство condvisible для всех требуемых сущностей.

# Выполните экспорт этих сущностей по протоколу Modbus с помощью инструмента Export Entities.

# Задайте алгоритмы, управляющие отображением нужных сущностей. Используйте функцию встроенного ПО void CJ_SetCondVisBit(word idx, bool value).

# Выберите свойство CondVis на каждой странице, где присутствуют переменные с условной видимостью.

# Все этапы должны быть корректно выполнены, в противном случае условная видимость сущностей не будет иметь эффекта.

# На буквенно-цифровом дисплее 4x20 и графическом дисплее 240x128 все сущности, скрытые вследствие условной видимости, будут заменены многоточиями “….”, и их нельзя будет изменить.

# На 7-сегментном дисплее скрытые сущности не будут отображаться.

### 4.7.1 Функция встроенного ПО void CJ_SetCondVisBit(word idx, bool value)

# Данная функция позволяет управлять напрямую из алгоритма видимостью экспортируемой переменной с адресом “idx” в протоколе Modbus. Функция использует два параметра:

# word idx: Modbus-адрес сущности, экспортируемой по протоколу Modbus (инструмент Export Entities);

# bool value: видимость сущности. Данный параметр принимает булевы значения:

# Если value = 1 (или условие выполнено), то сущность будет скрыта.

# Если value = 0 (или условие не выполнено), то сущность будет показана.

# Вызов функции в виде CJ_SetCondVisBit(idx, 1) означает, что сущность с адресом idx всегда будет скрыта.

# Вызов функции в виде CJ_SetCondVisBit(idx, 0) означает, что сущность с адресом idx всегда будет видима.

### 4.7.2 Пример

# С помощью простого примера продемонстрируем этапы корректной установки условной видимости. Предположим, мы хотим задать условие видимости двух переменных StatusA и StautsB с помощью параметра P001.

# На первом этапе требуется выбрать свойство condvisible обеих сущностей.

# Как сказано выше, обе переменные должны быть экспортированы в таблицу Modbus.

# С помощью инструмента Export Entities выполните экспорт переменной StatusA на адрес 4 и StatusB на адрес 10.

# Теперь можно записать алгоритм, управляющий отображением переменных. По примеру мы хотим, чтобы:

# P001=0: StatusA видима (со значением ON), а StatusB скрыта;

# P001=1: StatusA скрыта, а StatusB видима (со значением ON).

# Алгоритм, управляющий условной видимостью, выглядит следующим образом:

# Тот же результат мы получим, если перепишем алгоритм как условие для параметра  value функции:

# Эффект на пользовательский интерфейс дисплея 4x20 (V-View) или дисплея 240x128 (V-Graph) выглядит следующим образом:

| С P001=0: | С P001=1: |
| --- | --- |

# Эффект на пользовательский интерфейс 7-сегментного дисплея будет следующим: строка с переменной StatusA или StatusB не будет отображена в таблице:

| Без условной видимости: | С P001=0: | С P001=1: |
| --- | --- | --- |
| StatusX 1 StatusA ON StatusB ON | StatusX 1 StatusA ON | StatusX 1 StatusB ON |

## 4.8 Семафоры

С помощью функций CJ_WORD CJ_SemaphoreRead(CJ_WORD i) и CJ_BYTE

# CJ_SemaphoreWrite(CJ_WORD i, CJ_WORD value) можно использовать 10 семафоров для регулирования доступа к ресурсу в ходе выполнения программы.

# Функция CJ_WORD CJ_SemaphoreRead(CJ_WORD i) позволяет считывать значение, установленное n-ым семафором.

# Функция CJ_WORD CJ_ SemaphoreWrite(CJ_WORD i, CJ_WORD value) позволяет записывать значение value в n-ый семафор. Запись семафора разрешена при выполнении одного из условий ниже:

# 1. Семафор принимает значение «истина» или содержит значение 0.

# 2. Значение value для записи – значение 0.

# Семафор может быть записан повторно до тех пор, пока остаётся свободен, либо для записи 0.

# Другое использование семафоров – при отладке, либо для контроливания значения конкретной переменной в алгоритмах; во время отладки приложения можно отображать список 10 семафоров с помощью пункта меню View/reView Semaphores Window.

# Пример записи семафоров через алгоритмы.

# Окно со списком семафоров в течение отладки.

## 4.9 Упорядочивание EIML элементов

# Элементы, добавленные на EIML-страницу (тексты, переменные, значки, combo, таблицы, линии и прямоугольники), кодируются внутри страницы в той последовательности, в которой они были добавлены разработчиком при создании страницы. Когда страница загружается с помощью панели пользовательского интерфейса, элементы страницы будут появляться в той последовательности, в которой они были введены, что может не производить желаемого оптического эффекта. Чтобы настроить упорядочивание различных графических элементов и, следовательно, последовательность, в которой они будут появляться на странице, нажмите вкладку Sort и откройте следующее окно:

# В этом окне перечислены имена различных графических объектов, встроенных в страницу, в порядке их воспроизведения, когда страница отображается в пользовательском интерфейсе. Выделите один или более объектов и перетащите их с помощью мыши, чтобы изменить последовательность, в которой они будут появляться. С другой стороны, Вы можете использовать кнопки Move Up и Move Down для перемещения элемента вверх или вниз по списку.

# Очень полезной вспомогательной функцией является функция AutoSort, которая автоматически упорядочивает элементы в зависимости от их положения на странице. Они будут упорядочены, начиная с элемента, расположенного в верхней левой части страницы, и заканчивая элементом в нижней правой части.

## 4.10 Настройки проекта

# В дополнении к основным данным, таким как имя, разработчик, дата создания, проект и номер версии, каждый проект содержит определенное количество установок, характеризующихся по типу их действия, такие как серийные протоколы, наличие архива событий, и “определения“, используемые в алгоритмах. Чтобы получить доступ к этим настройкам, выберите в меню Project/Property... или нажмите  и откройте окно свойств проекта.

### 4.10.1 Информация о версии

# В окне «Информация о версии» можно задать номер проекта, версию, редакцию и вариацию пользовательского проекта.

# В окне есть значение Vendor ID, доступное только для чтения; изменяемую информацию представляют следующие пункты:

| Project Number: | Номер проекта. |
| --- | --- |
| Project Version: | Версия проекта. |
| Project Revision: | Редакция проекта. |
| Project Variation: | Вариация проекта. Если два проекта одинаковы, но различаются языком EIML-страниц либо оборудованием, не имеет смысла присваивать им различные номера либо версии. Достаточно идентифицировать их только по вариации так, чтобы целевые данные оставались одинаковыми. |

# Данную информацию всегда можно изменить.

### 4.10.2 Проект

# В данном окне можно задать Код Проекта и защиту паролем для загрузки проекта контроллера.

# Все значения, отображенные только для чтения, получены от выбранного оборудования и нужны для его идентификации во время загрузки программы.

| Project Code: | Код проекта. |
| --- | --- |
| HW Type: | Тип аппаратного обеспечения. |
| BMS: | Указывает на наличие протокола BMS в контроллере. |
| HW Family: | Семейство оборудования, к которому принадлежит контроллер. |
| HW Code: | ID аппаратного обеспечения контроллера. |
| Enable Protection: | Включает защиту паролем. |
| Password: | Защитный пароль при загрузке программы. |

# Защита паролем необходима для защиты приложения с целью его загрузки только определенным оборудованием, запрограммированным тем же паролем.

# Чтобы запрограммировать один или несколько приборов для получения ПО только с конкретным паролем, необходимо выполнить как минимум 2 этапа, а именно:

# Первый этап. Установите Enable Protection=NO и задайте (цифрами) нужный пароль Password. Выполните компиляцию и загрузку в контроллер.

# Второй и последующие этапы. Установите Enable Protection=YES и задайте (цифрами) нужный пароль Password. Выполните компиляцию и загрузку в контроллер. С этого момента контроллер будет принимать только приложения, содержащие этот пароль (см. пример 56).

# Чтобы освободить контроллер от защиты и разрешить загрузку при любых условиях, оставьте Enable Protection=NO.

### 4.10.3 Архив

# В окне Historian Вы можете подключать и конфигурировать функции учета событий и сигналов тревоги, имеющиеся в определенных UNI-PRO контроллерах.

# Подключение этой функции вызовет соединение библиотеки архива с функциями контроллера. Если Вы не хотите подключать функцию регистрации событий, не ставьте галочку в ячейке Enable Historian.

# Если Вы поставили галочку, то в поле Events Number потребуется установить максимальное число событий, которые будут записаны в память. Очередность Event Historian организована по методу FIFO (в порядке поступления). Например, если Вы ввели 30, самые последние 30 событий будут храниться в памяти контроллера, как только это количество будет превышено, самые старые события будут перезаписаны.

# В архиве событий хранится следующая информация:

| Данные | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Дата | CJ_DATETIME | Дата и время события. |
| Код | CJ_WORD | Код идентификации события. |
| Очередность | CJ_LONG | Номер очередного события. |
| Значение | CJ_SHORT | Возможное значение, ассоциируемое с событием. |

# Чтобы добавить событие в архив, используйте системную библиотеку HistoryWriteEvent; чтобы считать событие из архива, используйте библиотеку HistoryReadEvent (обратитесь к документу UNI-PRO: Стандартные библиотеки).

### 4.10.4  Определения проекта

# Окно определений проекта позволяет задать константы и присвоить им значения, таким образом, Вы сможете использовать их несколько раз в алгоритмах, которые составляют Ваш проект.

# Чтобы добавить определение, введите уникальное имя в левом поле под списком и нажмите Add. Это приведет к добавлению определения в список. Если Вы хотите присвоить ему определенное значение, введите его в правом поле под списком.

# Чтобы изменить определение, выделите его в списке, измените необходимым образом, а затем нажмите Replace для подтверждения.

# Для удаления нажмите Delete.

### 4.10.5 Структура

# В окне проектных структур можно задать структуры, чтобы многократно использовать их в алгоритмах проекта. Каждый элемент Struct должен иметь однозначно определённое имя.

# В поле справа приведена версия структуры на языке “C”.

# Действие “Export” позволяет создать файл со всеми структурами, имеющимися в проекте. Действие “Import” позволяет загрузить файл, содержащий файл с экспортированными структурами (с помощью кнопки “Export”) из другого проекта. Возможные структуры с уже имеющимся именем загружаться не будут.

# Действия “+” and “Modify” позволяют добавлять и изменять структуры соответственно с использованием следующего окна:

# В окне можно изменить имя элемента Struct, заменить, добавить или убрать поля структуры. Необходимо, чтобы каждое поле имело уникальное имя в структуре.

### 4.10.6 Оптимизация

# Используя окно оптимизации, расположенное в опциях проекта, можно установить некоторые параметры, которые оптимизируют выполнение программы. Изменение данных опций рекомендуется только для опытных пользователей.

| Loops Number | Используя данную конфигурацию, можно установить число действий, вычисляемых в группе. Для каждого из больших проектов, увеличивая это число, можно ускорить выполнение главной программы. |
| --- | --- |
| Watchdog time on Release: | Время сторожевого таймера (*) для проектов, скомпилированных во время релиза (без протокола Отладчика). |
| Watchdog time on Debug: | Время сторожевого таймера (*) для проектов, скомпилированных во время отладки (с протоколом Отладчика). |
| Optimizations Level | Уровень оптимизации компилятора. |
| Force upload parameters: | Принудительная перезапись параметров в E2 во время первого выполнения после загрузки. |
| Clear Cache: | Удаляет данные кэш для всех проектов. |
| E2 Copy | Ставя галочку в ячейке Enable E2 Copy, Вы можете подключить или блокировать копирование параметров конфигурации и приложения в память E2 с использованием системных команд. |

# (*) Время сторожевого таймера – это время, в течение которого алгоритмы завершают исполнение кода; по истечении данного времени контролер выполняет перезагрузку оорудования. Это своеобразная система защиты от бесконечных циклов или слишком длинных процессов, которые подвергают риску корректное функционирование контроллера.

### 4.10.7 Перечень изменений проекта

# Чтобы помочь пользователю отслеживать изменения, сделанные в различных проектах, среда программирования предусматривает наличие истории проектов (Change Log). В этом окне можно осуществить запись выполненных изменений и любых других замечаний для каждой версии.

# Щелчком правой кнопкой мыши по окну можно просмотреть соответствующее меню, которое в дополнении к стандартным действиям Вырезания/Копирования/Вставки позволяет:

# распечатывать содержимое перечня изменений;

# добавлять в текущее положение курсора новую запись (также добавляются несколько строк с заголовками, содержащими дату и текущую версию проекта).

## 4.11 Конфигурация среды

# Среда программирования UNI-PRO является очень гибкой, так как легко может быть настроена по желанию пользователя. Активируя пункт меню Tools/Settings, можно получить доступ к следующим окнам:

# Общие/General;

# Графика/Graphics;

# Создание VTP/VTP Maker.

# Окно General состоит из секций Download, Projects, Designer и Compiler. Опции каждой из них будут проанализированы ниже:

| Default COM port: | Последовательный порт, используемый для операций загрузки. Если подключены контроллеры c-pro 3 micro/kilo, то COM-порт автоматически распознается, а заданное Вами значение игнорируется. |
| --- | --- |
| Reset Driver Parameters: | Вызывает сброс параметров драйвера контроллера после загрузки ПО. |
| Full download: | Вызывает полную загрузку целого исполняемого файла. Чтобы ускорить опции загрузки, можно отменить выделение данной опции и, после корректного удаления флэш-памяти, представленной в микроконтроллере, продолжить загрузку только используемой флэш-памяти. |

| Background Download: | Позволяет работать с проектом во время фазы загрузки. |
| --- | --- |
| Show Report After Download: | Если данная опция выбрана, то после каждой загрузки в контроллеры типа c-pro 3 micro/kilo будет показан файл отчета. |
| Language: | Изменяет язык среды разработки. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить UNI-PRO. |
| Default projects directory: | Запрашиваемая по умолчанию директория для сохранения файлов проекта. |
| Backup directory: | Директория, используемая для резервной копии файлов проекта (см. параграф Резервная копия проекта). |
| Auto increment revision when backup project’s files: | При активации данной опции номер редакции будет автоматически увеличиваться каждый раз при выполнении операции резервного копирования файлов проекта, иначе пользователю необходимо выполнить эту операцию вручную. |

| Ask confirm when delete elements: | Активирует или деактивирует запрос подтверждения на удаление сущностей или EIML-компонентов. |
| --- | --- |
| Preferred zoom: | Позволяет применить свойство масштабирования при загрузке проекта. После этого уровень масштабирования может быть легко изменен с помощью контекстного меню, расположенного на панели инструментов. |
| Check EIML link: | Проверяет, соединены ли должным образом все элементы, связанные с сущностями, представленными в секции графического интерфейса. Выполните эту проверку во время фазы моделирования графического интерфейса. |
| Sort EIML Page for ID: | При подключении приводит к упорядочиванию EIML-страниц в соответствии со свойствами Id; в противном случае они будут отображены в алфавитном порядке. |
| Export Packed CJ_CHAR: | Если подключено, то экспорт по протоколу Modbus для строковых типов (CJ_CHAR) выполняется про группам (составленных из 2 байт для каждого регистра). |
| View Entity Offset: | Если подключено, то позволяет отображать свойство смещения под сущностью. |

| Path Compiler_1: | Указывает полный путь к исходным кодам Компилятора 1 для выполнения компиляции проекта. |
| --- | --- |
| Enable cache: | Активирует использование данных кэш компиляции. |
| Clear projects cache: | Удаляет данные кэш для всех проектов. |

# Окно Graphics состоит из секций Sheets, Arrows и Items. Опции каждой из них будут проанализированы ниже:

| Sheets background color: | Устанавливает цвет фона папок проекта. |
| --- | --- |
| Sheets Default font: | Устанавливает шрифт для всех существующих компонентов внутри папок проекта. |
| Show Grid: | Отображает сетку на рабочих листах; если свойсво подключено, можно также задать ее цвет. |

| Arrows angle: | Изменяет угол раствора кончика стрелки, соединенного с сущностью. |
| --- | --- |
| Arrows dimension: | Изменяет величину кончика стрелки, соединенного с сущностью. |
| Array Segment thickness: | Изменяет толщину линий, соединенных с сущностью-массивом (сущности со свойством array, превышающим единицу). |
| Draw Arrow Segment 90°: | Если включено, то при рисовании стрелок используются квадратные сегменты. |
| Segment color and Arrows color: | Применяя это свойство, можно изменять цвет стрелок. Для обеих опций необходимо указать используемый цвет, если маршрут вычисляется во время основной задачи каждые 100мс (см. параграф Определение задач выполнения). |
| Preview: | Окно предварительного просмотра, в котором отображаются примеры установленных параметров стрелок. |

| Label selected font: | Устанавливает шрифт, применяемый для выбранных сущностей. |
| --- | --- |
| Label selected color: | Устанавливает цвет фона текста для выбранных сущностей. |
| Label normal color: | Устанавливает цвет фона текста для не выделенных сущностей. |
| Inputs color: | Устанавливает цвет, присваиваемый входам сущностей. |
| Outputs color: | Устанавливает цвет, присваиваемый выходам сущностей. |
| I/O exported color: | Устанавливает цвет, присваиваемый входам/выходам сущностей, вносимых в дочерние папки, которые в них содержатся. |
| View I/O Labels: | Показывает/скрывает метку с именем зажима для папки, алгоритма, библиотеки… |

# Окно VTP Maker содержит опции конфигурации, используемые инструментом VTP Maker для создания VTP файла драйвера, необходимого для связи с программным обеспечением EVCO.

# Приведем описание опций:

| SupWinDir | Устанавливает целевую директорию для созданных файлов VTP Maker. По умолчанию: ..\UNI-PRO\EbServer. |
| --- | --- |
| Include Only Keys With Description | Используется для специализированного протокола Evcobus. Формирует драйвер кнопок VTP только для сущностей с установленным свойством description. |
| Include Driver Keys | Если опция выбрана, то в драйвер файлов VTP включается используемый контроллером драйвер оборудования. |

# Окно Debugger содержит опции конфигурации, используемые для отладки инструмента, например, для создания связи.

# Приведем описание опций:

| COM Port: | Последовательный порт, используемый для связи с контроллером во время отладки. Если у контроллера есть только порт программирования и нет порта отладки, то данное свойство должно идентифицироваться с COM-портом, выбранным для загрузки. Если подключены контроллеры c-pro 3 micro/kilo, то COM-порт автоматически распознается, а заданное Вами значение игнорируется. |
| --- | --- |
| Reset device before start: | Перезагружает контроллер в начале каждого сеанса отладки. |
| Show Extended Informations: | Если опция выбрана, то на панели состояния будет показана более подробная информация, как, например, индекс задачи, во время которой происходит прерывание программы в соответствии с установленной точкой. |
| Debug Value Label Color: | Цвет значений отладчика, расположенных под сущностью. |
| Forced Value Label Color: | Цвет вынужденных значений отладчика (для аналогового входа и цифрового входа). |

## 4.12 Экспорт / Импорт

# Используя меню экспорта и импорта, Вы можете копировать EIML-страницу из одного проекта в другой. С помощью пункта меню File->Export->Export EIML Pages можно выбрать (среди страниц проекта) страницы на экспорт, при этом будет создан файл, который будет моментально скопирован в проект UNI-PRO. С помощью пункта меню Edit->Remove EIML Pages можно отобразить то же поле с такими же фильтрами для удаления страниц (через их выбор).

С помощью пунктов меню File->Import->Import EIML Languages и File->Export->Export EIML Languages можно осуществить импорт и экспорт многоязычного файла CSV, содержащего все многоязычные строки EIML-страниц. Сохранённые файлы могут быть обработаны инструментом EIML Translator.

## 4.13 Резервная копия  проекта

# Среда программирования UNI-PRO имеет автоматическую функцию создания резервной копии, которая позволяет копировать файлы проекта в специальную директорию, указанную в опциях среды.

# Задавая некоторые опции, находящиеся в окне Settings (пункт меню Tools/Settings), можно создать резервную копию вышеупомянутой директории и выбрать, увеличивать ли автоматически значение редакции после выполнения этой операции.

# Директория, в которой создается резервная копия:

# <Default directory>\Prj_<project number >\Ver._<project version>.<project revision>

## 4.14 Программные средства продукта (Download Manager)

# Среда программирования имеет средство программирования и обновления всех устройств (контроллеров и устройств визуализации). Чтобы просмотреть его, выберите в меню Tools/Download products.

# Download Manager позволяет как программирование контроллеров (загрузку), так и запись и извлечение встроенного ПО в двоичном формате в присоединённый контроллер (выгрузка).

# Программа состоит из одного окна, разделенного на четыре секции:

# - Select product: выбор контроллера для программирования или контроллера, из которого следует извлечь встроенное ПО (которое должно сочетаться с присоединённым контроллером);

# - Action: выберите требуемое действие: загрузку (для программирования устройства) или выгрузку (для извлечения встроенного ПО);

# - Connection: выбор последовательного порта, с помощью которого подключено устройство; если подключен контроллер c-pro 3 micro/kilo, то COM-порт автоматически распознается, а заданное Вами значение игнорируется.

# - Binary File: в случае загрузки можно выбрать, использовать ли существующее встроенное ПО либо указать файл для загрузки; в случае выгрузки можно определить имя файла, в который сохранить считанное с устройства встроенное ПО.

# До начала фазы загрузки рекомендуется убедиться, что программируемая система правильно подключена к последовательному порту, выбранному в секции Connections.

# В случае контроллеров c-pro 3 micro/kilo файлов, загруженных в контроллер или выгруженных из контроллера, всегда два: двоичный файл приложения (.ucjb) и двоичный файл EIML-страницы (.ucje). В любом случае необходимо указать в программе только двоичный файл приложения (.ucjb); Download Manager также выполнит загрузку другого файла (в случае загрузки) или его извлечение (в случае выгрузки). Файл EIML-страниц будет всегда иметь то же имя, что и файл приложения (за исключением расширения).

Наконец, чтобы начать загрузку, нажмите кнопку Download; если выбранное действие – запись встроенного ПО, нажмите  кнопку Upload. В нижней части окна будет показано состояние процесса, а именно затраченное время (Elapsed Time), оставшееся время (Time To End) и загрузка в процентах (на индикаторе процесса).

# Если загрузка/выгрузка не были завершены нужным образом, проверьте соединение с устройством, используемые конфигурации и повторите операцию.

## 4.15 VTP Maker

# Среда программирования имеет средство, которое автоматически создает файл драйверов для связи с программным обеспечением мониторинга R.I.C.S. и параметрами управления программным обеспечением Params Manager. Необходимо, чтобы все нужные сущности были экспортированы по протоколу Modbus с помощью пункта Export Entities из меню Tools/Export Entities.

# Выберите в меню Tools/VTP Maker.

# До начала создания драйвера VTP-файла убедитесь, что опции для автоматического создателя установлены корректно в меню Settings/VTP Maker.

# В следующем окне Вы можете выбрать ещё три функциональности:

| Header: | Откройте текстовый редактор для добавления комментария в начало VTP-файла. Если текст верхнего колонтитула имеется, то внизу кнопки появится сообщение “Header text found” (“Найден текст верхнего колонтитула”). |
| --- | --- |
| Footer: | Откройте текстовый редактор для добавления комментария в конец VTP-файла. Если текст нижнего колонтитула имеется, то внизу кнопки появится сообщение “Header text found” (“Найден текст нижнего колонтитула”). |
| View VTP File: | Представляет простой предварительный просмотр VTP-файла; изменение вручную невозможно. |
| View Keys List: | Создает и предлагает сохранить HTML-файл со всеми кодами драйвера и некоторой текущей информацией по проекту. |

# Нажмите кнопку Next>, чтобы перейти к окну выбора пути и имени сохранения драйвера.

# Если установлен Parameters Manager, то созданный VTP-файл также копируется в директорию с драйверами Parameters Manager. Если файл драйвера уже имеется, то пользователю будет предложено сделать копию или ручное сравнивание нового и существующего файлов, чтобы возможные измненения драйвера не оказались перезаписанными.

# Последнее окно, при условии отсутствия ошибок при создании файла, свидетельствует об успешном создании драйвера файла VTP.

# В любое время Вы можете нажать кнопку <Back, чтобы изменить Ваш выбор. Нажмите кнопку Close, чтобы завершить программу VTP Maker.

## 4.16 Parameters Manager & VTPEditor

# С помощью среды программирования UNI-PRO можно создавать и впоследствии изменять (с помощью соответствующего редактора VTPEditor) VTP-драйверы, используемые программой Parameters Manager, чтобы поддерживать связь с контроллером по протоколу связи Modbus.

Чтобы система UNI-PRO корректно работала с Parameters Manager, нужно, чтобы UNI-PRO обнаружила установленную программу; пожалуйста, обратите внимание на то, что несмотря на наличие установочного файла Parameters Manager на диске UNI-PRO, программа Parameters Manager не устанавливается автоматически при установке UNI-PRO и требует отдельной установки.

Создание и изменение файла VTP-драйвера

Для создания VTP-драйвера (VTP-драйвера, который ещё не создавали прежде) следует использовать инструмент VTPMaker (Tools/VTPMaker Wizard); см. соответсвующий раздел в руководстве.

Если Parameters Manager установлен в системе, то сгенерированный драйвер будет также скопирован в папку с драйверами, используемыми программой. Изменения, которые через VTPEditor применяются к свойствам переменных драйвера, сохраняются в управляющем драйвере Parameters Manager.

Как только VTP-драйвер будет создан и окажется в папке драйверов Parameters Manager, во всплывающем меню сущности появится новый пункт (“VTP Property”).

При выборе данного пункта откроется новое окно; в этом окне можно редактировать свойства драйвера и соответствующей сущности.

Выбором VTP Property можно получить доступ к инструменту VTP Editor.

Окно редактора свойств сущности в VTP разделено на две секции: Edit/Редактировать и Language/Язык.

Секция Edit в свою очередь разделена ещё на четыре секции:

- Data Source: указывает источники сущности (адрес Modbus, номер бита для экспорта, порядок экспорта в Modbus);

- Base properties: указывает свойства, идентифицирующие сущность (тип переменной, минимальные и максимальные значения, единицы измерения; если переменная представляет состояние, то также значения, которые оно может принимать, и его описание);

- Presentation: указывает представление сущности в Parameters Manager (принадлежность к группе, стиль, уровень видимости и т.д.);

- Comment: комментарии, которые пользователь может добавлять к сущности.

В разделе Language можно вставить описание сущности (значение по умолчанию либо описание на разных языках).

## 4.17 Расширения и конфигурация удаленных терминалов

Для реализации программного обеспечения приложения можно использовать расширения для увеличения ввода/вывода, особые драйверы для регулирующих клапанов и удалённые терминалы. Все эти элементы могут управляться главным контроллером, определяющим в проекте связи с параметрами конфигурации или внутренним состоянием с копиями в прикладном проекте с помощью специальных инструментов. В зависимости от выбранной локальной шины (Intrabus или CAN) можно вызвать соответствующий инструмент конфигурирования.

### 4.17.1 Intrabus Master

Если локальной шиной является Intrabus, то при стандартной конфигурации функции мастера выполняет контроллер, который может управлять расширениями ввода/вывода и драйверами для регулирующих клапанов (до двух штук в обоих случаях). Выбором пункта меню Tools/Intrabus master… можно активировать следующее окно конфигурации:

В левой части окна находятся проектные переменные, а в правой – для каждого конфигурируемого элемента – два списка (каждый на соответствующей вкладке): список конфигураций для отправки и список конфигурация для получения. Для более удобного поиска можно воспользоваться фильтром, расположенным в combo в левом верхнем углу.

Для присоединения параметра или проектной переменной к параметру или переменной сети необходимо выбрать их в левом списке и перетащить мышью на желаемую позицию в правом списке.

### 4.17.2 CAN master

В случае, когда локальной шиной является CAN, контроллер является мастером только для этой шины, если активирован соответствующий параметр конфигурации (см. Мастер оборудования - 6 - Сеть CAN). Некоторые контроллеры могут управлять каналами CAN (внутренними и внешними, до двух штук включительно). Выбором пункта меню Tools/CAN master… и соответствующего канала можно активировать следующее окно конфигурации:

В левой части окна находятся проектные переменные, а в правой – для каждого конфигурируемого элемента – два списка (каждый на соответствующей вкладке): список конфигураций для отправки и список конфигурация для получения. Для более удобного поиска можно воспользоваться фильтром, расположенным в combo в левом верхнем углу.

Для присоединения параметра или проектной переменной к параметру или переменной сети необходимо выбрать их в левом списке и перетащить мышью на желаемую позицию в правом списке.

## 4.18 Соединение сущностей в Modbus Master

Проектные сущности, состояния и управляющие элементы для сети Modbus могут быть отправлены или получены с помощью этого инструмента, что позволяет управляющему контроллеру корректно сообщаться с присоединенными устройствами.

Выбором пункта меню Tools/Modbus Master… можно активировать следующее окно конфигурации:

В левой части окна находятся проектные переменные, а в правой – для каждого конфигурируемого элемента – два списка (каждый на соответствующей вкладке): список конфигураций для отправки и список конфигурация для получения. Для более удобного поиска можно воспользоваться фильтром, расположенным в combo в левом верхнем углу.

Для присоединения параметра или проектной переменной к параметру или переменной сети необходимо выбрать их в левом списке и перетащить мышью на желаемую позицию в правом списке.

Столбец Priority соответствует свойству masterRefresh присоединенных сущностей.

## 4.19 Функция удаления и сохранения связей и LinkFixer

Данная функция может быть использована для удаления выбранных сущностей и для сохранения связей, при этом появляются переменные, которые «хранят» соединения (удаленной сущности) с другими сущностями проекта.

Нажмите…

Нажмите Yes ….

Сущность calc_enableShutter была удалена, при этом были созданы три переменных (по одной для каждого входа и выхода), которые соединены с сущностью, с которой была связана calc_enableShutter. Таким образом, входы/выходы были «сохранены» и могут быть обработаны и использованы повторно.

Для налаживания входов/выходов удаленных сущностей создаются специальные сущности “Link Fixer”. Эти объекты позволяют запоминать связи, и при этом они упрощены; если присоединить свободный вход или выход к другой сущности, то объект Link Fixer будет автоматически удалён, а связь автоматически присоединена к новой сущности.

# A)

# Соединение calc_enableShutter_O_out с новой сущностью “otherEntity”.

# B)

# Соединение calc_enableShutter_unitON с входом “enable” алгоритма “calc_forceDown”

# Разрешение Link Fixer

# A)

Упрощение Link Fixer calc_enableShutter_O_out; сущность “otherEntity” будет автоматически соединена с зажимами, соединенными с Link fixer, которая будет удалена.

# B)

# Упрощение Link Fixer calc_enableShutter_unitOn; вход “enable” алгоритма будет автоматически соединен с сущностью, соединенной с Link fixer, которая будет удалена.

## 4.20 CAN Config

# CAN Config – это инструмент, позволяющий программировать параметры CANbus контроллеров, расширений и пользовательских интерфейсов, принадлежащих c-pro 3.

# Для использования CAN Config не требуется особенное оборудование за исключением интерфейса EVIF20TUXI, также требуемого для программирования устройств.

# Предыдущие версии UNI-PRO не позволяли использование CAN Config при активированной утилите «Отладчик». Начиная с версии 3.3, данная проблема была решена, и два этих приложения могут работать одновременно.

# Просто обратите внимание: если нужно использовать CAN Config со старыми приложениями, скомпилированными на версиях до 3.3, во время работы Отладчика, необходимо произвести их компиляцию на новой версии UNI-PRO (начиная с 3.3); после этого выполните повторную загрузку в контроллер.

# После выбора пункта меню Tools/CANconfig появляется следующее окно:

# Настройки

# COM Port: последовательный порт, к которому подключен интерфейс EVIF20TUXI; если подключен контроллер c-pro 3 micro/kilo (или контроллер подключен напрямую через USB-порт без использования интерфейса EVIF20TUXI), то COM-порт автоматически распознается, а заданное значение игнорируется.

# Show advanced parameters: если выбрано, то параметры побитовой синхронизации отображаются и могут быть настроены (показаны в таблице как Advanced Parameters).

# COM port initialization: если выбрано, то будет выполнена инициализация последовательного порта (при первом подключении программы к контроллеру с использованием COM-порта, чтобы убедиться, что соединение с контроллером не относится к неопределенному состоянию при первом подключении). Если контроллер останется подключенным к серийному порту, будет выполнена перезагрузка.

# Командная строка

# Connect: начинает подключение к контроллеру. С этого момента можно отображать и изменять параметры коммуникации CANbus.

# Disconnect: прекращает связь с контроллером.

# Save Map: сохраняет значения, находящиеся в схемах файла (схема; Основные параметры; Сеть; Расширенные параметры).

# Load Map: загружает «схему» файла и записывает загруженные значения в контроллер.

# Apply: отправляет контроллеру команду утвердить параметры, которые были изменены.

# Чтобы изменить параметры при активном соединении, достаточно записать значения в сетку.

# Программа обновляет значения каждую секунду и обеспечивает незамедлительную реакцию (при условии, что запись была успешно завершена). Для подтверждения только что записанных значений и для того, чтобы контроллер возобновил соединение CAN с новыми параметрами, необходимо использовать команду APPLY. Если после подтверждения параметров некоторые из них были перезаписаны приложением (например, с использованием библиотек, принадлежащих группе System/CAN 1st), то несоответствия будут подчеркнуты красным.

# Значения обозначены серым цветом при отсутствии соединения.

# Значения обозначены красным цветом в случае ошибки соединения.

# Значения, выделенные красным, отличаются от считанных значений. Управление осуществляется после подтверждения изменений с помощью команды APPLY.

## 4.21 Переводчик EIML

# Выбором пункта меню Tools->EIML Translator можно получить доступ к инструменту, позволяющему легко справиться с многоязыковыми строками на EIML-страницах. На рисунке показан список всех внесенных текстов; данный инструмент также позволяет добавлять соответствующие переводы на нужных языках.

# Первый столбец указывает имя EIML-элементов, второй столбец показывает максимальный размер отображения элемента на странице, далее же следуют переводы на языках, поддерживаемых в EIML.

# Если элементу присвоен пустой текст, он будет выделен зеленым цветом.

# Если текст длиннее, чем максимальное число символов, доступное для отображения элемента на EIML-странице, то он выделен красным цветом.

| Open File | Открывает многоязычный файл CSV, который до этого был сохранен при экспорте языков проекта (также возможно открытие файлов других проектов). |
| --- | --- |
| Save File | Сохраняет многоязычный файл CSV со всеми элементами в многоязычнях таблицах. |
| Import in Project | Пробует импортировать элементы в текущий проект; в случае возникновения ошибки во время импорта показывается предупреждающее сообщение, которое затем сохраняется в файле журнала (в директории проекта). |

## 4.22 Конфигурация протокола MP-Bus Belimo

# К порту MP-Bus можно присоединить устройства Belimo, управляющие командами MP_Get_SeriesNo, MP_Set_MP_Address (позволяющие конфигурацию сети) и MP_Set_Relative (позволяющие менять положение актуатора).

# Если Вы хотите подсоединить датчик (или реле) к актуатору, то устройство также должно работать с командой MP_AD_Convert (позволяющей считывать данные датчика) и/или MP_Get_Forced_Control (позволяющей считывать состояние реле).

# Контроллеры, поддерживающие протокол связи MP-Bus, позволят реализовать сеть, состоящую из 8 (максимум) актуаторов Belimo. Каждый узел должен быть сконфигурирован; конфигурация выполняется с помощью шаблона MPBus_SerialDeviceN каждого устройства. Для управления состоянием каждого из устройств необходимо воспользоваться библиотеками MPBus_GetStatusDeviceN. Для отслеживания глобального статуса сети MP-Bus необходимо воспользоваться библиотеками MPBus_TxCounter и MPBus_RxCounter.

# Все упомянутые библиотеки связаны с системными библиотеками среды программирования UNI-PRO.

# Каждое устройство, подключенное к сети MP-Bus, используется как аналоговый выход, сигнал которого принимает значения от 0.00% до 100.00%; устройство должно быть помещено в проект как Analog Output со свойством “actuator“ Belimo для каждого устройства. С использованием Join Tool все элементы Analog Output должны быть присоединены к нужным контактам.

Каждое устройство Belimo способно считывать данные датчика либо, в качестве альтернативы, статус реле. Если требуется отслеживать значения, считанные с датчика, то нужно добавить устройство в проект как Analog Input с помощью инструмента присоединения к нужным контактам. Конфигурация датчиков может быть: Pt 1000, NTC, 0-10 В. Статус реле работает как Digital Input, присоединенный к соответствущим контактам.

Для каждого устройства Belimo возможно считать данные только одного датчика или состояние только одного реле.

Пожалуйста, обратите внимание: если Вы хотите использовать два актуатора Belimo и они были сконфигурированы с использованием библиотек MPBus_SerialDevice1 и MPBus_SerialDevice3, то два элемента Analog Output должны быть присоединены к контактам pin 1 и pin 3 Belimo. Таким же образом возможные аналоговые / цифровые входы должны быть соединены с контактами, представляющими первый и третий узлы сети MP-Bus.

## 4.23 Меры предосторожности при разработке проекта

1) Ресурсы могут быть ограничены

У контроллеров ресурсы памяти RAM и STACK ограничены. Они варьируются в зависимости от типа управления (рекомендуется обратиться к руководству по оборудованию для получения характеристик ЦП каждой модели).

Использование массива связано с потреблением этих ресурсов: например, алгоритм с двумя входами-массивами от 100 CJ_BYTE и выходом от 100 CJ_BYTE использует 300 байт в стеке, в некоторых случаях прервать стек с последующей перезагрузкой контроллера! То же действительно и для массивов, объявленных локально в пределах алгоритма.

Пример:

Что касается размера стека для используемых контроллеров, Mega и Giga имеют 1,000 байт стека, в то время как Nano, Micro и Kilo – только 300 байт.

2) Использование математики фиксированной точки и плавающей точки

Использование арифметических действий (сложение, умножение, деление…) внутри алгоритмов на языке C находится под ответственностью разработчика.

Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны при введении кодов алгоритма и заранее проверяйте результат операций на предмет соответствия диапазону допустимых значений.

Возможности автоматической проверки, что результат любой операции не выходит за допустимые пределы (переполнение) или делитель принимает нулевое значение (деление на ноль), не существует.

Более того, 16-битная архитектура контроллеров предполагает (если обратное не указано в операциях приведения типа), что временный результат промежуточной операции будет сохранен в 16-битном регистре с возможным усечением.

## 4.24 Переменные исполняемого кода

В течение или после разработки приложения полезно проверять системные переменные контроллера, позволяющие оценить качество функционирования и критические точки программы во время исполнения. Системные переменные позволяют измерить время цикла части программы при подключении к сети или части во время прерывания подачи питания, а также узнать, сколько байтов стека всё ещё свободны. Доступ к этой информации можно получить через меню конфигурации каждого контроллера: из локального (встроенного) или из удаленного пользовательского интерфейса; для этого нужно нажать клавиши ВВЕРХ+ВНИЗ, удерживая в течение 3 сек, затем выбрать элемент “debug”. Можно использовать эти функции внутри алгоритмов для считывания этих переменных с целью выборочной диагностики. Далее приведено детальное описание этих переменных.

Длительность основного цикла

Показывает время в миллисекундах, которое требуется контроллеру для выполнения основного цикла, с момента запроса и блокирования всех входов до времени разблокирования и обновления всех выходов. Также представляет время, требующееся на обработку всех вызовов из списка запросов основной части. Переменная, которую можно найти в меню “debug” первых страниц конфигурации, представляет максимальное значение, вычисленное с момента последнего перезапуска контроллера. Изменяя это время для низких значений, можно вычислить среднее время. В алгоритмах можно использовать следующие функции для подсчета максимального, минимального и текущего значения основного цикла:

- CJ_WORD CJ_MaxMainTime(void)

- CJ_WORD CJ_MinMainTime(void)

- CJ_WORD CJ_RunMainTime(void)

Время основного цикла зависит от многих факторов, таких как, например, процессор используемого контроллера, размер программы, использование последовательных протоколов связи, наличие расширений и удаленных пользовательских интерфейсов, вычисление значений с фиксированной и плавающей точкой и т.д. Измерение этого времени дает представление о производительности программы и мощности контроллера. В любом случае, время, превышающее 1000 мс (1 сек), является избыточным для выполнения некоторых частей программы. Рекомендовано среднее значение – до 500 мс.

Длительность временного цикла (цикла прерывания)

Показывает время в миллисекундах, которое требуется контроллеру для выполнения временных циклов (при прерывании в 5 или 100 мс), с момента запроса и блокирования временных входов до времени разблокирования и обновления всех временных выходов. Также представляет время, требующееся на обработку всех вызовов из списка запросов части 5 мс и одну двадцатую из списка части 100 мс. Переменная, которую можно найти в меню “debug” первых страниц конфигурации, представляет максимальное значение, вычисленное с момента последнего перезапуска контроллера. Изменяя это время для низких значений, можно вычислить среднее время. В алгоритмах можно использовать следующие функции для подсчета максимального, минимального и текущего значения основного цикла:

- CJ_BYTE CJ_MaxInterruptTime(void)

- CJ_BYTE CJ_MinInterruptTime(void)

- CJ_BYTE CJ_RunInterruptTime(void)

Время цикла прерывания зависит от многих факторов, таких как, например, процессор используемого контроллера, размер программы, использование последовательных протоколов связи, наличие расширений и удаленных пользовательских интерфейсов, вычисление значений с фиксированной и плавающей точкой и т.д. Измерение этого времени дает представление о производительности программы и мощности контроллера. В любом случае, время, превышающее 5 мс, является избыточным для выполнения некоторых частей программы. Рекомендовано среднее значение – до 3 мс.

Измерение свободного места в стеке

Стек – это динамическая память, которую контроллер использует для размещения переменных в алгоритмых и вызовах функций. Каждый контроллер характеризуется числом начального стека относительно польного объема RAM, поэтому наиболее мощные контроллеры обладают изначально памятью в 2000 байт, в то время как контроллеры с более низкой производительностью – только в 300 байт. При функционировании контроллера данная область будет занята исполнением драйверов и алгоритмов, при этом максимальное значение занятости будет сохранено. Переменная, которую можно найти в меню “debug” первых страниц конфигурации, представляет минимальное значение свободного места в стеке, вычисленное с момента последнего перезапуска контроллера. Изменяя это время для низких значений, можно вычислить среднее время. В алгоритмах можно использовать следующие функции для подсчета минимального значения свободного места в стеке:

- CJ_WORD CJ_GetStackFree(void)

Например, если это значение – 0, значит, имело место переполнение стека с катастрофическими последствиями для стабильной работы программы. Поэтому во время разработки рекомендуется проверять данное значение и оставлять свободную защитную зону (20-30 байт) во избежание возможных неудобств.

# 5 ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.3.0.0

## 5.1 Новые функции

Добавлены семафоры и окно для семафоров в отладчике.

Добавлены возможности определения стуктур проекта и использования их в алгоритмах.

Добавлен шаблон библиотеки “Temperature_RESISTANCE_NTC”.

Добавлен протокол BACnetIP и соответствующие стандартные библиотеки для конфигураций.

Добавлен перевод на французский язык среды разработки.

Добавлено новое семейство контроллеров CANbus c-pro 3 micro и c-pro 3 kilo.

Добавлена новая процедура программирования и отладки для новых контроллеров c-pro 3 micro/kilo.

Добавлено автоматическое распознавание COM-порта для процедур программирования, отладки и конфигурации CAN для новых контроллеров c-pro 3 micro+/kilo+.

Добавлено управление защитой паролем для безопасного программирования новых контроллеров c-pro 3 micro/kilo.

Добавлено управление EIML-страницами для 2 7-сегментных дисплеев новых контроллеров c-pro 3 micro/kilo.

Добавлен моделятор для нового 7-сегментоного дисплея, состоящего из 2 4-цифровых дисплеев.

Добавлен новый тип аналогового выхода RESISTANCE (СОПРОТИВЛЕНИЕ) для аналоговых входов новых контроллеров c-pro 3 micro/kilo.

Расширен список системных команд.

Отменена задача в 5 мс.

Исправлены некоторые языковые строки.

Улучшен отладчик таким образом, чтобы порт программирования, используемый в протоколе MODBUS (инструментами CANConfig и Parameters Manager), мог также использоваться и во время работы утилиты Debugger.

UNI-PRO 3 – Руководство по программному обеспечению.

Версия 3.2 - April 2013.

Код 114UP3E324.

Файл 114UP3E324.pdf.

Данная публикация является исключительной собственностью Evco. Копирование и воспроизведение материалов в любой форме без предварительного разрешения Evco запрещено. Evco не несёт ответственности за характеристики, техническую информацию и другие ошибки, представленные в данной публикации, а также за последствия их использования. Evco не несёт ответственности за нарушения, вызванные несоблюдением мер предосторожности. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в ходе технических разработок в любое время без предварительного уведомления при отсутствии значительных изменений, касающихся функционала или безопасности.

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Evco

Via Mezzaterra 6, 32036 Sedico Belluno ITALY

Tel. +39 0437-852468

Fax +39 0437-83648

info@evco.it

www.evco.it

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

Control France

155 Rue Roger Salengro, 92370 Chaville Paris FRANCE

Tel. 0033-1-41159740

Fax 0033-1-41159739

control.france@wanadoo.fr

Evco Latina

Larrea, 390 San Isidoro, 1609 Buenos Aires ARGENTINA

Tel. 0054-11-47351031

Fax 0054-11-47351031

evcolatina@anykasrl.com.ar

Evco Pacific

59 Premier Drive Campbellfield, 3061, Victoria Melbourne, AUSTRALIA

Tel. 0061-3-9357-0788

Fax 0061-3-9357-7638

everycontrol@pacific.com.au

Evco Россия

111141 Россия Москва 2-ой Проезд Перова Поля 9

Тел. 007-495-3055884

Факс 007-495-3055884

info@evco.ru

Every Control do Brasil

Rua Marino Félix 256, 02515-030 Casa Verde São Paulo SÃO PAULO BRAZIL

Tel. 0055-11-38588732

Fax 0055-11-39659890

info@everycontrol.com.br

Every Control Norden

Cementvägen 8, 136 50 Haninge SWEDEN

Tel. 0046-8-940470

Fax 0046-8-6053148

mail2@unilec.se

Every Control Shangai

B 302, Yinhai Building, 250 Cao Xi Road, 200235 Shangai CHINA

Tel. 0086-21-64824650

Fax 0086-21-64824649

evcosh@online.sh.cn

Every Control United Kingdom

Unit 19, Monument Business Park, OX44 7RW Chalgrowe, Oxford, UNITED KINGDOM

Tel. 0044-1865-400514

Fax 0044-1865-400419

info@everycontrol.co.uk