# EVK721/ EVK722 Цифровые таймеры с одним/двумя выходами и часами реального времени.

# 1 Подготовка.

1.1 Внимание.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора и  примите во внимание дополнительную информацию по установке и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором для дальнейших консультаций.

1.2 Инструкция по установке прибора.

Установочная панель c фиксаторами (защелками), поставляемыми производителем, размеры указаны в мм (дюймах):

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительная информация к установке:

- максимальная глубина с ввинчиваемыми терминальными блоками составляет 59.0 мм;

- максимальная глубина с извлекаемыми терминальными блоками составляет  83.0 мм;

- толщина панели не должна превышать 8.0 мм;

- режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен соответствовать пределам, указанным в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения (рядом с мощными динамиками и т.д.), в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствии с  нормами безопасности защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента.

1.3 Диаграмма электроподключения.

Относительно диаграмм электроподключения:

- серийный порт (по заказу) является портом для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.

Дополнительная информация к электроподлючению:

- при  работе с терминальными блоками не использовать электрические или пневматические отвертки;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую внутри него может образоваться конденсат, прибор можно включать примерно после часа нахождения в теплой  среде;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;

- не используйте прибор как защитное устройство;

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Пользовательский интерфейс.

2.1 Включение/выключение прибора.

Для включения прибора необходимо подвести электропитание, чтобы выключить прибор, достаточно отключить электропитание.

В случае сбоя в электропитании во время отсчета времени работа прибора при восстановлении питания будет зависеть от параметра t26.

2.2 Запуск начала отсчета.

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- проделайте процедуру, установленную с помощью параметра t11:

- если параметр t11= 0, нажмите кнопку  или активируйте вход пуска;

- если параметр t11= 1, нажмите кнопку ;

- если параметр t11= 2, активируйте вход пуска.

2.3 Остановка отсчета.

- убедитесь, что параметр t17 имеет значение 0;

- проделайте процедуру, установленную с помощью параметра t12:

- если параметр t12= 0, нажмите кнопку  или активируйте вход остановки;

- если параметр t12= 1, нажмите кнопку ;

- если параметр t12= 2, активируйте вход остановки.

Иначе:

- нажмите кнопку  , удерживая в течении 4 сек.

2.4 Временная приостановка/возобновление отсчета.

Чтобы временно приостановить отсчет:

- убедитесь, что параметр t17 имеет значение 2;

- проделайте процедуру, установленную с помощью параметра t12:

- если параметр t12= 0, нажмите кнопку  или активируйте вход остановки;

- если параметр t12= 1, нажмите кнопку ;

- если параметр t12= 2, активируйте вход остановки.

Если отсчет времени приостановлен во время действия нагрузки 1 (или нагрузки 2), то статус нагрузки будет зависеть от параметра t24 (или t25):

- если параметр t24 (или t25)=0, нагрузка будет отключена;

- если параметр t24 (или t25)=1,действие нагрузки прервано не будет.

Чтобы возобновить процес отсчета:

- проделайте процедуру, установленную с помощью параметра t11:

- если параметр t11= 0, нажмите кнопку  или активируйте вход пуска;

- если параметр t11= 1, нажмите кнопку ;

- если параметр t11= 2, активируйте вход пуска.

2.5 Дисплей.

Во время процесса отсчета дисплей будет показывать оставшееся или прошедшее время отсчета, в зависимости от параметра t15:

- если параметр t15=0, дисплей покажет оставшееся время отсчета;

- если t15=1, дисплей покажет прошедшее время отсчета;

Если отсчет приостановлен, дисплей будет мигать.

### 2.6 Отключение звукового сигнала.

- нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).

## 3 Работа прибора.

3.1 Предварительная информация.

Работа прибора, в основном,  зависит от кода прибора.

3.2 Режим работы, если код прибора = 1.

3.3 Режим работы, если код прибора = 2.

Если циклическая работа не активирована (параметр t18=0), параметр t2 отображаться не будет.

3.4 Режим работы, если код прибора = 3.

Запуск начала отсчета:

- убедитесь, убедитесь, что параметр t11 имеет значение  0 или 2;

- активируйте вход пуска.

Остановка отсчета:

- нажмите кнопку  , удерживая в течении 4 сек.

Если продолжительность активации входа пуска меньше времени, установленного параметром t1, то нагрузка 1 и звуковой сигнал активированы не будут.

3.5 Режим работы, если код прибора = 4.

Во время действия нагрузки 1:

- дисплей будет отображать мигающий значок «00:00»;

- если вы попробуете временно приостановить отсчет, он будет прерван.

3.6 Режим работы, если код прибора = 5 (только EVK722).

Если циклическая работа не активирована (параметр t18=0), параметр t3 отображаться не будет.

3.7 Режим работы, если код прибора = 6 (только EVK722).

3.8 Режим работы, если код прибора = 7 (только EVK712).

3.9 Режим работы, если код прибора = 8 (только EVK722).

Если циклическая работа не активирована (параметр t18=0), параметр t4 отображаться не будет.

3.10 Режим работы, если код прибора = 9 (только EVK722).

Во время действия нагрузки 2:

- дисплей отобразит мигающий значок «00:00»;

- если вы попробуете временно приостановить отсчет, он будет прерван.

### 4. Реальное время.

4.1 Установка реального времени.

Чтобы получить доступ к процедуре:

- Убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите кнопку , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “dEL”, загорится индикатор ;

- Нажмите кнопку  и : дисплей покажет “rtc”;

Для установки реального времени:

- Нажмите кнопку : дисплей отобразит реальное время (в формате часы:минуты);

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите желаемое время;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.: прибор завершит процедуру.

Для преждевременного завершения процедуры:

- не производите действий в течение 15 сек.

### 5. Программируемое начало отсчета.

5.1 Установка времени и дня начала отсчёта

Чтобы получить доступ к процедуре:

- Убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите кнопку , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “dEL”, загорится индикатор .

Для изменения времени начала отсчета:

- Нажмите кнопку : дисплей отобразит время запуска (в формате часы:минуты);

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите желаемое значение.

Для изменения количества дней до запуска отсчета:

- В течение 15 сек нажмите кнопку : дисплей отобразит «Int»;

- Нажмите кнопку : дисплей покажет количество дней;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.;

- При помощи кнопок   или  в течение 15 сек. установите желаемое число дней (от 0 до 6);

- Нажмите кнопку : прибор завершит процедуру.

Для преждевременного завершения процедуры:

- не производите действий в течение 15 сек.

Дополнительная информация по функции:

- установка количества дней до запуска отсчета (примеры):

Если текущее время – 08:00, установите 0 для запуска отсчета в 20:00 того же дня; если текущее время – 20:00, установите 1 для запуска отсчета в 08:00 следующего дня.

- функция позволяет установить моментальное начало отсчета.

- если ко времени запрограммированного начала отсчета уже ведется другой отсчет, запрограммированный отсчет запущен не будет.

- если при достижении времени запрограммированного начала отсчета отсутствует электропитание, отсчет будет запущен при его восстановлении, если при этом нет ошибки часов (код «rtc»).

- при возникновении ошибки часов (код «rtc») данная функция не будет активирована.

- если ошибка часов (код «rtc») возникает при работающей функции, выполнение функции будет прервано.

5.2 Активация функции.

- убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая 1 сек.: значок  начнет мигать.

5.3 Прерывание функции.

- убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая 1 сек.

### 6 Другие установки.

6.1 Задание кода прибора.

Чтобы получить доступ к процедуре:

- Убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “PA”;

- Нажмите кнопку ;

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите “743”;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.;

- Нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “dEF”;

- Нажмите кнопку ;

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите желаемый код прибора;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.: дисплей покажет “CFG”;

Чтобы изменить код прибора:

- Нажмите кнопку ;

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите желаемое значение;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.: дисплей покажет мигающий значок “CFG” в течение 4 сек., после чего прибор завершит процедуру.

- Выключите и включите электропитание прибора.

Чтобы завершить процедуру заранее:

  - Нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая 4 сек., или не производите действий в течение 60 сек.

Изменение кода прибора вызовет восстановление стандартных значений параметров конфигурации; чтобы изменить код прибора, затронув только значения параметров t1, t2, t3, t4 и t19, измените параметр CFG при помощи процедуры, описанной в параграфе 6.2.

6.2 Задание параметров конфигурации.

Параметры конфигурации распределены по двум уровням.

Для получения доступа к первому уровню:

- убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “PA”;

Для выбора параметра:

- нажимайте кнопку  или .

Для изменения параметра:

- нажмите кнопку ;

- выбором кнопок  или  установите в течение 15 сек. нужный параметр;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.).

Для получения доступа ко второму уровню:

- получите доступ к первому уровню;

- нажимайте кнопку  или , чтобы выбрать “PA”;

- нажмите кнопку ;

- выбором  кнопок  или  в течение 15 сек. установите “-19”;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.);

- нажмите одновременно кнопки  или , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “t1”;

Для завершения процедуры:

- нажмите одновременно  кнопки  или , удерживая в течение 4 сек., или не производите операций в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

6.3 Быстрое задание параметров t1, t2, t3 и t4.

Чтобы изменить параметр t1:

- Убедитесь, что отсчет не ведется и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите кнопку : индикаторный диод начнет мигать;

- нажимайте кнопки  или  в течение 15 сек.; также см. параметр t20.

Чтобы изменить параметр t2 (если доступен):

- Нажмите кнопку  в течение 15 сек.: индикаторный диод начнет мигать;

- нажимайте кнопки  или  в течение 15 сек.; также см. параметр t21.

Чтобы изменить параметр t3 (если доступен):

- Нажмите кнопку  в течение 15 сек.: индикаторный диод начнет мигать;

- нажимайте кнопки  или  в течение 15 сек.; также см. параметр t22.

Чтобы изменить параметр t4(если доступен):

- Нажмите кнопку  в течение 15 сек.: индикаторный диод начнет мигать;

- нажимайте кнопки  или  в течение 15 сек.; также см. параметр t23.

- нажмите кнопку  или не производите операций в течение 15 сек.: прибор завершит процедуру.

Чтобы завершить процедуру заранее:

- не производите действий в течение 15 сек.

## 7 Сигналы.

7.1 Сигналы.

| ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Out1 | Индикатор нагрузки 1. Если индикатор горит, нагрузка 1 будет действовать. |
| Out 2 | Индикатор нагрузки 2 (только EVK722). Если индикатор горит, нагрузка 2 будет действовать |
|  | Индикатор времени t1. Если индикатор горит, следовательно, ведется отсчет времени, установленный параметром t1. Если индикатор мигает, идет процесс изменения параметра t1 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3). |
|  | Индикатор времени t2. Если индикатор горит, следовательно, ведется отсчет времени, установленный параметром t2. Если индикатор мигает, идет процесс изменения параметра t2 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3). |
|  | Индикатор времени t3. Если индикатор горит, следовательно, ведется отсчет времени, установленный параметром t3. Если индикатор мигает, идет процесс изменения параметра t3 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3). |
|  | Индикатор времени t4. Если индикатор горит, следовательно, ведется отсчет времени, установленный параметром t4. Если индикатор мигает, идет процесс изменения параметра t4 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3). |
| h:m | Индикатор формата часы:минуты. Если индикатор горит, отображаемое время текущего отсчета будет отображаться в формате часы:минуты. |
| m:s | Индикатор формата минуты:секунды. Если индикатор горит, отображаемое время текущего отсчета будет отображаться в формате минуты:секунды. |
|  | Индикатор часов. Если индикатор горит, следовательно, идет процесс изменения реального времени или изменения времени и дня начала отсчета. Если индикатор мигает, следовательно, активирована функция программируемого начала отсчета. |

## 8 Сигналы тревоги.

8.1 Сигналы тревоги.

| КОД | ЗНАЧЕНИЕ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ПОСЛЕДСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигание дисплея | Сбой в электропитании. | проверьте причины, вызвавшие сбой в электропитании. | реакция, установленная параметром t26. |

9 Внутренняя диагностика

9.1 Внутренняя диагностика

| КОД | ЗНАЧЕНИЕ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ПОСЛЕДСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| rtc | Ошибка часов | Повторно установите реальное время | Функцию программируемого начала отсчета нельзя будет активировать; Если функция программируемого отсчета активирована, ее выполнение будет прервано. |

## 10 Технические характеристики.

10.1 Технические характеристики.

Корпус: негорючая пластмасса.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: ввинчиваемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы), 6-ти полосный соединитель (серийный порт – по заказу); извлекаемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 VAC, 50/60 Гц, 3 ВА (приблизительно); 115 VAC или 12-24 VAC/DC или 12 VAC/DC по заказу.

Сигнал звуковой тревоги: встроен.

Цифровые входы: 2 (пуска и остановки) для NO/NC (нормально разомкнутого/нормально замкнутого) контакта (без напряжения, 5 В 1 мА).

Рабочий диапазон: от 0,1 сек до 99 часов и 59 минут.

Цифровые выходы EVK721: 1 реле:

  - реле контроля нагрузки 1 (8 A @ 250 VAC, переключающийся контакт).

Цифровые выходы EVK722: 2 реле:

  - реле контроля нагрузки 1 (8 A @ 250 VAC, переключающийся контакт).

  - реле контроля нагрузки 2 (8 A @ 250 VAC, переключающийся контакт).

Максимально допустимая сила тока при нагрузке 1 составляет 1 А.

Серийный порт: порт для связи с для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; по заказу.

### 11 Параметры конфигурации.

### 11.1 Параметры конфигурации первого уровня.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ТАЙМЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 00:00 | (1) | (2) | 00:00 | Продолжительность времени t1. |
| t2 | 00:00 | (1) | (3) | 00:00 | Продолжительность времени t2 (не отображается, если код прибора = 3 или 4). |
| t3 | 00:00 | (1) | (4) | 00:00 | Продолжительность времени t3 (не отображается, если код прибора = 1, 2, 3 или 4). |
| t4 | 00:00 | (1) | (5) | 00:00 | Продолжительность времени t4 (отображается, если код прибора = 7 или 8). |
| t5 | 00:00 | 99:59 | Мин:сек | 00:05 | Продолжительность времени действия звукового сигнала (не отображается, если код прибора = 4 или 9). |
| t6 | 00:00 | 99:59 | Мин:сек | 00:00 | Задержка между активацией звукового силнала с момента окончания действия последней нагрузки (не отображается, если код прибора = 3, 4 или 9). |
| t7 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t1 (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t8 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t2 (не отображается, если код прибора = 3 или 4) (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t9 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t3 (не отображается, если код прибора = 1, 2, 3 или 4) (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t10 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t4 (отображается, если код прибора = 7 или 8). (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t19 | 00:00 | (1) | (7) | 00:00 | Задержка перед активацией нагрузки 2 с момента окончания действия нагрузки 1 (отображается, если код прибора = 5 или 6). |

### 11.2 Параметры конфигурации второго уровня.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 00:00 | (1) | (2) | 00:00 | Продолжительность времени t1. |
| t2 | 00:00 | (1) | (3) | 00:00 | Продолжительность времени t2 (не отображается, если код прибора = 3 или 4). |
| t3 | 00:00 | (1) | (4) | 00:00 | Продолжительность времени t3 (не отображается, если код прибора = 1, 2, 3 или 4). |
| t4 | 00:00 | (1) | (5) | 00:00 | Продолжительность времени t4 (отображается, если код прибора = 7 или 8). |
| t5 | 00:00 | 99:59 | Мин:сек | 00:05 | Продолжительность времени действия звукового сигнала (не отображается, если код прибора = 4 или 9). |
| t6 | 00:00 | 99:59 | Мин:сек | 00:00 | Задержка перед активацией звукового силнала с момента окончания действия последней нагрузки (не отображается, если код прибора = 3, 4 или 9). |
| t7 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t1 (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t8 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t2 (не отображается, если код прибора = 3 или 4) (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t9 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t3 (не отображается, если код прибора = 1, 2, 3 или 4) (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t10 | 0 | 2 | ----- | 1 | Визуализация отсчета времени t4 (отображается, если код прибора = 7 или 8). (6): 0 = сек:0.1сек; 1 = мин:сек; 2 = час:мин. |
| t11 | 0 | 2 | ----- | 0 | Событие, вызывающее начало отсчета (не отображается, если код прибора = 3): 0 = нажатие кнопки или активация входа запуска; 1 = нажатие кнопки ; 2 = активация входа запуска. |
| t12 | 0 | 2 | ----- | 0 | Событие, вызывающее прекращение отсчета (не отображается, если код прибора = 3) (8): 0 = нажатие кнопки или активация входа остановки; 1 = нажатие кнопки ; 2 = активация входа остановки. |
| t13 | 0 | 1 | ----- | 0 | Тип контакта входа запуска 0=NO – нормально разомкнутый (активируется при закрытии контакта) 1=NC – нормально замкнутый (активируется при открытии контакта). |
| t14 | 0 | 1 | ----- | 0 | Тип контакта входа остановки (не отображается, если код прибора = 3) 0=NO – нормально разомкнутый (активируется при закрытии контакта) 1=NC – нормально замкнутый (активируется при открытии контакта). |
| t15 | 0 | 1 | ----- | 0 | Тип отсчета времени 0 = оставшееся время до окончания отсчета (обратный отсчет) 1 = прошедшее время с момента начала отсчета (прямой отсчет) |
| t16 | 0 | 3 | ----- | 0 | цвет дисплея 0 = зеленый 1 = красный 2 = зеленый, когда нагрузки отключены, и красный во время действия нагрузки 3 = красный, когда нагрузки отключены, и зеленый во время действия нагрузки. |
| t17 | 0 | 2 | ----- | 0 | Действие, вызываемое событиями, установленными параметрами t11и t12, во время действия отсчета времени (не отображается, если код прибора = 3): 0 = событие, установленное параметром t12, остановит отсчет, а событие, установленное параметром t11, запустит отсчет с самого начала. 1 = событие, установленное параметром t12, приостановит отсчет, а событие, установленное параметром t11, запустит отсчет с самого начала. 2 = событие, установленное параметром t12, приостановит отсчет, а событие, установленное параметром t11, продолжит его. |
| t18 | 0 | 1 | ----- | 0 | Циклическая работа (отображается, если код прибора = 2; 5 или 8): 1 = да. |
| t19 | 00:00 | (1) | (7) | 00:00 | Задержка перед активацией нагрузки 2 с момента окончания действия нагрузки 1 (отображается, если код прибора 5 или 6). |
| t20 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения параметра t1 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3): 1 = да. |
| t21 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения параметра t2 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3; не отображается, если код прибора = 3 или 4): 1 = да. |
| t22 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения параметра t3 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3; не отображается, если код прибора = 1, 2, 3 или 4): 1 = да. |
| t23 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения параметра t4 (с помощью процедуры, описанной в параграфе 6.3; не отображается, если код прибора = 7 или 8): 1 = да. |
| t24 | 0 | 1 | ----- | 0 | Состояние нагрузки 1 во время приостановки отсчета в момент активации нагрузки (не отображается, если код прибора = 3 или 4): 0 = отключена; 1 = включена. |
| t25 | 0 | 1 | ----- | 0 | Состояние нагрузки 2 во время приостановки отсчета в момент активации нагрузки (не отображается, если код прибора = 1, 2, 3, 4 или 9): 0 = отключена; 1 = включена. |
| t26 | 0 | 3 | ----- | 0 | Работа прибора в момент восстановления электропитания, если сбой произошел во время действия процесса отсчета: 0 = отсчет будет остановлен; 1 = отсчет будет остановлен, дисплей начнет мигать и звуковой сигнал будет кратковременно активирован (на период времени, установленный параметром t27); 2 = отсчет будет запущен с самого начала, дисплей начнет мигать и звуковой сигнал будет кратковременно активирован (на период времени, установленный параметромt t27); 3 = отсчет продолжится с момента восстановления электропитания (максимальная продолжительность ошибки 1 мин.), дисплей будет мигать и звуковой сигнал будет кратковременно активирован (на период времени, установленный параметромt t27). (9) (10) |
| t27 | 00:00 | 15:00 | Мин:сек | --:-- | Время активации (кратковременной) звукового сигнала в момент восстановления электропитания, если сбой произошел во время процесса отсчета: --:-- = до тех пор, пока не будет отключен вручную. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS) |
| LA | 1 | 247 | ----- | 247 | Адрес прибора. |
| Lb | 0 | 3 | ----- | 2 | Скорость передачи сигнала: 0 = 2400 бод, 1 = 4800 бод, 2 = 9600 бод, 3 = 19200 бод. |
| LP | 0 | 2 | ----- | 2 | Четность: 0=отсутствует; 1=нечетный; 2=четный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РЕЗЕРВНЫЙ. |
| E9 | 0 | 1 | ----- | 1 | Резервный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | КОД ПРИБОРА. |
| CFG | 1 | (11) | ----- | (12) | Код прибора (13). |

(1) значение зависит типа визуализации времени (параметры t7, t8, t9 и t10):

| типа визуализации времени | Значение |
| --- | --- |
| сек:0.1сек | 99:90 |
| мин:сек | 99:59 |
| час:мин | 99:59 |

(2) единица измерения зависит от параметра t7.

(3) единица измерения зависит от параметра t8.

(4) единица измерения зависит от параметра t9.

(5) единица измерения зависит от параметра t10.

(6) изменение параметра вызовет сброс значения соответствующего времени.

(7) если код прибора имеет значение 5, то единица измерения зависит от параметра t7; если код прибора имеет значение 6, то единица измерения зависит от параметра t8.

(8) нажатие и удерживание кнопки  в течение 4 сек. приведет к остановке отсчета.

(9) если сбой в электропитании произошел во время приостановки отсчета, то в момент восстановления электропитания отсчет останется приостановленным.

(10) только если тип визуализации времени во время сбоя в электропитании имел формат мин:сек или час:мин, иначе прибор будет работать так, как если бы параметр t26 имел значение 2.

(11) Значение зависит от типа прибора (4 для EVK721  и 9 для EVK722).

(12) Значение зависит от типа прибора (1 для EVK721  и 5 для EVK722).

(13) Изменение параметра приведет к сбросу значений параметров t1, t2, t3, t4 и t19; для восстановления стандартных значений параметров см. параграф 6.1

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством по утилизации электрического и электронного оборудования.