NTC TMF IP68

ОПИСАНИЕ Датчики используются для измерений температуры в холодильных, отопительных системах и системах кондиционирования. Они состоят из ленточного кабеля на термопластичной резине, чувствительный элемент и защитный колпачок запрессованы в термопластичную резину.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Рабочий диапазон: -40 + 105°C . Отклонение: используется датчик стандарта. | Уровень защиты: IP 68. Время реакции: K=10" в жидкости V=2м/с. |
| --- | --- |

| ИСПЫТАНИЯ Омический контроль: 25°C (PTC-NTC) 0°C (PT100-PT1000). Эстетический контроль: Визуальный. | Электрическая прочность: 1500 Vac. Степень изоляции: 20 МОм 500 Vcc. Механические испытания: Растяжение оболочки кабеля с усилием 2кг в течение 24 часов. |
| --- | --- |